ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку автомобилей необходимой модификации для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, с различными уровнями поражений опорно-двигательного аппарата.

Общие положения

Поставщик должен обеспечить поставку для обеспечения застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве, специальных автомобилей различной модификации, указанных в разделе «Технические характеристики товара. Комплектация» Технического задания.

Наименование и обоснование объекта закупки

Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

Специальное транспортное средство - легковой автомобиль, оборудованный специальными средствами управления (адаптированными органами управления в целях создания условий пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве для беспрепятственного пользования автомобилем).

Классификация технических средств реабилитации представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»

Качественные характеристики объекта закупки

Специальное транспортное средство является техническим средством реабилитации, предназначенным для обеспечения мобильности застрахованного лица с нарушениями функции опорно-двигательного аппарата, с ограниченной подвижностью.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №877.

# Автомобили должны отвечать требованиям безопасности для пользователя в соответствии с нормативными требованиями одобрения типа транспортного средства и Государственному стандapу РФ ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки (с Изменением №1)».

Общие требования к объекту закупки

# Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 №656 «Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд (с изменениями на 9 июня 2016 года)».

# Все автомобили должны быть легковыми.

В соответствии с п.7 ч.1 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                           «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», автомобили должны быть новыми, не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе, у которых не были восстановлены потребительские свойства, не была осуществлена замена составных частей, свободным от прав третьих лиц.

Автомобили и специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть изготовлены и установлены промышленным способом. Адаптированные органы управления должны иметь сертификат соответствия или должны быть сертифицированы в составе автомобиля. Установленные специальные средства управления при использовании не должны деформировать часть кузова, к которому закреплены, и не должны приводить к излому основы крепления части кузова автомобиля.

Автомобили со специальными средствами управления должны быть предназначены для управления застрахованными лицами с нарушениями опорно-двигательных функции нижних конечностей.

Условия поставки объекта закупки

Поставка автомобилей должна осуществляться при наличии действующих сертификатов соответствия путём передачи автомобиля Получателю или его представителю при представлении им паспорта и направления, со складов Поставщика (представителя поставщика, действующего на основании доверенности), расположенных на территории Чувашской Республики.

Поставка должна осуществляться в течение 40 дней с даты получения от Заказчика Реестра получателей Товара

При передаче автомобиля Поставщик должен:

- привести его в товарный вид, провести обучение Получателя пользованию специальным оборудованием;

- вместе с автомобилем передать все необходимые документы в соответствии со ст.10 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;

- автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия и/или сертифицированы в составе автомобиля.

Проверка количества, качества, ассортимента объекта закупки, поставленного в соответствии с условиями контракта, осуществляется уполномоченным представителем Заказчика до передачи транспортных средств Получателям.

Заказчик имеет право отказаться от товара, если он не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к качеству, не иметь соответствующих документов, или если прилагаемые документы не будут соответствовать поставленному товару.

При этом Поставщик обязан заменить некачественный (дефектный) товар на качественный  в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком (получателем) такого требования. Поставщик несет все расходы, связанные с заменой некачественного (дефектного) товара.

Требования к комплектности, упаковке и маркировке

# На технических средствах реабилитации должна быть выполнена маркировка, в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств (с изменениями на 11 июля 2016 года)».

В комплект транспортных средств должны входить:

- Гарантийный талон на автомобиль;

- Паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 №870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- Сервисная книжка;

- Руководство по эксплуатации автомобилем;

- Руководство по эксплуатации специальными средствами управления (адаптированными органами управления);

- Договор между Заказчиком, Поставщиком и Получателям о приобретении Получателем автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком;

- Акт сдачи-приемки Товара, который подписывается Поставщиком и Получателем;

- Одобрение типа транспортного средства;

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для водителей – застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с различными уровнями поражений нижних конечностей);

- Другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей;

- Комплект документов для регистрации в органах ГИБДД.

Все необходимые руководства пользователя (инструкции по эксплуатации) должны быть  на русском языке.

Гарантия качества

Автомобили должны иметь установленный производителем срок службы с момента его передачи Получателю не менее 7 лет. Гарантия Производителя на Товар должна составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или не менее 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантия Поставщика на Товар должна составлять не менее 36 (Тридцати шести) месяцев или не менее 100 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше.

Гарантийный срок на специальные средства управления (адаптированные органы управления) должен составлять не менее 6 (Шести) месяцев со дня подписания Акта приёма-передачи Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем дефектов, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Поставщик обязан осуществлять гарантийный ремонт товара за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации изделия. В случае невозможности произвести ремонт на месте Поставщик обязан предоставить Получателю эквивалентный товар на время проведения ремонта.

Если товар выйдет из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования будет определяться Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Гарантия не распространяется и частично распространяется на расходные материалы и комплектующие изделия, износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Технические характеристики товара. Комплектация.

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Код ОКП | 005-93 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Компоновочная схема автомобиля | переднеприводная, расположение двигателя переднее, поперечное |
| 6 | Тип кузова/количество дверей | Цельнометаллический, несущий, седан/хэтчбек/лифтбек не менее 4 |
| 7 | Количество мест спереди/сзади | Cпереди 2/ сзади 3 |
| 8 | Двигатель (тип) | Четырехтактный, бензиновый |
| 9 | Рабочий объем, см 3 | Не более 1600 |
| 10 | Топливо | Бензин с октановым числом не менее 95 |
| 11 | Коробка передач (тип) | Механическая с ручным управлением - с нарушением функций обеих ног – 1 шт.; - с нарушением функций левой ноги – 1 шт.; - с нарушением функций правой ноги – 2 шт. |
| 12 | Оборудование транспортного средства | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011; Устройства управления для водителей - застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний с патологией нижних конечностей, в том числе в модификации: - с нарушением функций обеих ног – 1 шт.; - с нарушением функций левой ноги – 1 шт.; - с нарушением функций правой ноги – 2 шт. |
| 13 | Подушки безопасности | Не менее 1 у водителя |
| 14 | Корректор света фар | наличие |
| 15 | Иммобилайзер | наличие |
| 16 | Трехточечные инерционные ремни безопасности | наличие |
| 17 | Полноразмерное запасное колесо | наличие |
| 18 | Инструмент водителя: домкрат, ключ комбинированный колесный | наличие |
| 19 | Единый ключ зажигания и замков дверей | наличие |