Описание объекта закупки

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году застрахованного   лица, пострадавшего вследствие несчастного случая на производстве протезом плеча с внешним источником энергии

1. Основные требования к работам:

| Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во | Стоимость за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Протез плеча с внешним источником энергии. Постоянный. | Протез плеча с внешним источником энергии состоит из культеприемной гильзы, несущей гильзы, локтевого модуля, системной электрокисти, системы электроснабжения и управления, крепления. Примерочная гильза из термопласта, постоянная из слоистого пластика с применением литьевых смол. Культеприемная гильза снабжена индивидуальным силиконовым лайнером, который посредством зубчатого фиксатора служит фиксатором протеза. Протез плеча с внешним источником энергии с сенсорной электромеханической кистью повышенного быстродействия, с возможностью работы от одного электрода. Локтевой модуль присоединен к несущей гильзе плеча. Литиево-ионный аккумулятор присоединен к несущей гильзе посредством крепежной рамки. Кисть присоединена к пластиковому предплечью локтевого модуля посредством муфты. Локтевой модуль со сквозным электросоединением Easy Plug и усилителем сгибания (AFB) для биоэлектрических гибридных протезов, С внутренним фиксатором в исполнении без храповика, усилителем сгибания (AFB) и щарнирным соединением с плечом (серповидный щарнир), с регулируемой силой трения. Пластиковое предплечье, длина 305 мм., окружность лрибл. 260 мм., локтевой шар из пластика телесного цвета. Функция Slip-Stop позволяет выполнять контролируемое опускание предплечья без необходимости полностью деблокировать, а затем вновь блокировать фиксатором. Максимально допустимая нагрузка составляет для фиксатора 230 Н при длине предплечья 305 мм. Кабеля электродов и кабель соединения с аккумулятором проходят внутри несущей гильзы и вставляются в гнезда локтевого шара, и затем соединяются с коаксиальным штекером электрокисти. Посредством миниатюрной передачи компактный, но мощный электродвигатель приводит в движение средний и указательный, а также больщой пальцы. В качестве источника энергии служит компактный, заряжаемый литиево-ионный аккумулятор. Протез комплектуется 2-мя силиконовыми косметическими оболочкам. Технические характеристики электрокисти: рабочее напряжение 6/7,2 В, рабочая температура 0-70°С, ширина раскрытия 100 мм., максимальное усилие захвата, приблизительно 90 Н, средняя скорость ПО мм/с, вес (с системным каркасом руки) 310 г. Технические характеристики литиево-ионного аккумулятора: емкость 900 мАч, время до полной зарядки приблизительно 3,5 часа, номинальное напряжение (среднее) 7,2 в, вес 65 г. | 1 | 1 102 000,00 |
| Протез плеча косметический. Постоянный. | Протез плеча косметический, предназначен при утрате эстетических параметров на уровне плеча. Протез должен состоять из приемной гильзы плеча по слепку, комплекта узлов для протеза плеча косметического, узла локоть-предплечье эндоскелетного типа пассивного со ступенчатой фиксацией, с пассивной регулируемой ротацией плеча и предплечья, узла запястья, косметической кисти из силикона или пассивной искусственной кисти с косметической оболочкой из силикона. Узлы протеза покрыты мягкой поролоновой косметикой и обтянуты нейлоновым рукавом. Примерочная гильза из термопласта. Постоянная гильза плеча состоит из приемной гильзы, изготовленной по слепку с культи инвалида, из высокотемпературного силикона медицинского назначения с металлическими закладными элементами и несущей гильзы, изготовленной по индивидуальной модели из композитных материалов на основе акриловых смол. Крепление индивидуальное. | 1 | 157 000,00 |

2. Дополнительные требования к работам и их результатам:

| 1 | Требования к качеству работ | Протезы верхних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2002) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к техническим и функциональным характеристикам работ | Выполняемые работы по обеспечению инвалидов (далее получателей) протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, социальных и технических мероприятий, проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхней конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру получателя и предназначаться для размещения в ней культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности. Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность. |
| 3 | Требования к результатам работ | Работы по обеспечению получателей протезами верхних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя частично восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. |
| 4 | Требования к маркировке, упаковке и транспортировке изделий | При необходимости отправка протезов от исполнителя к месту нахождения получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке. Упаковка протезов верхних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. Временная противокоррозионная защита протезов нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования». |
| 5 | Требования к срокам и объему предоставления гарантии качества работ | Гарантийный срок на протез устанавливается со дня выдачи готового протезно-ортопедического изделия в эксплуатацию в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические». |
| 6 | Информация о сроке службы на изделия | В течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола подведения итогов в сети Интернет Заказчику будет представлен документ, содержащий данные о конкретном сроке службы по каждому виду изделий/срок службы не установлен (указать конкретное условие) |

3.  Срок выполнения работ: до 15.12.2018 г.

4. Место выполнения работ: по месту изготовления протеза, по индивидуальному заказу, при наличии направления Фонда.

5.  Объем выполняемых работ:  2  шт.