Описание объекта закупки

Оборудование и приборы для облучения, реабилитации, электрическое диагностическое и терапевтическое, применяемые в медицинских целях. Поставка слуховых аппаратов (не имплантируемых) для инвалидов Республики Крым

Требования к техническим характеристикам Товара:

| Наименование Товара (модель, страна производитель) | Характеристика Товара | Ед. изм. (шт) | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат слуховой костной проводимости с креплением на голове, не имплантируемый | Наружная часть - звуковой процессор: способ крепления — головной бандаж, способ обработки сигналов — цифровой, способ настройки — цифровой, количество каналов цифрового анализа и обработки звукового сигнала - не менее 8, количество программ прослушивания — не менее 3, кнопка переключения программ — наличие, регулятор громкости — наличие, частотный диапазон — не более 0,25- не менее 7,00 кГц, гармонические искажения — не более 3%, уровень собственных шумов — не более 26дБ, задержка при обработке и передаче сигнала — не более 6мс, система динамического подавления обратной связи — наличие, система адаптивного шумоподавления — наличие | Шт | 4 |

Требования к месту поставки и срокам приема и передачи Товара: Передать Товар по месту жительства Получателя или, по согласованию с Получателем, на территории Республики Крым в соответствии с Направлением Заказчика на основании реестра Получателей, но не позднее 20.12.2018г.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий:

Гарантийный срок должен составлять не менее 12 месяцев со дня ввода Товара в эксплуатацию. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт Товара во время гарантийного срока. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта Товара или устранения неисправностей.

Соответствие государственным стандартам, действующим на территории Российской Федерации:

ГОСТ Р 50444-92 Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия (Раздел 3, 4). ГОСТ Р 51407-99 Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний. ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний.