ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Требования к качеству, техническим характеристикам работ, требования к их

безопасности, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с

определением соответствия выполняемых работ потребностям государственного заказчика:

Общие технические характеристики выполняемых работ:

Протезы конечностей – технические средства реабилитации, заменяющие частично или

полностью отсутствующие, или имеющие врожденные дефекты конечностей и служащие для

восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Работы по обеспечению инвалидов протезами конечностей предусматривают

индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства

реабилитации (изделия).

Объем и технические характеристики выполняемых работ:

Требования к качеству работ:

Протез нижних конечностей должен изготавливаться с учетом анатомических дефектов

конечностей, индивидуально для пациента, при этом необходимо максимально учитывать

физическое состояние, индивидуальные особенности пациента, его психологический статус,

профессиональную и частную жизнь, индивидуальный уровень двигательной активности и иные

значимые для целей реабилитации медико-социальные аспекты.

Приемная гильза и крепление протеза не должны вызывать потертостей, сдавливания,

ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при

пользовании изделиями.

Материалы приемных гильз, контактирующих с телом человека, должны быть разрешены к

применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и

соответствовать ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического

действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «

Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Оценка

биологического действия медицинских изделий», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 « Изделия

медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10.Исследования

раздражающего и сенсебилизирующего действия».

Узел протеза должен быть стойкими к воздействию физиологических растворов (пота).

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких

материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные

средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология",

Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014«Технические средства

реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и

методы испытаний», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР

644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Государственного

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних

и нижних конечностей» Национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы

конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», Национального стандарта

Российской Федерации ГОСТ Р 56138-14 «Протезы верхних конечностей. Технические

требования».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ:

С учетом уровня ампутации и модулирования, применяемого в протезировании:

- приемная гильза протеза конечности должна быть изготовлена по индивидуальным

параметрам пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной

конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности;

- функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь

конструктивно-технологическую завершенность. Узлы должны быть ремонтопригодными или

работоспособными в течение срока службы.

Требования к безопасности работ:

Выполняемые работы по изготовлению протезов должны соответствовать установленным

ГОСТам, ТУ и иным документам, принятым для данных видов работ и изделий.

При готовности приступить к выполнению работ по изготовлению протезов,

предоставление государственному заказчику копии регистрационных удостоверений и

документов, подтверждающих соответствие изделий (декларация о соответствии продукции либо

сертификат соответствия), или иных документов, свидетельствующих о качестве и безопасности

изделий, является условием, в случае если законодательством Российской Федерации

предусмотрено наличие таких документов.

Требования к результатам работ:

Работы по обеспечению инвалидов протезами следует считать эффективно исполненными,

если у инвалидов восстановлены опорная и двигательная функции конечности, созданы условия

для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по

обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в

установленные сроки.

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке изделий, являющихся

результатом работ:

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи или загрязнения во

время хранения и транспортировки к месту хранения или использования по назначению.

Требования к маркировке, упаковке, транспортированию и хранению изделий по ГОСТ

20790/ГОСТ 59444, ГОСТ 30324.0/ГОСТ Р 50267.0 и ГОСТ 51632-2014.

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества

работ:

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия и его продолжительность

должна соответствовать требованиям РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические»

Гарантийный срок не менее 6 месяцев.

В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель обязано производить ремонт

изделия бесплатно.

Место выполнения работ: Псковская область

Срок выполнения работ: с момента заключения Государственного контракта и до

20.12.2018 года.