Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания протезами нижних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и профессионального заболевания протезами нижних конечностей.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

7 009 237 руб. (семь миллионов девять тысяч двести тридцать семь) руб. 00 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

По месту нахождения Исполнителя – Кемеровская область на базе стационара.

Наличие у участников электронного аукциона лицензии на осуществление медицинской деятельности по осуществлению стационарной медицинской помощи по «травматологии и ортопедии» и «медицинскую реабилитацию», предоставленной лицензирующим органом в соответствии с Федеральным законом от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделием - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке – выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий.

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания филиалами Заказчика Акта о приемки выполненных работ.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Технические требования по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей

в количестве 27 штук на сумму 7 009 237 руб. 00 коп.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55636-2013 «Протезирование. Испытание голеностопных узлов и узлов стоп. Руководство по применению условий нагружения при испытаниях по ИСО 22675 и конструкции используемого испытательного оборудования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ*

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами  нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполнять заданную функцию и иметь конструктивно-технологическую завершенность.

Выполнять работы по изготовлению изделий по индивидуальным размерам Получателей, в зависимости от индивидуальных особенностей, медицинских показаний Получателей и вида имеющейся патологии.

Изделия не должны иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях, должны отвечать требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения Получателем установленных требований по их использованию.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а так же должны осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и (или) декларации соответствия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

| №п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Кол-во, шт. | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный, модульного изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы – слоистый пластик; -материал примерочной гильзы – термопласт; - количество примерочных гильз – одна; - без косметической оболочки; - вкладыш в гильзу из вспененных материалов, чехла полимерного гелевого или силиконового, по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза с использованием силиконового наколенника или замкового устройства по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствует весу инвалида; - стопы с удобной опорой на пятку, с физиологическим перекатом и отформованными пальцами; - тип протеза по назначению должен быть - лечебно-тренировочный | 2 | 91 984,00 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки полужесткой эластичной, (косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические); - приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз - две (материал с безаллергенными свойствами); - вкладная гильза из вспененных материалов и чехлов из безаллергенных материалов или без вкладной гильзы с использованием чехлов из полимерных материалов по назначению врача-ортопеда; - крепление с использованием наколенника, вакуумного клапана или замкового устройства по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствуют весу протезируемого; - стопа карбоновая энергосберегающая, 2-4 уровня двигательной активности по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 3 | 302 513,00 |
| 3 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки полужесткой эластичной, (косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические); - приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз - одна (материал с безаллергенными свойствами); - в качестве вкладного элемента применяются чехлы из полимерных материалов с безаллергенными свойствами по назначению врача-ортопеда; - крепление с использованием наколенника и вакуумной системы по назначению врача-ортопеда; - гильзовое РСУ с юстировочной пирамидкой с нагрузкой 125 кг; - стопа с пружинными элементами из карбона или пластика с безаллергенными свойствами по назначению врача ортопеда; -тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 3 | 246 392,00 |
| 4 | Протез голени модульный | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки мягкой модульной, (косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические); - приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна (материал с безаллергенными свойствами); - вкладная гильза из вспененных материалов с безаллергенными свойствами, с использованием гелевых чехлов по назначению врача-ортопеда; - крепление с использованием наколенника или за счет формы приемной гильзы по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствуют весу протезируемого; - стопа бесшарнирная, со стандартным шарниром или карбоновая по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 1 | 140 587,00 |
| 5 | Протез голени модульный | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки полужесткой эластичной, (косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические); - приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна (материал с безаллергенными свойствами); - вкладная гильза из вспененных материалов с безаллергенными свойствами с использованием чехлов со слоем мягкого геля или без вкладной гильзы с использованием чехлов из полимерных материалов с безаллергенными свойствами по назначению врача-ортопеда; - крепление с использованием наколенника, вакуумного клапана или замкового устройства по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствуют весу протезируемого; - стопа 2-3 уровня двигательной активности по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 5 | 184 050,00 |
| 6 | Протез голени для купания | Протез голени модульный для купания предназначен для принятия водных процедур, а также для перемещения по влажным и скользким поверхностям. Протез должен состоять из: - приемной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы - слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз - одна (материал с безаллергенными свойствами) - в качестве вкладного элемента применяются чехлы из полимерных материалов с безаллергенными свойствами; - крепление протеза и дополнительная герметизация за счет наколенника из материала с безаллергенными свойствами; - несущий модуль и РСУ водостойкие; - стопа водостойкая, обладает высокой сцепляемостью с опорной поверхностью; - тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 5 | 233 424,00 |
| 7 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, индивидуального изготовления должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки модульной мягкой полиуретановой (косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические из материалов с безаллергенными свойствами); - приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи протезируемого из материалов с безаллергенными свойствами; - материал приемной гильзы с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз - одна (материал с безаллергенными свойствами); - без вкладыша в гильзу или с использованием чехлов из полимерных материалов по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза с использованием поддерживающего бандажа или с использованием вакуумной системы по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствуют весу протезируемого; - коленный шарнир модульный, пневматический или гидравлический по назначению врача ортопеда; - стопа 2-3 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда; -тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 2 | 409 800,00 |
| 8 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной гильзы - слоистый пластик; материал примерочной гильзы - термопласт; количество примерочных гильз – две; косметической индивидуальной облицовки; материал косметической оболочки – вспененный полиуретан; чулок перлоновых ортопедических; без вкладыша в гильзу; крепление протеза за счет поддерживающего бандажа и вакуумного клапана; РСУ соответствует весу пациента; коленного шарнира многоосного, с гидравлическим управлением фазой переноса; стопы энергосберегающей с пружинным элементом из пластика, 2 – 3 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда; тип протеза по назначению должен быть постоянный. | 1 | 498 346,00 |
| 9 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа должен состоять из: - формообразующей части косметической облицовки мягкой модульной из материалов с безаллергенными свойствами, (косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические из безаллергенных материалов); - приемная гильза изготавливается по индивидуальному слепку с культи протезируемого из материалов с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз – одна (материал с безаллергенными свойствами) - крепление протеза с использованием бандажа, вакуумного клапана по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствуют весу протезируемого; - коленный шарнир одноосный или многоосный, механический или пневматический по назначению врача-ортопеда; - стопа 2-3 уровня двигательной активности по назначению врача ортопеда; - тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 1 | 223 385,00 |
| 10 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульный индивидуального изготовления, должен состоять из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной гильзы - слоистый пластик; материал примерочной гильзы - листовой термопласт; количество примерочных гильз – одна; с косметической индивидуальной оболочкой; материал косметической оболочки – вспененный полиуретан; чулок перлоновых ортопедических; без вкладыша в гильзу; крепление протеза с использованием бандажа и вакуумного клапана; РСУ соответствуют весу протезируемого; без поворотного устройства; коленного шарнира многоосного, с пневматическим управлением фазой переноса; стопы энергосберегающей с пружинным элементом из пластика или карбона, 2 – 3 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда; тип протеза по назначению должен быть постоянный. | 1 | 287 518,00 |
| 11 | Протез бедра для купания | Протез бедра модульный для купания предназначен для принятия водных процедур, а также для перемещения по влажным и скользким поверхностям. Протез должен состоять из: - приёмной гильзы, изготавливаемой по индивидуальному слепку с культи протезируемого; - материал приемной гильзы - слоистый пластик с безаллергенными свойствами; - количество примерочных гильз - одна (материал должен быть с безаллергенными свойствами) - без косметической оболочки; - в качестве вкладного элемента применяются чехлы из полимерных материалов с безаллергенными свойствами; - крепление протеза за счет вакуумного клапана или челночного замка по назначению врача-ортопеда; - несущий модуль и РСУ водостойкие; - коленный модуль водостойкий с гидравлической системой и фиксатором, с независимой регулировкой фазы сгибания и разгибания; - стопа водостойкая, обладающая высокой сцепляемостью с опорной поверхностью; - тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 3 | 373 916,00 |

Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.

Гарантийный срок на протез не менее 12 месяцев, с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

В комплект протеза нижней конечности должны входить сопутствующие изделия: протезный ключ, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза, на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами установлены:

- нет

- ОКПД 2- 32.50.22.190.