ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ  по обеспечению в 2018 году протезами нижних конечностей лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению лица, получившего повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве (далее – Получатель) протезами нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с Получателем, имеющим нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений его жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов  нижних конечностей Получателя с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру Получателя и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Протезы должны отвечать требованиям документов, применяемых в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации по перечню:

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

- ГОСТ Р 52770-2016. Изделия медицинские требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования».

Протезы, ортезы отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Протезы, выполнение технологического процесса по изготовлению протезов, протезно-ортопедических изделий, терминология и описание протезов, протезно-ортопедических изделий соответствуют требованиям Национальных стандартов Российской Федерации по перечню:

- ГОСТ Р 51191-2007 Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р 51819-2001 Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения;

- ГОСТ Р 53869-2010 Протезы нижних конечностей. Технические требования;

- ГОСТ Р 56137-2014 Протезирование и ортезирование. Контроль качества протезов и ортезов нижних конечностей с индивидуальными параметрами изготовления;

- ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 1. Общие термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам;

- ГОСТ Р ИСО 8549-2-2013 Протезирование и ортезирование. Словарь. Часть 2. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и их пользователям;

- ГОСТ Р ИСО 10328-2007 Протезирование. Испытания конструкции протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов;

- ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001 Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей;

- ГОСТ Р ИСО 22675-2009 Протезирование. Испытание голеностопных узлов и узлов стоп протезов нижних конечностей. Требования и методы испытаний;

- ГОСТ Р ИСО 29782-2014 Протезы и ортезы. Факторы, учитываемые при определении характеристик протезов для лиц с ампутацией нижней конечности;

- РСТ РСФСР 644-80 Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования.

Работы по обеспечению протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлены двигательные функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации (благоприятного течения болезни). Работы по обеспечению протезами будут выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Габаритные размеры не препятствуют ношению верхней одежды.

- ГОСТ Р 53870-2010 Услуги по протезированию нижних конечностей. Состав, содержание и порядок предоставление услуг;

- ГОСТ Р 53871-2010 Методы оценки реабилитационной эффективности протезирования нижних конечностей;

- ГОСТ Р ИСО 29781-2014 Протезы и ортезы. Факторы, подлежащие включению в описание физической активности лиц ампутацией (ями) нижней конечности (врожденным дефектом сегмента(ов)) нижней конечности.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания), загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Протезы отвечают требованиям безопасности в течение всего срока эксплуатации при условии выполнения получателем установленных требований по их пользованию.

Результаты работ, выполненных в соответствии с условиями настоящего Контракта, должны быть надлежащего качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами (качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия (упущения) при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Проведение работ по обеспечению Получателя протезами  нижних  конечностей должно осуществляться при наличии:

1. Декларации о соответствии на протезно-ортопедические изделия

2. Регистрационных удостоверений (при их наличии)

3. Сертификатов соответствия на протезно-ортопедические изделия (при их наличии);

4. Медицинской лицензии  по профилю

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению.

Требования к описанию участниками размещения заказа выполняемых работ, их количественных и качественных характеристик

Участник представляет описание выполняемых работ, их количественные и качественные характеристики по форме (Таблица №1 Приложение №1), приведенной в документации.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ, к количественным,  качественным и стоимостным характеристикам Изделий

Требования к количественным и качественным характеристикам изделий, гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию (указаны в таблице №1 Технического задания).

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

Общее количество выполняемых работ – 4 (Четыре) штуки.

Начальная максимальная цена Контракта - 1506016 (Один миллион пятьсот шесть тысяч шестнадцать) рублей 00 копеек

Срок выполнения работ: с момента заключения Контракта до 15 декабря 2018 года.

Таблица №1

| Наименование изделия | Функциональные характеристики | Объем работ, шт. | Стоимость ед. работ, руб. | Срок службы | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульный | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической облицовки-модульная полужёсткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента используется силиконовый чехол с волновой структурой с внешним текстильным покрытием. Крепление с помощью вакуумного клапана и вакуумного "герметизирующего" коленного бандажа. Стопа энергосберегающая из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна и высокопрочного полимера с двойной нижней частью. Чехол шерстяной 4 шт. Тип протеза: постоянный. | 2 | 411662,33 | Не менее 2-х лет | Не менее 7 месяцев |
| Протез голени для купания | Протез голени для купания модульный. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная жесткая. Косметическое покрытие облицовки – чулки термоусаживающиеся силиконовые. Допускается изготовление без формообразующей косметической облицовки. Приёмная гильза индивидуальная. Материал постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе ортокриловых смол. Одна пробная гильза. Материал пробной гильзы: листовой термопласт. В качестве вкладного элемента используется силиконовый чехол с волновой структурой с внешним текстильным покрытием. Крепление с помощью наколенника с анатомической формой из износостойкого сополимера-2 штуки, и вакуумного клапана. Стопа специальная водостойкая с противоскользящим эффектом, с сложноконтурным закладным элементом. Несущий модуль, винтовой модуль, закладной анкер специальные-водостойкие. Тип протеза: специальный. | 2 | 341345,67 | Не менее 2-х лет | Не менее 7 месяцев |

Место выполнения работ

Прием заказов на выполнение работ, примерка, подгонка, при наличии направления Заказчика, осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Саранске и Республике Мордовия. Выдача результатов выполненных работ осуществляется в пунктах выдачи, организованных в г. Саранске и Республике Мордовия или по месту жительства Получателя по согласованию Исполнителя с Получателем.

Форма, сроки и порядок оплаты выполненных работ

Оплата будет произведена по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет организации – исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения Заказчиком счета и надлежащим образом оформленных  отчетных и финансовых документов.

Порядок формирования цены Контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей,  гарантийному сервисному обслуживанию,  доставке изделий Получателям и другие расходы по исполнению государственного Контракта.

| Заказчик: Государственное учреждение – региональное отделение Фонда социального страхования РФ по Республике Мордовия Адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д.12 «а» ИНН/КПП 1326024721/132601001 БИК 048952001 р/сч 40402810089520000002 в Отделении - НБ Республика Мордовия УФК по Республике Мордовия (ГУ-РО Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Мордовия л/сч 03094С00400) ______________________________________ | Исполнитель: |
| --- | --- |