Подразделение—заказчик: Отдел обеспечения инвалидов техническими  средствами реабилитации.

Техническое задание

Использование при описании характеристик, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара, потребностями инвалидов.

Поставка в 2018 году инвалидам опор

Количество изделий 90 штук на общую сумму 1 342 459,60 рублей.

| Наименование | Функциональные и технические характеристики | Цена (руб.) | Кол-во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Опора для лежания | Опора для лежания предназначена для детей-инвалидов - техническое средство реабилитации, предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми. Опора должна иметь крепёжные ремни. Угол наклона спинки должен регулироваться. В комплект должно входить 3 мягких модуля и ремни. Опора должна быть установлена на колеса. Размер: Длина опоры не более 155 см. | 14796,48 | 10 | 147964,80 |
| Опора для ползания | Опора для ползания предназначена для детей-инвалидов - техническое средство реабилитации, предназначена для реабилитационных мероприятий с детьми, отрабатывание навыков ползания у детей с различными патологиями. Опора должна иметь разборную основу на самоориентирующихся поворотных основах. На основе опоры должны быть закреплены вертикальные регулируемые стойки с комплектом крепления для корпуса ребенка. Опора должна иметь регулировки: угол наклона крепления и высоту крепления над полом. Размеры: Ширина ложа не менее 330 мм. Регулировка высоты от уровня пола в диапазоне 160 мм – 280 мм. Регулировка угла наклона ложа в диапазоне от -30 до +30. Вес изделия не более 4 кг. Грузоподъемность до 35 кг. в соответствии с ГОСТ Р 51632-2014. В случае предложения к поставке изделий разных типоразмеров, на момент поставки у поставщика в наличии должен быть весь размерный ряд. | 6045,40 | 20 | 120908,00 |
| Опора для сидения | Опора для сидения предназначена для детей-инвалидов – техническое средство реабилитации, предназначена для начальных реабилитационных занятий с детьми-инвалидами с патологиями различной степени тяжести, в том числе ДЦП. Опора для сидения для детей-инвалидов должна представлять собой полностью регулируемое ортопедическое кресло, с регулируемым наклоном спинки от горизонтального до вертикального с возможностью обеспечения поэтапного перевода ребенка из положения лежа в положение сидя, со съемным столиком, регулируемой подножкой, регулируемым подголовником и съемным регулируемым абдуктором, ручкой для перевозки пациента в кресле. Кресло должно располагаться на металлической колесной опоре. Опора для сидения должна иметь следующие регулировки: - регулировка высоты сидения над полом; - регулировка угла наклона кресла относительно поверхности пола; - регулировка высоты подножки относительно сидения; - регулировка высоты подлокотников; - регулировка высоты съемного столика; - регулировка расстояния съемного столика от спинки сидения (2 положения); - регулировка ширины сидения (за счет регулируемых бедренных упоров-ограничителей); - регулировка ширины спинки за счет регулируемых бедренных и грудных упоров-ограничителей; - регулировка угла наклона подножки от вертикального до горизонтального (параллельно поверхности пола) - регулировка угла наклона спинки от горизонтального до вертикального с жестким закреплением выбранного положения; - регулировка высоты и ширины подголовника; - регулировка положения межбедренного клина (абдуктора); - регулировка положения стоп (впред-назад и влево-вправо) с жестким закреплением выбранного положения. Опора для сидения должна иметь следующие крепления: - крепежные ремни; - тазобедренные и грудные ограничители; - крепление типа «уздечка». Размеры: Опора должна поставляться не менее чем в 2 типоразмерах для детей возрастом от 1 года до 18 лет. | 16299,20 | 40 | 651968,00 |
| Опора для стояния | Опора для стояния предназначена для детей-инвалидов – техническое средство реабилитации, предназначена для пассивных реабилитационных мероприятий, направленных на адаптацию пациента к вертикальному положению, формированию чувства равновесия, адаптации кровеносной системы и внутренних органов к новым нагрузкам в условиях вертикального положения тела. Изменение угла наклона ложа производится от полностью горизонтального до полностью вертикального. Опора для стояния должна иметь следующие крепления: - крепление для стоп, - грудное крепление, - тазобедренное крепление, - коленные крепления, - головодержатель (опционально - при необходимости). Комплектация опор для стояния: металлическая рама с поворотными колесами и тормозами; рама снабжена телескопической выдвижной составляющей; подголовники; крепление на грудной отдел; крепление тазобедренного пояса; съëмный абдуктор, с функцией раздвигания; съемным столиком для приема пищи и занятий; крепление на голень крепление для стоп, регулируемое по ширине; съемная подушка под спину. Размеры: Опора должна поставляться не менее чем в 3 типоразмерах для детей возрастом от 1 года до 18 лет. | 21080,94 | 20 | 421618,80 |

Требования к качеству товара

Поставляемый товар должен быть новым, строго соответствовать указанным характеристикам и не иметь дефектов, связанных с оформлением, материалами и качеством изготовлении.

Наличие регистрационного удостоверения на опоры – обязательно.

Требования к размерам, упаковке, отгрузке товара.

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий в соответствии с ГОСТ 50444-92.

Упаковка должна обеспечивать их защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению.

Упаковка должна обеспечивать защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения изделий в соответствии с ГОСТ Р 50444-92.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Функциональные и качественные характеристики опор для сидения, стояния, ползания и лежания должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 2 лет. Гарантийный срок эксплуатации предоставляемый поставщиком должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации предоставляемого производителем и составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акт приема-передачи Товара Получателем. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока эксплуатации, с указанием адресов в Ставропольском крае, куда следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара

1) В документации об открытом аукционе в электронной форме необходимо предусмотреть предоставление преференции субъектам малого предпринимательства, а так же социально ориентированным некоммерческим организациям.

2) Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

3) Приёмка Товара осуществляется в два этапа:

а) Приёмка в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, наличие сопроводительных документов и т.д.):

- Заказчик, по мере необходимости формирует Реестр Получателей на поставку Товара на основании направлений филиалов, в которой указывает список получателей, которым необходимо поставить Товар, необходимое количество, номер филиала, адреса и телефоны получателей. Реестр Получателей отправляется по электронной почте или факсу. Поставщик обязан подтвердить получение реестра получателей по электронной почте lgot@ro26.fss.ru.

- Поставщик, в течение 3 (Трех) дней со дня получения от Заказчика Реестра Получателей поставляет Товар, в Ставропольский край для приемки поставленного Товара Заказчиком, в количестве не менее указанного в Реестре Получателей.

- Заказчик в течение 1 (Одного) дней принимает поставленный товар путем выборочной проверки своими силами либо с привлечением экспертов, в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, наличие сопроводительных документов и т.д.). Приемка Товара должна производиться по месту нахождения Заказчика (г. Ставрополь). В случае привлечения экспертов срок осуществления приемки может увеличиться до 2 дней, и по результатам экспертизы поставки Товара ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара.

- По итогам приемки составляется и подписывается сторонами Акт приемки технических средств реабилитации либо, в случае выявления несоответствия (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, отсутствие сопроводительных документов) указанным требованиям, составляется Акт отказа в приемке.

б) Приёмка Товара в части количества и сроков поставки на основании представленных отчётных документов:

1) Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком своими силами, для чего создается приемочная комиссия в количестве не менее 5 человек.

2) При выдаче Товара Поставщик и инвалид (при предъявлении паспорта и направления) либо лицо, представляющее его интересы (при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия, паспорта и направления) подписывают Акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах – один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается инвалиду, либо лицу, представляющему его интересы.

3) По мере поставки Товара, не позднее не позднее 15.12.2018, Поставщик направляет отчетную документацию - счет, Реестр выдачи Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), Акт приема-передачи Товара, отрывные талоны к Направлениям, подписанный Поставщиком Акт поставки Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

4) Предоставленная отчетная документация проверяется приемочной комиссией Заказчика в течение 2-х дней со дня получения полного пакета документов не позднее 27.12.2018 года в части соответствия наименования изделий, объема, срока выдачи, требованиям Контракта.

5) Товар считается принятым в части наименования, объемов и сроков, если дата выдачи и количество изделий, указанных в Акте приема-передачи Товара и информация в Реестре выдачи Товара соответствуют требованиям Контракта. После чего Реестр выдачи Товара и Акт поставки Товара подписывается комиссией и утверждается Заказчиком, либо направляется мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков их устранения.

Поставщик обязан уведомлять Заказчика о невозможности выдачи Товара получателю, указанному в списке (по причине смерти, переезда, отказа и т.д.), в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных факторов, путем направления информации по электронной почте: info@ro26.fss.ru, lgot@ro26.fss.ru.

Заказчик имеет право заменить по фамильный состав получателей, в пределах общего количества Товара.

4) Условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Акта поставки Товара Заказчиком, на основании предоставленного Поставщиком счета.

5) Выдачу технических средств реабилитации осуществить до 25.12.2018 года включительно. Срок действия направлений до 25.12.2018 года включительно. В рамках взаиморасчетов Контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств. По итогам исполнения Контракта, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания последнего Акта поставки Товара, Заказчик составляет и подписывает итоговый акт поставки Товара.

6) Включить в условия Контракта:

- Проверять ход и качество выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, на любом этапе исполнения Контракта, в том числе, на этапе поставки Товара в регион, на этапе поставки Товара Получателю, после поставки Товара Получателю, в том числе, с участием представителей региональной общественной организации инвалидов. По итогам проверки представителями присутствующих сторон оформляется и подписывается соответствующий Акт проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенными в Описании объекта закупки Контракта.

Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления поставщика осуществлять контроль выдачи Товара получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи Товара;

- сопровождения поставщика до места нахождения получателя в соответствии с графиком работы пунктов выдачи.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Товара. Результаты контроля фиксируются заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Поставщика, Получателя.

Поставщик обязан:

- Непосредственно до начала поставки Товара предоставить Получателю право выбора способа получения Товара (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное) посредством взаимодействия с Получателем используя Реестр Получателей, предоставленный Заказчиком.

- Вести журнал телефонных переговоров с Получателем Товара.

- Поставить Товар непосредственно Получателю по месту жительства на территории Ставропольского края либо передать Товар Получателю по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Ставропольского края.

- Обеспечить поставку Товара в течение 30 дней с момента получения реестра, при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

- При выборе инвалидом способа поставки - по месту нахождения поставщика (пункта выдачи), Поставщик обязан организовать пункт выдачи Товара (не менее 1) на территории Ставропольского края в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, и передать Заказчику в письменном виде список адресов и график работы пунктов выдачи Товара.

- Поставить Товар Получателю в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исключить длительное ожидание и обслуживание Получателей, в случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения Поставщика.

- Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по Контракту, касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

- Стороны обязаны обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Уплатить Заказчику пеню в случае нарушения сроков:

- поставки Товара инвалидам;

- предоставления отчетной документации;

- предоставления информации о пунктах выдачи Товара;

- поставки Товара в Ставропольский край;

- замены некачественного Товара.

7) В цену Товара включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы, и иные обязательные платежи. Не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС) технические средства, указанные в Перечне технических средств, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Исполнитель                                                                                                                                                                      А.А. Воблова

____________

Начальник отдела

обеспечения инвалидов техническими

средствами реабилитации                                                                                                                                                  Г.В. Галагуш

___________