Техническое задание на поставку

кресел-колясок с ручным приводом (для инвалидов и детей-инвалидов)

комнатных и прогулочных

1. Предмет аукциона в электронной форме- поставка кресел-колясок с ручным приводом (для инвалидов и детей-инвалидов) комнатных и прогулочных.

2. Количество товара - 108 шт.

3. Начальная (максимальная) цена Государственного контракта – 1 367 910 (один миллион триста шестьдесят семь тысяч девятьсот десять) рублей 00 копеек.

4.  Срок поставки товара в пункт поставки по 25.11.2018 включительно – 100 % от общего объема товара.

5. Срок поставки получателями – в течение 10 (десять) рабочих дней с даты получения реестра получателей, но не позднее 07.12.2018 включительно.

6.  Срок сверки взаиморасчетов по 20.12.2018 включительно.

7.  Срок действия контракта по 25.12.2018 включительно.

8. Место поставки товара: поставлять товар получателю по месту его фактического проживания (в пределах Липецкой области) или по согласованию с инвалидом выдать ему товар по месту нахождения пункта выдачи (в пределах Липецкой области).

9. Источник финансирования закупки – средства федерального бюджета. Оплата производится в течение 5 (пять) рабочих дней с даты получения реестра выдачи товара получателям, акта поставки товара, счета, актов сдачи-приемки товара, акта о приемке исполненных обязательств.

10. Порядок формирования цены контракта включает общую стоимость всех товаров, уплачиваемую Государственным заказчиком Поставщику за полное выполнение своих обязательств по поставке Товаров, в т. ч. стоимость Товара с учетом стоимости невозвратной тары (упаковки), транспортные расходы, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, расходы на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательный платежи.

11. Техническое задание:

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. | Цена за ед,, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом (для инвалидов и детей-инвалидов) прогулочная | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции. - Ширины сидений: не менее 4-х типоразмеров не менее 400 мм не более500 мм; - Глубина сиденья: не менее 400 мм и не более 500 мм; - Высота спинки: не менее 400 мм и не более 480 мм; - Откидные или съемные подлокотники, регулируемые по высоте; - Откидные, съемные подножки, регулируемые по высоте; - Спинка должна регулироваться по углу наклона либо складываться; - Быстросъемные приводные колеса диаметром не менее 550 мм и не более 620 мм, с пневматическими шинами с возможностью изменения положения оси по вертикали и горизонтали (с кнопочной фиксацией); - Самоориентирующиеся передние колеса диаметром не менее 150 мм и не более 210 мм, с цельнолитыми шинами, с регулировкой установки оси по вертикали; Кресло-коляска должна быть снабжена адаптером, расположенным на приводном колесе, обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски; - Вес коляски: не более 20 кг; - Грузоподъемность: не менее 120 кг; - Складная рама (возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента); - Антиопрокидывающее устройство; - Противопролежневая подушка на сидение; - Регулируемые стояночные тормоза; - Светоотражающие элементы; - Насос. | 45 | 12730,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом (для инвалидов и детей-инвалидов) комнатная | В комплект кресла-коляски должны входить: эксплуатационная документация, инструмент в соответствии с паспортом изделия, инструкция на русском языке. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых, либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должна обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчива к дезинфекции. - Ширины сидений: не менее 4-х типоразмеров не менее 400 мм не более 500 мм; - Глубина сиденья: не менее 390 мм и не более 500 мм; - Высота спинки: не менее 400 мм и не более 480 мм; - Откидные или съемные подлокотники, регулируемые по высоте; - Откидные, съемные подножки, регулируемые по высоте; - Спинка должна регулироваться по углу наклона либо складываться; - Быстросъемные приводные колеса диаметром не менее 550 мм и не более 620 мм, с цельнолитыми шинами с возможностью изменения положения оси по вертикали и горизонтали (с кнопочной фиксацией); - Самоориентирующиеся передние колеса диаметром не менее 150 мм и не более 210 мм, с цельнолитыми шинами, с регулировкой установки оси по вертикали; Кресло-коляска должна быть снабжена адаптером, расположенным на приводном колесе, обеспечивающем индивидуальные регулировки коляски; - Вес коляски: не более 20 кг; - Грузоподъемность: не менее 115 кг; - Складная рама (возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента); - Антиопрокидывающее устройство; - Противопролежневая подушка на сиденье; - Регулируемые стояночные тормоза. | 63 | 12620,00 |

Кресло-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов  ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 51083-2015.

Сроки предоставления гарантии качества

кресел-колясок с ручным приводом комнатных и прогулочных, в том числе для детей-инвалидов

Товар должен быть новым, не бывшем ранее в употреблении. Сроки предоставления гарантии качества должны соответствовать гарантийному сроку производителя, но не менее 24 (двадцать четыре) месяцев с момента передачи товара получателю. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 10 (десять) рабочих дней. Ремонт кресел-колясок должен осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1 – ФЗ «О защите прав потребителей».

Дополнительные условия

Необходимо наличие регистрационных удостоверений, а также действующих сертификатов соответствия (выданные до вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982) либо деклараций о соответствии (выданные после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982).