Техническое задание.

Предмет контракта: "Поставка в 2018 году кресло-колясок с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов), проживающих на территории Челябинской области"

| № п/п | Номер вида ТСР | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП комнатная с электроприводом комнатная — техническое средство реабилитации, в котором энергия для мотора поступает от встроенного источника электрической энергии (ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011), предназначена для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе). Перемещение кресла-коляски с электроприводом должно осуществляться пользователем с помощью устройства управления (типа джойстик), так, чтобы оно двигалось с определенной скоростью и/или в определенном направлении.(ГОСТ 7176-26-2011), расположенный под левую или под правую руку. Рама должна быть складная, изготовлена из высокопрочных материалов. Сиденье должно быть регулируемое по высоте и по горизонтали, с регулируемым углом наклона. Спинка кресло-коляски должна быть с регулируемым углом наклона, оснащена боковыми упорами для тела. На спинке должен быть расположен мягкий съемный подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте, съемные. Подножки должны быть регулирующиеся по высоте с регулируемым углом наклона и регулируемой опорой стопы. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнями безопасности, которые обеспечивают надежную фиксацию пользователя во всех рабочих положениях кресло-коляски, мягким съемным абдуктором с регулировкой глубины расположения; Ширина сиденья 36 см. Габаритные размеры в рабочем состоянии не должны превышать1200*700*1090 мм. (ГОСТ Р50602-93) Передние и задние колеса должны быть литыми или пневматическими. Должна быть оборудована устройством звуковой сигнализации, которое приводится в действие пользователем (например клаксон). Должна быть оборудована стояночной или, при необходимости, рабочей системами торможения. (ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015) Должно быть в наличии антиопрокидывающее устройство. В комплект должен входить набор ключей (или ключ) для регулирования подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья. | 2 |
| 2 | Кресло-коляска с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска для больных ДЦП прогулочная с электроприводом прогулочная — техническое средство реабилитации, в котором энергия для мотора поступает от встроенного источника электрической энергии (ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011), предназначена для людей с ограниченными возможностями передвижения, приводимое в движение при помощи электропривода и с помощью сопровождающего лица пользователя (при отключенном электроприводе). Перемещение кресла-коляски с электроприводом должно осуществляться пользователем с помощью устройства управления (типа джойстик), так, чтобы оно двигалось с определенной скоростью и/или в определенном направлении.(ГОСТ 7176-26-2011), расположенный под левую или под правую руку. Рама должна быть складная, изготовлена из высокопрочных материалов. Спинка (опора спины) кресло-коляски должна быть с регулируемым углом наклона, оснащена боковыми фиксаторами туловища. На спинке должен быть расположен мягкий съемный подголовник, регулируемый по высоте и углу наклона. Подлокотники должны быть регулируемые по высоте, съемные. Подножки должны быть откидные, поворотные, регулируемые по высоте, с упорами под голень. Кресло-коляска должна быть оснащена ремнями безопасности, которые обеспечивают надежную фиксацию пользователя во всех рабочих положениях кресло-коляски, мягким съемным абдуктором с регулировкой глубины расположения; Ширина сиденья 36 см. Передние и задние колеса должны быть литыми или пневматическими. Должна быть оборудована устройством звуковой сигнализации, которое приводится в действие пользователем (например клаксон). Должна быть оборудована стояночной или, при необходимости, рабочей системами торможения. (ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015) Должно быть в наличии антиопрокидывающее устройство. Габаритные размеры в рабочем состоянии не должны превышать1200*700*1090 мм. (ГОСТ Р50602-93) В комплект должен входить набор ключей (или ключ) для регулирования подножек и подтягивания крепежных элементов сиденья. | 3 |
| ИТОГО | 5 |

*Приказ от 13 февраля 2018 г. N 86н об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 Г. N 2347-Р. Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Минтруда России от  13 февраля 2018 г. N 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества Товара.

В национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» выделяют  кресла-коляски с электро приводом класс 12 23.

Поставляемый товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) свободным от прав третьих лиц.

Поставщик обеспечивает Получателей гарантийным талоном и информирует их об условиях проведения гарантийного обслуживания Товара, предоставляет гарантию на передаваемый Товар за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания Товара.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатков в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Срок гарантии на весь товар – не менее 1 года со дня передачи Товара Получателю и оформления Акта сдачи - приемки Товара Получателем.

Текущее обслуживание Товара производится Получателем в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Если Товар выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Поставщиком, в соответствии с действующим законодательством.

Требования к безопасности, упаковке, маркировке и условиям транспортировки Товара

Товар должен соответствовать требованиям стандарта ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности» Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Кресло-коляски должны быть приспособлены (доступны) для чистки и не должны удерживать (сохранять) пыль, жидкие и (или) загрязненные материалы. Части кресло-колясок, контактирующие с выделениями человека, должны выдерживать неоднократную дезинфекцию простыми доступными дезинфицирующими средствами без повреждения ТСР.

Кресло-коляски должны удовлетворять эргономическим требованиям и требованиям эстетики, с учетом специальных нужд людей с ограничениями жизнедеятельности, для которых эти устройства предназначены.

Металлические части должны быть изготовлены  из коррозионно-стойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресло-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при его нормальной эксплуатации.

Все доступные для пользователя кромки, углы и поверхности кресла-коляски должны быть сглажены и освобождены от заусенцев и острых углов.

Необходимые выступы (если возможно) должны иметь защиту, чтобы предотвратить травмы и/или повреждения.

Элементы мягкой обивки кресло-колясок должны быть устойчивы к возгоранию от тлеющей сигареты или горящей спички в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресло-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств и положения тела».

В соответствии с ГОСТ  Р ИСО 7176-5-2010 «Кресла-коляски. Часть 5. Определение размеров, массы и площади для маневрирования» все регулируемые размеры кресла-коляски, как можно ближе должны быть установлены к контрольным значениям настройки согласно табл.1, п.7.3.2.

Поворотные колеса кресло-коляски должны быть самоориентирующимися  и должны проворачиваться относительно вертикальной оси кронштейна легко и без заеданий. На ободьях ведущих колес кресел-колясок с пневматическими шинами должна быть нанесена маркировка с обозначением максимального давления воздуха в шинах в Ра.

На шинах колес кресла-коляски должна быть маркировка их размеров.

Документация, предоставляемая изготовителем кресло-коляски, должна быть выполнена на официальном языке страны, в которую экспортируется кресло-коляска, и должна включать:

а) паспорт кресло-коляски;

б) описание отличий данной модификации (при наличии);

в) описание особенностей применения кресло-коляски (например, максимальная масса пользователя кресло-коляски);

г) гарантии на детали кресло-коляски;

д) информацию, которая необходима для сервисного обслуживания и ремонта кресло-коляски и для замены деталей;

е) инструкцию для пользователя.

На каждое кресло-коляску наносят маркировку, содержащую как минимум: должна быть табличка, на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение изделия и серийного номера кресла-коляски;

- дата изготовления кресла-коляски (год, месяц);

- ограничение использования (предельная масса пользователя, вне или внутри помещения);

- надпись «Сделано в ____»:

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации, а также другие данные, определенные изготовителем кресла-коляски.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на весь Товар должны быть действующие регистрационные удостоверения и декларации о соответствии

Упаковка кресла-коляски должна гарантировать достаточную защиту от повреждений, ухудшения качества или загрязнения кресло-коляски во время хранения и транспортировки до места назначения.

Транспортирование кресел-колясок осуществляют крытым транспортом любого вида в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

Место  поставки товара:  Челябинск, Челябинская область.

Место доставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка до места жительства Получателей (на условиях DDР), проживающих на территории г. Челябинска и Челябинской области;

- по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика.

Срок и условия поставки товара: не позднее 7 декабря 2018г.

Датой поставки является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.

Поставщик должен при передаче кресло-коляски распаковать его, привести кресло-коляску в товарный вид, убедиться, что кресло-коляска соответствует антропометрическим показателям Получателя.

При передачи кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

Срок и порядок оплаты поставляемого товара:

В цену контракта включены все затраты  на поставку товара, в том числе, затраты на доставку до места жительства Получателей, пунктов выдачи, разгрузку, страхование, уплату таможенных платежей, налогов, других расходов, связанных с выполнением Поставщиком своих обязательств в рамках контракта в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Оплата по контракту осуществляется Заказчиком в безналичной форме путем перечисления денежных средств со счета в срок не более 30 (тридцати) дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов: счета, счета-фактуры (для плательщиков НДС)*, Актов сдачи-приемки Товара Получателем, Реестра выдачи Товара Получателям, предоставленного на бумажном и электронном носителях (в формате MS Excel (xls) в виде архивного файла), отрывного талона к Направлению, копии документа, подтверждающего полномочия представителя Получателя, если Товар выдан представителю, и подписания Заказчиком Акта поставки Товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения.

*указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт.

Документы для оплаты представляются Заказчику сопроводительным письмом.

Поставщик передает Заказчику документы для оплаты после поставки всего товара в срок не более чем в течение 3 (трех) рабочих дней со дня, следующего за днем окончания срока поставки Товара.