Технические характеристики

Качество Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования" ;

-ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro";

-ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия";

-ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

-ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Описание объекта закупки

| Наименование товара | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, пар |
| --- | --- | --- |
| Ортопедическая обувь сложная без утепленной подкладки (для детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь сложная должна быть максимальной готовности – ботинки детские без утепленной подкладки (для девочек и мальчиков) при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь должна соответствовать функциональным назначениям. Конструкция обуви должна иметь: специальные детали (жесткие и мягкие); межстелечные слои; вкладную ортопедическую стельку. Верх обуви должен быть из натуральной кожи (хрома). Подкладка должна быть кожаной, или обувной саржей, или пресс-сукном. Подошва должна быть пористой резиновой, или из полиэфира уретана, или из термопласта. Обувь должна фиксироваться на ноге при помощи: шнурков, или пряжек, или резинок, или молний, или ленты-«контакт» (по требованию Получателя). | 320 |
| Ортопедическая обувь сложная на утепленной подкладке (для детей-инвалидов) | Ортопедическая обувь сложная должна быть максимальной готовности – ботинки детские на утепленной подкладке (для девочек и мальчиков) при умеренно выраженных анатомических изменениях стоп. Обувь должна соответствовать функциональным назначениям. Конструкция обуви должна иметь: специальные детали (жесткие и мягкие); межстелечные слои; вкладную ортопедическую стельку. Верх обуви должен быть из натуральной кожи (хрома). Подкладка должна быть меховой или шерстяной. Подошва должна быть пористой резиновой, или из полиэфира уретана, или из термопласта. Обувь должна фиксироваться на ноге при помощи: шнурков, или пряжек, или резинок, или молний, или ленты-«контакт» (по требованию Получателя). | 320 |