# Требования к техническим и функциональным

характеристикам товара

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитные, слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 50444-92 (р.3.4) «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

Слуховые аппараты заушные – аппараты, носимые за ушной раковиной для усиления звука. (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»).

Требования к безопасности товара.

Слуховые аппараты должны соответствовать требованиям стандартов серии ГОСТ Р ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ Р ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ Р ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Требования к размерам, упаковке и отгрузке товара.

Транспортировка слуховых аппаратов должна осуществляться крытым транспортом всех видов, в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте каждого вида, при температуре не ниже минус 40ºС, железнодорожным, автомобильным транспортом и иными способами.

При отправке изделий в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка, маркировка, транспортирование и хранение должны осуществляться в соответствии с «ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Хранение слуховых аппаратов должно осуществляться в упаковке изготовителя.

Упаковка слуховых аппаратов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

Потребительскую тару с упакованными слуховыми аппаратами перевязывают шпагатом или оклеивают бумажной лентой, клеевой лентой на бумажной основе.

| № | Наименование товара | Технические характеристики товара | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный. | - диапазон частот: нижняя граница не более 0,12 кГц, верхняя граница не менее 6,48 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука — не менее 4-х; - количество программ прослушивания — не менее 4-х; -динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -система снижения шумов микрофона; -система направленных микрофонов с фиксированной направленностью; -широкополосная АРУ по выходу, -АРУ по входу в каждом частотном канале, -раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, -диапазон регулятора громкости; -максимальный ВУЗД 90 - не менее 130 дБ и не более 138 дБ; -максимальное усиление — не менее 60 дБ и не более 75 дБ . В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 58 |
| 2 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный. | - диапазон частот: нижняя граница не более 0,1 кГц, верхняя граница не менее 5,5 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука — не менее 12; - количество программ прослушивания — не менее 4-х; -максимальное акустическое усиление – не менее 60 и не более 70 дБ; -максимальный ВУЗД 90 - не менее 128дБ и не более 138 дБ. В слуховом аппарате должны быть в наличии: -регулятор громкости; -оперативный выбор направления прослушивания; -оперативная частотно-зависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные; -частотная компрессия; -система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления; -многополосная система подавления шума; -подавление шума ветра; -подавление импульсных звуков; -in-situ-аудиометрия; -аудиовход; -возможность открытого протезирования; - возможность беспроводного управления; -наличие водоотталкивающего покрытия корпуса. Должны иметь следующие дополнительные параметры: -регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале; -раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков; -значение компрессии в каждом канале; -звуковой мультитональный индикатор разряда батареи и переключения программ. Комплект поставки должен включать: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 6 |
| 3 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности. | - диапазон частот: нижняя граница не более 0,15кГц., верхняя граница не менее 7,45 кГц; - количество каналов цифровой обработки звука - не менее 4-х; - количество программ прослушивания - не менее 4-х; -динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -система направленных микрофонов с фиксированной направленностью; -система снижения шумов микрофона; -широкополосная АРУ по выходу, -АРУ по входу в каждом частотном канале, -раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, -диапазон регулятора громкости; -максимальный ВУЗД 90 — не менее 123 дБ и не более 129 дБ; -максимальное усиление — не менее 55 дБ и не более 65дБ В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 44 |
| 4 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | -диапазон частот: нижняя граница не более 0,1кГц., верхняя граница не менее 6,0кГц; -количество каналов цифровой обработки звука — не менее 8; -количество программ прослушивания - не менее 4-х; -динамическое адаптивное подавление акустической обратной связи без потери усиления; -адаптивное АРУ по выходу (с возможностью подавления импульсных шумов); -система направленных микрофонов с автоматической адаптивной направленностью; -аудиовход; -система снижения шумов микрофона; -широкополосная АРУ по выходу, -АРУ по входу в каждом частотном канале, -раздельная регулировка усиления тихих, средней громкости и громких звуков в каждом канале, -диапазон регулятора громкости; - максимальный ВУЗД 90 - не менее 136дБ; - максимальное усиление — не менее 75 дБ. В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 39 |
| 5 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | -диапазон частот: нижняя граница не более 0,1 кГц, верхняя граница не менее 4,9 кГц; -максимальный ВУЗД 90 —не менее 140 дБ; -максимальное усиление - не менее 80 дБ; -количество каналов цифровой обработки звука – не менее 12; Количество программ прослушивания – не менее 4; В слуховом аппарате должны быть в наличии: -регулятор громкости; - оперативный выбор направления прослушивания; -оперативная частотнозависимая регулировка усиления, учитывающая индивидуальные аудиометрические данные; -частотная компрессия; -система адаптивного подавления обратной связи без снижения усиления; -многополосная система подавления шума; -подавление шума ветра; -подавление импульсных звуков; In-situ аудиометрия; -аудиовход; -возможность открытого протезирования; -возможность беспроводного управления; -наличие водоотталкивающего покрытия корпуса. Должны иметь следующие дополнительные параметры: -регулировка (ограничение) ВУЗД в каждом канале; -раздельное усиление тихих, средней громкости и громких звуков; -значение компрессии в каждом канале; -диапазон регулятора громкости; -режим телефонной катушки; -звуковой индикатор разряда батареи и переключения программ. В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 6 |
| 6 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | -диапазон частот: не более 0,1 кГц и не менее 4,6 кГц; -телефонная катушка; -регулировка ТНЧ; -регулировка АРУ; -регулировка ВУЗД; -переключатель О-Т-М; -регулятор усиления; -максимальный ВУЗД 90 — не менее 136 дБ; -максимальное усиление — не менее 74дБ. В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 2 |
| 7 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | диапазон частот: не более 0,25 кГц и не менее 4,65 кГц; -телефонная катушка; -регулировка ТНЧ; -регулировка ВУЗД; -переключатель М-Т; -регулятор усиления; -максимальный ВУЗД 90 — не менее 90 дБ и не более 136 дБ; -максимальное усиление — от 50 дБ. до 70 дБ. В комплект поставки должно входить: слуховой аппарат, вкладыши ушные стандартные (2 шт.), комплект элементов питания, инструкция по эксплуатации на русском языке, гарантийный талон с указанием адреса и номера контактного телефона сервисной службы, осуществляющей гарантийный ремонт, футляр. | 2 |