Описание объекта закупки

Инструменты и оборудование медицинские. Выполнение работ по изготовлению протезов для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам протезов

| Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество Шт. |
| --- | --- | --- |
| Протез предплечья косметический | Протез предплечья косметический. Кисть косметическая, оболочка косметическая, гильза индивидуальная по слепку. Метод крепления протеза- в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности инвалида. Протезы укомплектованы чехлами шерстяными и хлопчатобумажными в количестве не менее 4 штук. | 1 |
| Протез предплечья активный | Протез предплечья активный с тяговым управлением, кисть с тяговой системой управления, обеспечивающей сведение и разведение пальцев и пассивную ротацию с регулируемой тугоподвижностью, кисть с пружинным схватом. Локоть-предплечье отсутствует. Индивидуальная гильза - по слепку. Метод крепления протеза - в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности инвалида Протезы укомплектованы чехлами шерстяными и хлопчатобумажными в количестве не менее 4 штук. | 2 |
| Протез плеча косметический | Протез плеча косметический; замковый локтевой узел, кисть косметическая, оболочка косметическая, гильза индивидуальная по слепку. Метод крепления протеза- в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности инвалида. Протез укомплектован чехлами шерстяными и хлопчатобумажными в количестве не менее 4 штук. | 3 |
| Протез плеча рабочий | Протез плеча; рабочий; металлические шины, комплект полуфабрикатов к рабочим протезам предплечья, комплект рабочих насадок; гильза индивидуальная по слепку. Метод крепления протеза- в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности инвалида .Протезы укомплектованы чехлами шерстяными и хлопчатобумажными в количестве не менее 4 штук. | 3 |
| Протез кисти косметический, в том числе после вычленения | Протез кисти косметический. Протез верхней конечности в том числе после вычленении, косметический, кисть косметическая, крепление индивидуальное, подгоночное в зависимости от медицинских показаний, индивидуальной потребности инвалида | 1 |

Выполняемые работы по изготовлению протезов должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» р.4, ГОСТ ISO 10993-1-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования. ГОСТ ISO 10993-5-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro. ГОСТ ISO 10993-10-2011 Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия. ГОСТ Р 52770-2016 Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний. ГОСТ Р ИСО 22523-2007 Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний, а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». Терминология и определения при составлении документации должна отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования".

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц протезами верхних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с пациентами, имеющими дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление двигательных функций и устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов. Протезы должны быть укомплектованы чехлами  из ткани в соответствии с РСТ РСФСР 644-80 (п.2, п.п.2.7.1) в количестве не менее 4 шт. на одного Получателя.

Требования к размерам, упаковке и отгрузке изделий

При необходимости доставка Изделия  по месту жительства Получателей должна осуществляться к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.  Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению. Временная противокоррозионная защита протезов  конечностей должна  производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполнения работ

Срок пользования протезом должен быть не менее минимального срока пользования, установленного приказом Минтруда России  от 13.02.2018 г №85н.

Гарантийный срок на протезы верхних конечностей устанавливается со дня выдачи готового Изделия в эксплуатацию не менее 7 месяцев.

Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ: Производить замеры для изготовления Изделия по месту жительства Получателя или по согласованию с Получателем на территории Республики Крым. Выдать Изделие непосредственно Получателю в течение 55 календарных дней с момента получения Направления, на основании реестров Получателей, но не позднее 31.10.2018 года.