III. Техническое задание

Предмет контракта: Поставка в 2018 году сигнализаторов звука цифровых для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

Наименование Товара. Требования к функциональным и техническим характеристикам Товара

Сигнализаторы звука - технические средства реабилитации, предназначенные для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии светового, звукового и информационного сигнала.

Сигнализаторы звука классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 22 27, должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51632-2014 Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний, ГОСТ Р 51264-99 Средства связи, информатики и сигнализации реабилитационные электронные.

Сигнализаторы звука должны быть устойчивы к электростатическим разрядам, электромагнитным полям и помехам в электросети.

Кнопочные и клавишные выключатели и переключатели должны быть оборудованы индексацией положений "включено" или "выключено", а также дополнительной индикацией со световым и (или) тактильным сигналом. Кнопки или клавиши включения или выключения TCP должны различаться друг от друга, иметь рельефное обозначение.

| № п/п | Номер вида ТСР* | Наименование Товара | Требования к функциональным и техническим характеристикам Товара | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 16-01-01 | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой со световой индикацией предназначен для оповещения инвалидов с нарушениями слуха о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен реагировать на сигналы, поступающие от домофона, дверного звонка и телефона. Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции. При поступлении входящих сигналов приемник должен подавать световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток. Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220В, 50 Гц, или (и) от автономного источника постоянного тока. В комплект поставки должно входить руководство по эксплуатации на русском языке. | 70 |
| 2 | 16-01-02 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для оповещения инвалидов с нарушениями слуха о наличии звукового сигнала. Сигнализатор должен реагировать на сигналы, поступающие от домофона, дверного звонка и телефона. Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции. При поступлении входящих сигналов приемник должен вибрировать. Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220В, 50 Гц, или (и) от автономного источника постоянного тока. В комплект поставки должно входить руководство по эксплуатации на русском языке. | 65 |
| 3 | 16-01-03 | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией | Сигнализатор звука цифровой с вибрационной и световой индикацией предназначен для оповещения инвалидов с нарушениями слуха и слепо-глухих инвалидов о наличии звукового сигнала. Сигнализирующее устройство беспроводное по конструкции. Сигнализатор должен реагировать на сигналы, поступающие от домофона, дверного звонка и телефона и привлекать внимание пользователя с помощью: - вибрации корпуса приемника; - подачи световых импульсов, хорошо различимых в светлое время суток. Питание должно осуществляться от сети переменного тока 220В, 50 Гц, или (и) от автономного источника постоянного тока. В комплект поставки должно входить руководство по эксплуатации на русском языке. | 62 |
|  | Итого: | 855 |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"

Требования к безопасности, упаковке и маркировке товара.

Материалы, из которых изготавливаются сигнализаторы звука, не должны выделять при эксплуатации токсичных веществ.

Внешние части сигнализатора звука не должны иметь острых кромок, заусенцев и т.п., которые могут нанести травму пользователю при эксплуатации.

Сигнализатор звука должен быть упакован в индивидуальную упаковку. Упаковка должна обеспечивать защиту ТСР от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению (п. 4.11.5. ГОСТ Р 51632-2014).

На каждом сигнализаторе должна быть нанесена маркировка, содержащая:

а) товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

б) номер стандарта и (или) ТУ;

в) порядковый номер аппаратуры;

г) отметку о приемке.

(п.5.8.1. ГОСТ Р 51264-99).

В случае невозможности размещения на аппаратуре всей маркировочной информации (за исключением товарного знака и (или) наименования предприятия-изготовителя и порядкового номера аппаратуры) допускается приводить ее в эксплуатационной документации.

Требования к сроку и гарантии качества Товара:

Поставщик должен гарантировать, что весь поставляемый Товар новый, который не был в употреблении, в том числе, у которого не были восстановлены потребительские свойства, не имеет  дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях.

Гарантийный срок на Товар на дату подписания Получателем Акта сдачи-приемки Товара: не менее 12 месяцев.

В случае выявления в течение гарантийного срока скрытых дефектов, брака поставщик должен произвести замену товара за свой счет, по месту нахождения такого товара, в течение 1 (одного) рабочего дня со дня, следующего за днем получения претензии Заказчика.Сроки поставки товара:

Срок поставки Товара:

не позднее 10.12.2018 поставить 100% общего объема Товара.

Датой поставки является дата подписания Поставщиком и Получателем Акта сдачи-приемки Товара.

Место поставки Товара Место поставки Товара: г.Челябинск и Челябинская область.

Место доставки Товара определяется по выбору Получателя:

- адресная доставка до места жительства Получателей (на условиях DDР), проживающих на территории г. Челябинска и Челябинской области;

- по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения Поставщика.