Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Поставка инвалидам слуховых аппаратов»

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 138 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 78 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 5,5 кГц Индукционная катушка – наличие; Регулятор усиления – наличие; Регулятор тембра низких частот – наличие; Регулятор АРУ с управлением по выходу – наличие; Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Товара. | 12 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 124 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 55 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 4,5 кГц Индукционная катушка – наличие; Регулятор усиления – наличие; Регулятор тембра низких частот – наличие; Регулятор АРУ с управлением по выходу – наличие; Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». - Гарантийный срок на слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Товара. | 4 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный для детей-инвалидов должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-4,9 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 140 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 80 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на не менее чем 6 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Беспроводным способом синхронно изменять усиление и программы прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Товара. | 18 |
|  | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должен иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 134 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 70 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 5,5 кГц Индукционная катушка – наличие; Регулятор усиления – наличие; Регулятор тембра низких частот – наличие; Регулятор АРУ с управлением по выходу – наличие; Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Товара.. | 5 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,0 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не более 142 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 79 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной(не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии(ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Подавлять шума ветра в случае его возникновения; Подавлять шумы низкого уровня; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Беспроводным способом синхронно изменять усиление и программы прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Товара. | 80 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,5 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не более 133 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 68 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с применением многоканальной(не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (типа ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум низкого уровня; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Товара | 78 |
|  | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-6,0 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 127 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 63 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с применением многоканальной(не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии (типа ChannelFree™ или эквивалент); Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Адаптивно изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Подавлять шум низкого уровня; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия» (раздел 3,4), и (или) ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний» и (или) ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний». Гарантийный срок на слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Товара | 55 |

Место поставки товара: г. Кострома и (или) Костромская область, непосредственно Получателю по его выбору (по месту жительства Получателя либо по месту нахождения пунктов выдачи).