III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для обеспечения инвалидов в 2018 году

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий в г. Тюмень, при наличии Направления Заказчика (прием Получателей, снятие мерок, слепков, должны быть изготовлены, примерки, обучение пользованию, подбор и выдача готовых к эксплуатации изделий).

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 19 октября 2018 года.

I.Техническое задание

Обеспечение граждан ортопедической обувью должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с гражданами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, в целях частичного восстановления опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов конечностей граждан, компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь должна обеспечивать:

- достаточность опороспособности конечности;

- удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

- компенсацию укорочения конечности.

Ортопедическая обувь должна быть ручного или полумеханического производства.

Ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать компоненты:

- специальные жесткие детали;

- союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой).

- специальные мягкие детали - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка.

- специальные металлические детали – пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные.

- межстелечные слои – выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов.

- специальные детали низа – каблук и подошва особой формы.

- прочие специальные детали – искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы).

Изготовление ортопедической обуви должно производиться в соответствии с:

- ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

При изготовлении ортопедической обуви должно быть предусмотрено несколько примерок, осуществляемых в г. Тюмени.

Ортопедическая обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкие.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла или растворами нейтральных моющих средств в теплой воде температурой не выше плюс 40° С.

Требования к безопасности

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом пациента, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на обувь устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок должен быть не менее указанного в спецификации.

Требования к обеспечению ортопедической обувью

Обеспечение ортопедической обувью должно включать в себя:

-	 изготовление и подбор ортопедической обуви для инвалидов (ветеранов);

-	выдача ортопедической обуви инвалидам (ветеранам);

-	сервисное обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации за счет Исполнителя;

-	замену ортопедической обуви в случаях установленных Контрактом;

-	консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации ортопедической обуви.

II. Спецификация

| № п/п | Наименование изделия | Функциональные характеристики | Срок гарантии | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь на протез | Ботинки на протез должны быть изготовлены по обмерам с подгонкой колодок | 70 дн. | 8 |
| 2 | Обувь на протез | Ботинки на протездолжны быть изготовлены из полуфабрикатов максимальной готовности | 70 дн. | 100 |
| 3 | Обувь на аппарат | Ботинки на ортопедические аппаратыдолжны быть изготовлены по обмерам с подгонкой колодок | 70 дн. | 8 |
| 4 | Обувь на аппарат | Ботинки на ортопедические аппаратыдолжны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности | 70 дн. | 4 |
| 5 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, с изготовлением колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы) | 70 дн | 160 |
| 6 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Ботинки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности | 70 дн | 10 |
| 7 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Полуботинки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам с изготовлением колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы) | 70 дн. | 190 |
| 8 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Полуботинки на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности | 70 дн. | 40 |
| 9 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки утепленные на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам, с изготовлением колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы) | 70 дн | 310 |
| 10 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Ботинки утепленные на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности | 70 дн. | 30 |
| 11 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Сапожки утепленные на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам с изготовлением колодки, слепка стопы (в зависимости от степени тяжести деформации стопы) | 70 дн | 40 |
| 12 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке | Сапожки утепленные на эквино-варусную деформацию стоп, пяточную стопу, конскую стопу, диабетическую стопу, при лимфостазе, укорочении длины нижней конечности свыше 30 мм, сосудистых заболеваниях, парезах и параличах нижних конечностей, ампутационных дефектах стоп и др., должны быть изготовлены со специальными деталями и межстелечными слоями по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности | 70 дн. | 10 |
| 13 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки | Ботинки при односторонней ампутации на сохраненную конечность, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности, с выкладкой сводов | 70 дн | 4 |
| 14 | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке | Ботинки утепленные при односторонней ампутации на сохраненную конечность, должны быть изготовлены по обмерам из полуфабрикатов максимальной готовности, с выкладкой сводов | 70 дн. | 4 |
|  | Итого: |  |  | 918 |