Техническое задание на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей.

- Предмет торгов (аукциона) и государственного контракта

Электронный аукцион на выполнение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей.

- Начальная (максимальная) цена контракта или цена лота (лотов) при торгах

11 354 713 руб. (Одиннадцать миллионов триста пятьдесят четыре тысячи семьсот тринадцать) руб. 26 коп.

- Источник финансирования

Средства Фонда социального страхования Российской Федерации.

(КБК 393 1003 0312039630/1 323)

- Порядок формирования цены контракта (цены лота), с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, на эксплуатацию товара; на техническое обслуживание товара, доставку.

Цена контракта включает в себя все расходы Исполнителя по исполнению Контракта, в том числе расходы на выполнение работ с учетом физиологических данных Получателя, расходы, связанные с изготовлением, закупкой, перевозкой, страхованием, гарантийным и сервисным обслуживанием, доставкой Получателю, уплатой таможенных пошлин, налогов и иных обязательных платежей Исполнителя.

- Место доставки товара, выполнения работ, оказания услуг

По месту нахождения Исполнителя – Кемеровская область, а также в стационарных пунктах в двух городах Кемеровской области.

- Сроки (график) поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, их последовательность.

Срок обеспечения изделием - 60 календарных дней, с момента обращения Получателя с Направлением к Исполнителю.

В случае приема Исполнителем направления позднее, чем за 60 календарных дней до дня истечения срока действия Контракта, Исполнитель принимает на себя обязательство по выполнению работ в рамках срока действия Контракта.

- Форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг.

Для оплаты выполненных работ Исполнитель предоставляет Заказчику счет за соответствующий период, с описанием Изделия и надлежащим образом оформленные документы:

- Акты сдачи-приемки работ;

- отрывные талоны к Направлениям;

- Акт о приемке – выполненных работ за соответствующий период в 2 (двух) экземплярах;

- Реестр выдачи Изделий.

Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации, (КБК 393 1003 0312039630/1 323).

Оплата производится Заказчиком по безналичному расчету в течение 30 (тридцати) календарных дней от даты подписания филиалами Заказчика Акта о приемки выполненных работ.

- Перечень и объем товаров, работ, услуг

Технические требования по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей

в количестве 49 штук на сумму 11 354 713 руб. 26 коп.

Классификация вспомогательных средств, используемых людьми с ограничениями жизнедеятельности установлена Национальным стандартом РФ ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология» (06 24 Протезы нижних конечностей, 05 33 03 Вспомогательные средства обучения умению пользоваться ортезом и протезом).

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям:

Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

# Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 1 «Оценка и исследования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 5 «Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий». Часть 10 «Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

# Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 55636-2013 «Протезирование. Испытание голеностопных узлов и узлов стоп. Руководство по применению условий нагружения при испытаниях по ИСО 22675 и конструкции используемого испытательного оборудования»;

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ ISO 10993-11-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 11. Исследования общетоксического действия».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ*

Выполняемые работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами  нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с пациентами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей пациентов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности должна изготавливаться по индивидуальному параметру пациента и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности должен выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Требования к безопасности работ

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению протезов нижних конечностей не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Проведение работ по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей должны отвечать требованиям безопасности для пользователя, а так же должны осуществляться при наличии регистрационных удостоверений и (или) декларации соответствия.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Срок службы протезов указывается при подаче заявки. Срок службы не может быть менее сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 13.02.2018 № 85н.

Гарантийный срок на протез не менее 12 месяцев, с момента подписания Акта сдачи-приемки работ. В период гарантийного срока ремонт осуществляется бесплатно, гарантия должна распространяться на все составляющие изделия.

| № п/п | Наименование изделия | Описание изделия | Количество, шт. | Цена за единицу, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульного типа | Протез голени немодульного типа индивидуального изготовления, состоит из: - приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик, кожа, дерево по назначению врача-ортопеда; - материал примерочной гильзы термопластик; - количество примерочных гильз одна; -с косметической облицовкой, без косметической облицовки по назначению врача-ортопеда; - материал косметической оболочки-пенополиуретан; - чулок перлоновых, без чулок по назначению врача-ортопеда; -вкладыша в гильзу из вспененных материалов, кожаных подкладочных материалов по назначению врача-ортопеда; -крепление протеза за счет пояса и кожевенных полуфабрикатов; -стопы полиуретановой шарнирной 1, 2 уровня двигательной активности по назначению врача-ортопеда; Тип протеза по назначению постоянный. | 1 | 37 473,00 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, комбинированный индивидуального изготовления должен состоять из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик; - материал примерочной гильзы термопластик; - количество примерочных гильз одна; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки полиуретан; - чулок перлоновых ортопедических; - вкладыш в гильзу из вспененных материалов, гелевого чехла по назначению врача-ортопеда; - крепление протеза за счет наколенника, вакуумного клапана, кожаными полуфабрикатами, за счет кожаной гильзы на бедро по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствует весу пациента; - стопа с углепластиковым опорным модулем со средней степенью энергосбережения, стопы одноосной шарнирной, стопы шарнирной с регулировкой высоты каблука по назначению врача-ортопеда; Тип протеза по назначению: должен быть постоянный. | 10 | 123 037,33 |
| 3 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа, комбинированный индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик; - материал примерочной гильзы термопластик; - количество примерочных гильз одна; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки-полиуретан; - чулок перлоновых ортопедических; - вкладыш в гильзу из, гелевых чехлов; -крепление протеза за счет наколенника, вакуумного клапана, по назначению врача-ортопеда; - РСУ соответствует весу пациента; -стопы с углепластиковым опорным модулем со средней степенью энергосбережения, стопы одноосной шарнирной, стопы с повышенной упругостью в носочной части, стопы подвижной во всех вертикальных плоскостях, по назначению врача-ортопеда; - Тип протеза по назначению: постоянный. | 9 | 239 971,00 |
| 4 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз одна; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки полиуретан; - перлоновых ортопедических чулок; - вкладыш в гильзу из силиконового чехла для вакуумного крепления; - крепление протеза вакуумное с использование вакуумного насоса и герметизирующего коленного бандажа для полимерных чехлов; - РСУ соответствует весу пациента; - стопы с «С» образным пружинным элементом из карбона, высокой степени энергосбережения; Тип протеза по назначению: постоянный | 13 | 313 752,33 |
| 5 | Протез голени для купания | Протез голени для купания модульный предназначен для принятия водных процедур, а также для перемещения по влажным и скользким поверхностям Протез голени для купания индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик на основе акриловых смол; - материал примерочной гильзы термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз одна; - в качестве вкладного элемента чехлы силиконовые; - крепление и дополнительная герметизация за счет наколенника из сополимерного материала; - несущий модуль и регулировочно-соединительное устройство водостойкие; - Стопа водостойкая, подошва стопы имеет решетчатый профиль и обладает высокой сцепляемостью с опорной поверхностью. - Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 | 233 363,33 |
| 6 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик ; - материал примерочной гильзы термопластик ; - количество примерочных гильз одна; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки полиуретан; - чулки перлоновые ортопедические; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет поддерживающего бандажа; - коленный шарнир полицентрический с геометрическим замком; - РСУ соответствует весу пациента; - стопы шарнирной с повышенной упругостью носочной части; Тип протеза по назначению: постоянный. | 5 | 126 186,00 |
| 7 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз одна; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки полиуретан; - ортопедические чулки; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет бандажа; - без поворотного устройства; - коленный шарнир одноостный, с ротационной гидравликой 3 уровня двигательной активности; - стопа шарнирная со средней степенью энергосбережения 3 уровня двигательной активности. Тип протеза по назначению: постоянный. | 6 | 271 933,00 |
| 8 | Протез бедра модульный | Протез бедра модульного типа, индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик с безаллергенными свойствами материала; - материал примерочной гильзы термопластик с безаллергенными свойствами материала; - количество примерочных гильз одна; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки полиуретан; - ортопедические чулки; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет эластичного поддерживающего бандажа и вакуумного клапана; - без поворотного устройства; - коленный шарнир моноцентрический с гидравлическим управлением фазы переноса по назначению врача-ортопеда 3, 4 уровня двигательной активности; - стопа шарнирная с повышенной упругостью носочной части 3 уровня двигательной активности. Тип протеза по назначению: постоянный. | 1 | 216 874,00 |
| 9 | Протез бедра модульного типа | Протез бедра модульного типа, индивидуального изготовления состоит из: - приемной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; - материал приемной гильзы слоистый пластик; - материал примерочной гильзы термопластик; - количество примерочных гильз одна; - с косметической индивидуальной оболочкой; - материал косметической оболочки полиуретан; - ортопедические чулки; - без вкладыша в гильзу; - крепление протеза за счет бандажа и вакуумного клапана; - без поворотного устройства; - коленный шарнир многоосный с независимым гидравлическим регулированием фаз сгибания-разгибания 3 уровня двигательной активности; - стопа шарнирная с высокой степенью энергосбережения 3 уровня двигательной активности. Тип протеза по назначению: постоянный. | 2 | 354 138,67 |
| 10 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа индивидуального изготовления, состоит из: приёмной гильзы, изготовленной по индивидуальному слепку с культи инвалида; материал приемной гильзы слоистый пластик; материал примерочной гильзы-термопластик; количество примерочных гильз – одна; с косметической индивидуальной облицовкой; материал косметической облицовки – полиуретан; чулки перлоновые ортопедические; крепление с использованием наколенника и замка; вкладыша в гильзу – силиконовый чехол с замком; стопа карбоновая с титановым РСУ - РСУ соответствует весу пациента; - тип протеза по назначению постоянный; | 1 | 427 305,00 |

В комплект протеза нижней конечности должны входят сопутствующие изделия: протезный ключ, чехлы на культю, которые выдаются в зависимости от комплектации протеза, на срок соответствующий сроку пользования протезом.

- Возможность заказчика изменить количество товара, объем работ, услуг в соответствии с законодательством.

Нет.

- Размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе в электронной форме.

1 процент от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения контракта.

10 процентов от начальной (максимальной) цены контракта.

В случае, если предложенная в заявке участника аукциона в электронной форме цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник аукциона в электронной форме, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Запреты на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами установлены:

- нет

ОКПД2 - 32.50.22.190