Описание объекта закупки

Наименование объекта закупки: Выполнение работ по изготовлению застрахованным лицам, протезов голени

| №п/п | Наименование | Технические характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протез голени немодульного типа | Протез голени немодульного типа - элементы протеза должны быть изготовлены по индивидуальным параметрам пациента. Индивидуальная постоянная гильза кожаная или деревянная. Допускается вкладная гильза из вспененных материалов. Метод крепления с использованием гильзы бедра или с использованием кожаных полуфабрикатов. Модуль стопы должен быть предназначен для замены утраченной стопы и восполнения части ее функции. Стопа пенополиуретановая с голеностопным шарниром, подвижной в сагиттальной плоскости. Формообразующая часть косметической облицовки мягкая, полиуретановая. Функциональные узлы протеза должны иметь конструктивно - технологическую завершенность. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые. Тип протеза: постоянный. | шт. | 8 |
| 2 | Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа - приемная гильза индивидуальная по слепку (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. В качестве вкладного элемента применяется вкладыш из вспененного материала или чехлы полимерные (силиконовые). Крепление в зависимости от индивидуальных особенностей получателя, с учетом антропометрических данных. Стопа энергосберегающая, подвижная во всех вертикальных плоскостях, углепластиковая. Функциональные узлы протеза будут иметь конструктивно - технологическую завершенность. Формообразующая часть косметической облицовки мягкая, полиуретановая. Косметическое покрытие облицовки — чулки ортопедические перлоновые. Тип протеза: постоянный. | шт. | 7 |
| 3 | ИТОГО | шт. | 15 |
| Обязательные требования |
| Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-1-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 1. Классификация узлов протезов», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 13405-2-2001 «Протезирование и ортезирование. Классификация и описание узлов протезов. Часть 2. Описание узлов протезов нижних конечностей», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 8549-1-2011 «Протезирование и ортезирование».Словарь. Часть 1. Термины, относящиеся к наружным протезам конечностей и ортезам». Работы по изготовлению получателям протезов нижних конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с получателями, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Весь комплекс указанных мероприятий, должен быть направлен на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей получателей с помощью протезов конечностей. Выполнение работ по изготовлению получателям протезов нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по изготовлению получателям протезов должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки. Гарантийный срок: 9 месяцев Сроки выполнения работ - в течение 40 дней с даты получения Исполнителем Направления Заказчика. |

15.11.2018