Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению протезов нижних конечностей для обеспечения инвалидов в 2019 году.

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007. «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»а также соответствовать Республиканскому стандарту РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» и требованиям Государственного стандарта Российской Федерации

Протезы нижних конечностей должны собираться из узлов, соответствующих требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний» с учетом предельной массы тела и активности Получателей. Протезы нижних конечностей должны быть прочными и выдерживать нагрузку при его применении Получателями способом, назначенным Исполнителем и установленным в инструкции по применению по ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные требования и методы испытаний».

Приемные гильзы и элементы крепления протезов нижних конечностей должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 51191-2007 «Узлы протезов нижних конечностей. Технические требования и методы испытаний». Не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

Узлы протеза должны быть устойчивыми  к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота, мочи).

Металлические детали должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Приемная гильза протеза нижней конечности должна быть индивидуального изготовления (по слепку с культи или по модели, изготовленной с помощью электронной версии) или максимальной готовности (металлические или из композиционных материалов). Гильзы максимальной готовности должны быть изготовлены по образцам-эталонам, утвержденным в установленном порядке. Внутренняя форма приемной гильзы должна соответствовать индивидуальным параметрам культи конечности в приданном положении и не оказывать чрезмерного давления на культю при нагрузке и без нее.

Косметические элементы могут состоять из облицовки (наполнителя) и оболочки (покрытия). Внешние обводы облицовки должны имитировать внешний вид сохранившейся конечности при односторонней ампутации, при двусторонней ампутации их определяют по антропометрическим данным человека. Оболочки и покрытия протезов нижних конечностей должны имитировать цвет кожного покрова человека.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза;

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению Получателей протезами нижних конечностей следует считать эффективно исполненными, если у Получателей восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению Получателей протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения Получателей должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка протезов нижних конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования по назначению. При отправке в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы упаковка осуществляется по ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение».

Временная противокоррозионная защита протеза нижних конечностей производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические», а именно:

- Протезы голени и бедра модульного типа - не менее 12 месяцев;

- Протезы голени и бедра немодульного типа – не менее 7 месяцев;

-Протез голени и бедра  лечебно-тренировочные – не менее 7 месяцев.

В течение этого срока исполнитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Проезд инвалидов,  в том числе с сопровождающими лицами  к месту проведения гарантийного ремонта или замены изделия оплачивается предприятием-изготовителем.

Исполнитель должен предоставить декларацию о соответствии, либо сертификат соответствия (в случае, если на выполняемые работы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" предусмотрено оформление указанных документов) до приемки результатов выполненных работ.

Место, условия и сроки выполнения работ

Срок выполнения работ: со дня, следующего за днем заключения контракта и по 30.08.2019 года. Направление действительно по 15.08.2019г.

Место выполнения работ: Российская Федерация, по месту изготовления изделия по индивидуальным заказам получателей.

Если иное не установлено законом, иными правовыми актами или не предусмотрено контрактом, исполнитель несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков выполнения работы.

Форма, сроки и порядок оплаты работ

Оплата будет произведена по мере поступления средств из Федерального бюджета по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Исполнителя. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счета, реестра выполненных работ, расходных накладных, отрывных талонов к Направлениям.

Порядок формирования цены контракта

Цена контракта включает все расходы по изготовлению, хранению, страхованию, уплате всех пошлин, налогов и обязательных платежей, гарантийному сервисному обслуживанию, доставке изделий инвалиду и другие расходы по исполнению государственного контракта.

Протезы нижних конечностей.

| Наименование изделия | Описание функциональных и технических характеристик изделия* | Наименование используемого товара | Показатель характеристики используемого товара | ГОСТ, технический регламент/обоснование использования (в том числе его характеристика) | Кол-во изделий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки модульная мягкая полиуретановая или из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические перлоновые или силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготовлена по индивидуальному слепку с культи инвалида, одна пробная гильза. Материалом индивидуальной постоянной гильзы -литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза изготавливается из вспененных материалов. Крепление с использованием кожаных полуфабрикатов или эластичного бандажа. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа одноосная с шарниром. Коленный модуль с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания. Тип протеза: любой, по назначению. | Материал формообразующей части косметической облицовки - | Полиуретан или поролон. | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 17 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - | Чулки ортопедические перлоновые или силоновые |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материалом индивидуальной постоянной гильзы - литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов. | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление - | с использованием кожаных полуфабрикатов или эластичного бандажа |  |  |
|  |  | Стопа одноосная с шарниром | наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль с замком или без замка с зависимым регулированием фаз сгибания и разгибания | наличие |  |  |
| Протез бедра лечебно-тренировочный | Приёмная гильза индивидуальная должна изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Гильза бедра полиамидная максимальной готовности. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Коленный модуль с замком или без замка. Крепление при помощи кожаных полуфабрикатов. Стопа одноосная шарнирная. Тип протеза - лечебно-тренировочный. | Приемная гильза унифицированная | наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 8 |
|  |  | Пробная гильза | отсутствие |  |  |
|  |  | Гильза бедра полиамидная максимальной готовности | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль- | с замком или без замка. |  |  |
|  |  | Крепление при помощи кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа одноосная шарнирная | Наличие |  |  |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические или силоновые. Приёмная гильза унифицированная (без пробных гильз), максимальной готовности, полиамидная. Наличие чашки для приемной гильзы. Крепление протеза за счет кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная. Коленный модуль с замком или без замка. Тип протеза – любой по назначению. | Формообразующая части косметической облицовки - | листовой поролон | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии) | 1 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки – | чулки ортопедические силоновые. |  |  |
|  |  | Приёмная гильза унифицированная, максимальной готовности, полиамидная | Наличие |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Чашка для приемной гильзы | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление за счет кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопаодноосная шарнирная | Наличие |  |  |
|  |  | Коленный модуль- | с замком или без замка |  |  |
| Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза унифицированная. Материал унифицированной гильзы на основе полиамидных смол. Крепление за счет кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза: любой, по назначению. | Формообразующая часть косметической облицовки – | листовой поролон | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - | чулки ортопедические силоновые |  |  |
|  |  | Приемная гильза унифицированная на основе полиамидных смол | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление за счет кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии . Без косметической облицовки . Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы кожа. Без вкладной гильзы. Метод крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая с щиколодкой на культю. Тип протеза любой, по назначению. | Косметическая облицовка | Отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 7 |
|  |  | Материал приемной гильзы-кожа | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепления протеза с использованием кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая с щиколодкой на культю | Наличие |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза с использованием эластичного наколенника и кожаных полуфабрикатов. Стопа одноосная шарнирная. Тип протеза: любой, по назначению. | Силиконовый чехол | отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 16 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки –листовой поролон | наличие |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки- | чулки ортопедические силоновые. |  |  |
|  |  | Пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов. | Наличие |  |  |
|  |  | Элементы крепление протеза- | эластичный наколенник и кожаные полуфабрикаты |  |  |
|  |  | Стопа одноосная шарнирная . | Наличие |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии с силиконовым чехлом. Формообразующая часть косметической облицовки листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические ли силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения. Крепление с использованием замка. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа одноосная шарнирная. Тип протеза: любой, по назначению | Силиконовый чехол | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 4 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки- | листовой поролон |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки | чулки ортопедические силоновые |  |  |
|  |  | пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Силиконовые чехлы имеют функцию вертикального и горизонтального растяжения . | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление с использованием замка. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа одноосная шарнирная | Наличие |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла на длинную культю. Формообразующая часть косметической облицовки– листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки– чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов, крепление с использованием эластичного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая, на длинную культю, должна обеспечивать высокую опороспособность. Тип протеза: любой, по назначению. | Силиконовый чехол | отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки– | листовой поролон |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки– | чулки ортопедические силоновые |  |  |
|  |  | пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление с использованием эластчного наколенника | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа углепластиковая, на длинную культю, обеспечивает высокую опороспособность | Наличие |  |  |
| Протез голени лечебно-тренировочный | Протез голени лечебно-тренировочный. Гильза индивидуальная изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида. Гильза голени изготовлена из гипсовых бинтов для формирования устойчивой формы. Вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа шарнирная полиуретановая монолитная. Назначение протеза – лечебно-тренировочный. | Косметическая облицовка | отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 5 |
|  |  | Материал индивидуальной гильзы специальные гипсовые бинты для формирования устойчивой формы | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая, монолитная | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии без косметической облицовки. Приемная гильза индивидуальная. Материал приемной гильзы: кожа. Без вкладной гильзы. Крепление протеза осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов и бандажа. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза по назначению: любой. | Приемная гильза индивидуальная | наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Материал приемной гильзы: кожа | Наличие |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки – чулки силоновые ортопедические | наличие |  |  |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки – листовой поролон | наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление протеза осуществляется с использованием кожаных полуфабрикатов и бандажа | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая | Наличие |  |  |
| Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии . Формообразующая часть косметической облицовки из листового поролона. Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические. Материал приемной гильзы кожа. Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза любой, по назначению. | Приемная гильза индивидуальная | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 1 |
|  |  | Материал формообразующей части косметической облицовки- листовой поролон | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | отсутствие |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки - чулки силоновые ортопедические | Наличие |  |  |
|  |  | Материал приемной гильзы кожа | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление протеза с использованием кожаных полуфабрикатов. | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая. | Наличие |  |  |
| Протез стопы | Протез стопы. Приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида) без пробных гильз, материал постоянной приемной гильзы: кожа, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелиевого, крепление осуществляется за счет кожаных полуфабрикатовюстопа шарнирная полиуретановая. Тип протеза, любой, по назначению. | Приемная гильза индивидуальная | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Материал постоянной приемной гильзы: кожа | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Чехол полимерный гелиевый | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление за счет кожаных полуфабрикатов | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа шарнирная полиуретановая | Наличие |  |  |
| Протез стопы | Протез стопы. Приемная гильза индивидуальная (изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида) без пробных гильз, материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелиевого, крепление осуществляется лентой «велкро» через поворотную петлю, носок по Шопару: монолитный полиуретановый. Тип протеза, любой, по назначению. | Приемная гильза индивидуальная | Наличие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 10 |
|  |  | Пробная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Материал постоянной приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладная гильза | Отсутствие |  |  |
|  |  | Чехол полимерный гелиевый | Отсутствие |  |  |
|  |  | Крепление осуществляется лентой «велкро» через поворотную петлю | Наличие |  |  |
|  |  | Носок по Шопару- монолитный полиуретановый | Наличие |  |  |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии без силиконового чехла на длинную культю. Формообразующая часть косметической облицовки– листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки– чулки ортопедические силоновые. Приемная гильза индивидуальная, изготавливается по индивидуальному слепку с культи инвалида, пробная гильза. Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Вкладная гильза из вспененных материалов, крепление с использованием эластичного наколенника. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа углепластиковая, на длинную культю, должна обеспечивать высокую опороспособность. Тип протеза: любой, по назначению. | Силиконовый чехол | отсутствие | ГОСТ Р 51191-2007 и индивидуальные потребности получателя (заключение медико-технической комиссии | 2 |
|  |  | Формообразующая часть косметической облицовки– | Модульная мягкая полиуретановая, полужесткая эластичная |  |  |
|  |  | Косметическое покрытие облицовки– | чулки ортопедические силоновые |  |  |
|  |  | пробная гильза | Наличие |  |  |
|  |  | Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. | Наличие |  |  |
|  |  | Вкладной элемент из вспененных материалов | Наличие |  |  |
|  |  | Крепление с использованием наколенника из мягкого силикона и нейлона/лайкры | Наличие |  |  |
|  |  | Стопа с косметической оболочкой с высокой степенью энергосбережения | Наличие |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  | 79 |