Техническое задание

на проведение открытого аукциона на поставку слуховых аппаратов с ушными вкладышами

Идентификационный код закупки 181100102181610010100101210012660323

Поставка в 2019 году инвалидам, лицам, получившим повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве, слуховых аппаратов с ушными вкладышами.

Количество - 319 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 975 235,25 руб.

ОКДП2 – 26.60.14.120

КБК 39310030420239570323 – 2 891 436 40 руб.

КБК 39310030312039630323 –83798,85 руб.

| № п/п | Наименование изделия | Технические характеристики | Кол-во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слуховые аппараты цифровые заушные мощные | Максимальный ВУЗД90* от 127 дБ до 137 дБ включительно Максимальное акустическое усиление* не менее 59 дБ Диапазон частот: * 0,1- 6,3 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука*- не менее 4-х Количество программ прослушивания* - не менее 4-х Дополнительные параметры: система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 86 (в том числе 1 пострадавший на производстве) |
| 2 | Слуховые аппараты цифровые заушные средней мощности | Максимальный ВУЗД90* от 118 дБ до 125 дБ включительно Максимальное акустическое усиление* не менее 50 дБ Диапазон частот:* 0,1 - 5,0 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука* – не менее 4-х Количество программ прослушивания* - не менее 4-х система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 192 (в т.ч. 7 шт. пострадавшие на производстве) |
| 3 | Слуховые аппараты цифровые заушные сверхмощные | Максимальный ВУЗД90* не менее 139 дБ Максимальное акустическое усиление* не менее 79 дБ Диапазон частот:* 0,2 - 5,0 кГц или более широкий диапазон Количество каналов цифровой обработки звука*- не менее 4 Количество программ прослушивания* - не менее 4-х система подавления обратной связи шумоподавление аудиовход регулятор громкости кнопка переключения программ индукционная катушка Поставляются в комплекте с одним ушным вкладышем стандартного изготовления и не менее, чем двумя батарейками | 41 (в т.ч. 1 шт. пострадавшие на производстве) |

Характеристики изделия и требования к товару установлены в целях повышения реабилитационного эффекта для инвалидов.

Требования к товару:

Упаковка слуховых аппаратов с ушными вкладышами должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту пользования по назначению.

В течение 1 (одного) рабочего дня с даты заключения Контракта предоставить Отделению заверенные копии регистрационного удостоверения и деклараций о соответствии ТСР.

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 12 месяцев. Безвозмездный гарантийный ремонт, включая бесплатную доставку товара до места ремонта и обратно в адрес места жительства инвалида. Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока пользования. В гарантийном талоне обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей.

Сроки поставки товара: в течение 30 календарных дней со дня получения Поставщиком или сопоставщиком разнарядки Отделения.

Место поставки товара: Республика Карелия, путем доставки по адресу места жительства Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи ТСР, по месту нахождения Поставщика (по желанию Получателей).