Техническое задание

на поставку калоприемников и средств по уходу за стомой для обеспечения

ими инвалидов в 2019 году

Предмет: калоприемники и средства по уходу за стомой для обеспечения ими инвалидов в 2019 году.

Источник финансирования: средства федерального бюджета, перечисленные Фонду социального страхования Российской Федерации в пределах лимитов бюджетных обязательств.

Максимальная цена контракта: 4 725 090,00	 (Четыре миллиона семьсот двадцать пять тысяч девяносто) рублей 00 копеек.

Обоснование цены контракта: государственные контракты.

Цена контракта включает в себя все расходы, связанные с выполнением всех обязательств по контракту, налоги и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации. Платежи осуществляются в российских рублях.

Обеспечение   исполнения   контракта: 30 процентов от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 1 417 527,00 (Один миллион четыреста семнадцать тысяч пятьсот двадцать семь) рублей 00 копеек.

Объем поставляемого товара: общее количество Товара, поставляемого в рамках настоящего Контракта 75 500 (Семьдесят пять тысяч пятьсот) штук.

Действие контракта: Контракт вступает в силу с даты заключения и действует по 31.09.2019 года, а в части взаиморасчетов до полного исполнения.

Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: по безналичному расчету в течение 20 (двадцати) банковских дней после получения корректно заполненных отчетных документов.

Требование к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества поставляемого товара:

Поставщик гарантирует, что Изделия надлежащего качества, не имеют дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Поставщика при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Срок годности Изделий с момента передачи Получателю должен составлять не менее 1 года.

Если выданное Изделие имеет брак, Поставщик обязуется незамедлительно принять меры по замене Изделий и произвести замену в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента выявления брака.

Место, условия и сроки (периоды) поставки:

Передать Товар, соответствующий техническому заданию контракта (Приложение №1) непосредственно Получателю в специализированных помещениях на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем) на основании направления в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента направления Заказчиком по электронной почте списков Получателей, но не позднее 31.07.2018 года включительно.

Требования к безопасности товара:

При использовании Изделий по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование Изделий не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

Материалы, применяемые для изготовления Изделий, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали Изделия при его нормальной эксплуатации.

| № п/п | Наименование | Описание (характеристики) объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование показателя (неизменяемое) | Значения показателей, которые не могут изменяться (неизменяемое) | Изменяемое значение показателей (точное значение устанавливает участник закупки) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - структура встроенной адгезивной пластины | гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 25000 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | соответствует |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине мм |  | Не более 20 |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине, мм |  | Не менее 70 |  |  |
|  |  | - тип дренируемого мешка | анатомической формы, неразъемный с мягким нетканым покрытием с двух сторон |  |  |  |
|  |  | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | непрозрачный запахонепроницаемый полиэтилен |  |  |  |
|  |  | - встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие калоприемника имеет |  | зажим или застежку |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 2 | Однокомпонентный дренируемый калоприемник со встроенной конвексной пластиной | - структура встроенной адгезивной конвексной пластины пластины | гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 900 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - вырезаемое отверстие под стому на пластине | Подбирается по согласованию с инвалидом |  |  |  |
|  |  | - встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | - тип дренируемого мешка | анатомической формы, неразъемный с мягким нетканым покрытием с двух сторон |  |  |  |
|  |  | - материал дренируемого стомного мешка анатомической формы | непрозрачный запахонепроницаемый полиэтилен |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие калоприемника имеет |  | зажим или застежку |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 3 | Однокомпонентный недренируемый калоприемник со встроенной плоской пластиной | - структура встроенной адгезивной пластины | гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 1080 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - адгезивная пластина гибкая, легко подстраиваемая к форме живота. | соответствует |  |  |  |
|  |  | - минимально вырезаемое отверстие под стому на пластине, мм |  | Не более 20 |  |  |
|  |  | - максимально вырезаемое отверстие под стому на пластине, мм |  | Не менее 65 |  |  |
|  |  | - тип недренируемого стомного мешка | анатомической формы, |  |  |  |
|  |  | - материал недренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой с двух сторон |  |  |  |
|  |  | - встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 4 | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | - структура встроенной адгезивной пластины | гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 3360 |
|  |  | - адгезивное покрытие с готовым стартовым отверстием для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - размер фланца для крепления мешка и вырезаемого отверстия побирается по согласованию с инвалидом | соответствие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
|  | Мешок дренируемый, для двухкомпонентного дренируемого калоприемника | - материал дренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой с двух сторон |  | Шт. | 10080 |
|  |  | - встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие калоприемника имеет |  | зажим или застежку |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 5 | Адгезивная пластина, конвексная для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | - пластина для втянутых стом | наличие |  | Шт. | 900 |
|  |  | - крепления для пояса | наличие |  |  |  |
|  |  | - наличие шаблона для вырезания отверстий под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - размер фланца для крепления мешка и вырезаемого отверстия побирается по согласованию с инвалидом | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
|  | Мешок дренируемый, для двухкомпонентного дренируемого калоприемника для втянутых стом | - материал дренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой с двух сторон |  | Шт. | 2700 |
|  |  | встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | - дренируемое отверстие калоприемника имеет |  | зажим или застежку |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 6 | Адгезивная пластина, плоская для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | - структура встроенной адгезивной пластины | гидроколлоидный адгезив |  | Шт. | 240 |
|  |  | - адгезивное покрытие имеет готовое стартовое отверстие для вырезания | наличие |  |  |  |
|  |  | - шаблон для вырезания отверстия под стому | наличие |  |  |  |
|  |  | - размер фланца для крепления мешка и вырезаемого отверстия побирается по согласованию с инвалидом | наличие |  |  |  |
|  |  | -максимальное вырезаемое отверстие в ассортименте |  |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
|  | Мешок недренируемый, для двухкомпонентного недренируемого калоприемника | - материал недренируемого мешка | запахонепроницаемый полиэтилен с мягкой нетканой подложкой с двух сторон |  | Шт. | 1440 |
|  |  | встроенный угольный фильтр | наличие |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 7 | Пояс для калоприемников и уроприемников | Материал пояса | Эластичный, гипоаллергенный |  | Шт. | 100 |
|  |  | - регулировка длины | наличие |  |  |  |
| 8 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в тубе | Масса, грамм. |  | Не менее 60 | Шт. | 1000 |
|  |  | Предназначена для защиты кожи, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 9 | Паста-герметик для защиты и выравнивания кожи вокруг стомы в полосках | Масса одной полоски, грамм. |  | Не менее 6 | Шт. | 480 |
|  |  | Предназначена для защиты кожи, выравнивает шрамы, впадинки, складки на коже вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 10 | Очиститель для кожи в форме салфеток | Представляет собой очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезовов и других средств ухода за кожей | Соответствует |  | Шт. | 1000 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 11 | Очиститель для кожи во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 180 | Шт. | 1200 |
|  |  | Представляет собой очищающее средство, замещающее мыло и воду, растворители и другие агрессивные или высушивающие кожу вещества, удаляющее остатки пасты, адгезовов и других средств ухода за кожей | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | Соответствует |  |  |  |
| 12 | Крем защитный в тубе | Объем, мл. |  | Не менее 60 | Шт. | 1000 |
|  |  | Профилактическое и заживляющее средство при раздражении и мацерации кожи. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 13 | Пудра (порошок) абсорбирующая в тубе | Объем, грамм. |  | Не менее 25 | Шт. | 800 |
|  |  | Представляет собой порошок белого цвета. Предназначен для ухода за поврежденной мокнущей кожей во избежание дальнейшего раздражения кожи вокруг стомы. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 14 | Нейтрализатор запаха во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 50 | Шт. | 900 |
|  |  | Концентрированная Нейтрализирующая запах жидкость, которая обеспечивает контроль в течении нескольких часов и эффективную нейтрализацию любых запахов в кало- и мочеприемниках без замещения их другими запахами. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 15 | Защитная пленка в форме салфеток | Прозрачная жидкость, с характерным запахом, нанесенная на влажные одноразовые салфетки, находящиеся в индивидуальной упаковке. Предназначена для ухода за чувствительной, раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждении и агрессивного воздействия мочи и кала. | Соответствует |  | Шт. | 17 000 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 16 | Защитная пленка во флаконе | Объем, мл. |  | Не менее 50 | Шт. | 100 |
|  |  | Предназначена для ухода за чувствительной, раздраженной кожей для предотвращения развития контактного дерматита и защиты кожи от механических повреждении и агрессивного воздействия мочи и кала. | Соответствует |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | Соответствует |  |  |  |
| 17 | Адгезивная пластина-полукольцо для дополнительной фиксации пластин калоприемников и уроприемников | Гипоаллергенная эластичная гидроколлоидная, истонченным скошенным краем для дополнительной фиксации калоприемника абсорбирует влагу кожи | Соответствует |  | Шт. | 1800 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 18 | Защитные кольца для кожи вокруг стомы | назначение | - защита кожи - выравнивание шрамов и складок |  | Шт. | 1800 |
|  |  | свойства | - герметизация и длительная защита от протекания кишечного отделяемого |  |  |  |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 19 | Абсорбирующие желирующие пакетики для стомных мешков | назначение | - нейтрализуют запах -облегчают процесс дренирования |  | Шт. | 2020 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| 20 | Анальный тампон (средство ухода при недержании кала) | Предназначен для людей страдающих недержанием кала легкой и средней степени тяжести | соответствует |  | Шт. | 600 |
|  |  | ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011 | соответствует |  |  |  |
| Итого: | 75 500 шт. |

Для целей настоящей закупки используется терминология, определенная Приказом Минтруда России от 13.02.2018 г. № 86 н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. № 2347-р.

Параметры изделий, используемые в техническом задании предназначены для эффективной компенсация утраченных функций и полноценной социальной адаптации инвалидов в обществе.

# Footnotes

1 Пустые ячейки заполнению не подлежат. В случае заполнения участником пустых ячеек, такие значения показателя при рассмотрении предложения участника не будут учитываться.

2 Вносить изменения в наименования показателей не допускается.

3 Вносить изменения в неизменяемое значение показателя не допускается.