Техническое задание

Поставка сигнализаторов звука цифровых для обеспечения ими в 2019 году инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество - 374 штуки.

1. Описание объекта закупки (функциональные, технические и качественные характеристики): Сигнализаторы звука с вибрационной и световой индикацией - технические средства реабилитации, предназначенные для оповещения инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии светового, звукового сигнала. Сигнализаторы звука с вибрационной и световой индикацией оповещают инвалидов с потерей слуха о наличии светового, звукового сигнала. Материалы, из которых изготавливается указанный товар не выделяет токсичных веществ при эксплуатации. Сигнализаторы звука с вибрационной и световой индикацией оповещают  инвалидов с потерей слуха и сочетанной патологией о наличии светового, звукового сигнала. Получение реабилитационного эффекта от использования сигнализаторов звука с вибрационной и световой индикацией по назначению, выраженное в снижении (устранений) ограничений жизнедеятельности инвалидов. Товар упакован в индивидуальную упаковку, предохраняющую его от повреждений и загрязнения при транспортировке и хранении. Транспортирование - любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующим на данном виде транспорта. Условия транспортирования сигнализаторов звука в части воздействия механических факторов – по группе С ГОСТ 23216-78, климатических факторов – по группам условий хранения ГОСТ 15150-69.

2. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара требованиям заказчика:

| Наименование закупаемого Товара | Показатели, которые не могут изменяться | Максимальные и (или) минимальные значения | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией | Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной и световой индикацией. Сигнализатор цифровой с вибрационной и световой индикацией для слабослышащих и глухих предназначен для информирования людей с нарушением слуха о наличии звуковых информационных сигналов в условиях бытовой адаптации. Сигнализатор обеспечивает подключение к следующим типам источников бытовых сигналов посредством датчиков: домофона, дверного звонка, телефонного звонка, плача ребенка. Цифровой вибрационно-световой сигнализатор привлекает внимание пользователя с помощью: -вибрации корпуса приемника; -световой (стробоскопической) индикации приемника. Для каждого бытового сигнала предусмотрены специальные обозначения (иконки) с пиктограммой. При поступлении входного вызова сигналы хорошо различимы в светлое время суток на пиктограммах, и восприниматься в форме видимых, световых и вибро-импульсов. Цифровой приемник имеет функцию часов и будильника. Для каждого бытового сигнала предусмотрен отдельный передатчик – передатчик дверного звонка, передатчик телефонного звонка, передатчик звонка домофона, передатчик плача ребенка. Связь между передатчиком и приемником беспроводная. Все необходимые аксессуары (адаптеры, аккумуляторы, батарейки, магнитные держатели) входят в комплект поставки. | Радиус устойчивого приема сигнала должен быть: - в условиях прямой видимости – не менее 30 м. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пять) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю. | 213 |
| Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной индикацией | Сигнализаторы звука цифровые с вибрационной индикацией. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией предназначен для оповещения инвалида о поступлении сигнала от информационных датчиков телефона, домофона, дверного звонка. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией имеет мобильный вибрационный приемник, который подает световые импульсы при поступлении входящих сигналов, при этом корпус его вибрирует. На мобильном приемнике имеются светодиоды с пиктограммами, соответствующими входящему сигналу. Сигнализатор звука цифровой с вибрационной индикацией имеет датчики: дверного звонка, телефона, домофона. Частота, на которой работает сигнализатор, разрешена на территории Российской Федерации. Конструкция сигнализаторов звука вибрационных обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. | Диапазон действия сигнализатора в условиях прямой видимости – не менее 30 метров. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пять) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю. | 56 |
| Сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией | Сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией. Сигнализаторы звука цифровые со световой индикацией предназначены для оповещения инвалидов с пониженным или отсутствующим слухом о наличии звукового сигнала. Связь между датчиком и приемником является беспроводной. Сигнализаторы звука световые дублируют инициирующие звуковые сигналы световым сигналом. При поступлении входящих сигналов стационарный приемник подает световые импульсы, хорошо различимые в светлое время суток. Питание осуществляется от сети переменного тока. Наружные поверхности сигнализаторов звука световых устойчивы к разрешенным к применению стандартным моющим средствам, предназначенным для санитарной обработки реабилитационных бытовых приборов. Конструкция сигнализаторов звука световых обеспечивает пользователю удобство и простоту обращения с ними, самостоятельную настройку и регулировку при подготовке к эксплуатации и во время эксплуатации. | Сигнализаторы звука световые могут воспринимать не менее двух видов сигналов: поступающие от телефона, от домофона или/и дверного звонка. Диапазон действия сигнализатора – не менее 30 метров. Срок службы Товара, установленный изготовителем - не менее 5 (пять) лет (согласно сроку пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 24.05.2013 № 215н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Срок предоставления гарантии качества товара - не менее 12 (Двенадцать) месяцев со дня поставки товара Получателю. | 105 |

Место поставки Товара: территория г. Перми; после подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта – Пермский край, до места проживания инвалидов (Получателей).

Весь объем Товара должен быть поставлен на территорию г. Перми - в течение 5-ти (Пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Срок поставки Товара Получателям, указанным в Списках Получателей, которые предоставляются Поставщику Заказчиком, в течение 30-ти (Тридцати) календарных дней с момента передачи Списков, но не ранее подписания Сторонами Акта проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенным в Техническом задании Контракта.

Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.