Техническое задание на поставку автомобилей с адаптированными органами управления (без левой ноги), с автоматической трансмиссией предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации

Предмет:

Поставка автомобилей с адаптированными органами управления (без левой ноги), с автоматической трансмиссией предназначенных для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, используемых для их реабилитации.

Место поставки: Астраханская область, г. Астрахань

Сроки поставки товара: с момента заключения государственного контракта по 20.12. 2018 года.

Источник финансирования: средства обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Начальная (максимальная) цена контракта —

Цена контракта должна быть указана с учетом всех расходов, связанных с выполнением контракта, в том числе на уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов, сборов, пошлин и других обязательных платежей.

Количество товара: - 2 шт.

Срок и условия оплаты товара: Безналичный расчет. Окончательный расчет осуществляется по факту поставки товара. Оплата производится по безналичному расчету в течение 5 (пяти) банковских дней с даты получения счета заказчиком.

Требования к условиям поставки:

4.1. Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны соответствовать Коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, поименованному в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 года № 1042.

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть 2018 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с  нарушениями функций (без левой ноги) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля. Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренным в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 5 литров.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям: Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги).

.

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

сервисная книжка;

руководство по эксплуатации автомобиля;

договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

копия одобрения типа транспортного средства;

копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (без левой ноги).

другие документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобилей:

Гарантия на Товар должен составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Заказчику.

15.2. В соответствии с Сервисной книжкой на Товар, а также на отдельные его комплектующие изделия и элементы может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

15.3. Гарантия на дополнительное оборудование, устанавливаемое Поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с Товаром, должна составлять не менее 6 (шести) месяцев, если иное не указано Поставщиком или изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование.

15.4. Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Заказчику при фактической передачи Товара.

15.5. Дата передачи Товара Заказчику указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки.  Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

15.6. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Заказчиком условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Заказчиком требований, содержащихся в Сервисной книжке.

15.7. Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

Требования к качеству товара:

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений при транспортировке.

Качество и маркировка Товара должны соответствовать требованиям ТР ТС 018/2011.

При поставке некачественного Товара Поставщик обязан заменить его на Товар надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания Акта сдачи-передачи Товара.

Потребность в товаре:

| Потребность в автомобилях на 2018 год в модификации, требуемой для управления пострадавшим |
| --- |
| Количество всего: | Без левой ноги |
| 2 | 2 |

Технические характеристики автомобиля. Комплектация.

| Категория автомобиля | М1 |
| --- | --- |
| Экологический класс | не менее 5 |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан/ не менее 4 |
| Количество мест для сидения | Не менее 5 |
| Габаритные размеры, мм длина ширина высота | Не менее 4246 Не менее 1700 Не менее 1500 |
| База, мм | Не менее 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм | Не менее 1430 / 1414 |
| Полная масса транспортного средства (технически допустимая), кг | Не менее 1560 |
| Максимальная осевая масса (технически допустимая), кг на переднюю ось на заднюю ось | Не менее 810 Не менее 850 |
| Тип двигателя | четырехтактный, бензиновый |
| - количество и расположение цилиндров | Не менее 4, рядное |
| Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| Система питания (тип) | впрыск топлива с электронным управлением |
| Система зажигания (тип) | электронная, со статическим распределителем |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | два глушителя; система нейтрализации отработавших газов |
| Трансмиссия (тип) | Автоматическая |
| Сцепление (марка, тип) | сухое, однодисковое |
| Тип коробки передач | с автоматическим управлением |
| Главная передача | цилиндрическая, косозубая |
| Подвеска передняя задняя | - независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, - со стабилизатором поперечной устойчивости полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление (описание) - рулевой механизм (тип) | с электроусилителем или без него «шестерня – рейка» |
| Тормозные системы рабочая запасная стояночная | - гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних – барабанные - каждый контур рабочей тормозной системы - механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес |
| Шины |  |
| размер | индекс несущей способности | скоростная категория |
| Не менее 175/65R14 | Не менее 82 | H |
| Не менее 185/60R14 |  |  |
| Оборудование транспортного средства | В соответствии с пунктом 15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011: |

Начальник ОСПР ____________________

Дата составления _______________