ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

- Наименование объекта закупки:

Поставка технических средств реабилитации –кресел-стульев с санитарным оснащением, в том числе для детей-инвалидов, для обеспечения инвалидов в 2019 году.

- Описание объекта  закупки (Характеристика закупаемых товаров), количество поставляемого товара:

| Наименование изделий | Технические (функциональные) характеристики, потребительские свойства Товара | Количество товара (шт.) | Начальная (максимальная) цена за единицу товара, в рублях | Начальная (максимальная) цена контракта, в рублях. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресла-стулья туалетные (Наименование в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9999-2014) 09 12 03 По Приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года № 86н: Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами). Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 23-01-01. | 1). Кресло-стул должно быть изготовлено из металлических конструкций. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303. 3). Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами . 4). Кресло-стул должно быть оборудовано транспортировочными колесами. 5). Кресла-стулья должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресел-стульев с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку. 6). Ширина сиденья должна быть не менее 360 мм для взрослых и не менее 210 мм для детей. 7).Кресла-стулья должны быть оснащены подлокотниками, расстояние между которыми должно быть не менее 420 мм. 8). Грузоподъемность кресла-стула─ не менее 100 кг. 9). В технической документации или нормативной документации на кресла-стулья должна быть указана максимальная масса кресел-стульев. Дополнительные характеристики: 1). Сиденье (стульчак) и санитарное устройство (судно) должны быть съемные, изготовлены из пластика. 2). Должна быть предусмотрена регулировка высоты сиденья кресла-стула. | 70 | 3 800,00 | 266000,00 |
| Кресла-стулья туалетные (Наименование в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9999-2014) 09 12 03 По Приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года № 86н: Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес). Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 23-01-02. | 1). Кресло-стул должно быть изготовлено из металлических конструкций. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303. 3). Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами. 4). Ширина сиденья должна быть не менее 360 мм для взрослых и не менее 210 мм для детей. 5). Кресла-стулья должны быть оснащены подлокотниками, расстояние между которыми должно быть не менее 420 мм. 6). Кресла-стулья должны быть снабжены наконечниками 7). Грузоподъемность кресла-стула─ не менее 100 кг . 8). В технической документации или нормативной документации на кресла-стулья должна быть указана максимальная масса кресел-стульев. Дополнительные характеристики: 1). Сиденье (стульчак) и санитарное устройство (судно) должны быть съемные, изготовлены из пластика. 2). Должна быть предусмотрена регулировка высоты сиденья кресла-стула. | 280 | 2 950,00 | 826000,00 |
| Кресла-стулья туалетные (Наименование в соответствие с ГОСТ Р ИСО 9999-2014) 09 12 03 По Приказу Минтруда РФ от 13 февраля 2018 года № 86н: Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес). Номер вида технического средства реабилитации (изделий) 23-01-03. | 1). Кресло-стул должно быть изготовлено из металлических конструкций. 2). Металлические части изделий должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные, или защитно-декоративные покрытиями в соответствии с ГОСТ 9.032, ГОСТ 9.301, ГОСТ 9.303. 3). Наружные поверхности должны быть устойчивыми к обработке дезинфицирующими и моющими средствами . 4). Кресла-стулья должны быть оснащены подлокотниками, расстояние между которыми должно быть не менее 420 мм. 5). Кресла-стулья должны быть снабжены наконечниками. 6). Грузоподъемность кресла-стула─ не менее 130 кг. 7). В технической документации или нормативной документации на кресла-стулья должна быть указана максимальная масса кресел-стульев. Дополнительные характеристики: 1). Сиденье (стульчак) и санитарное устройство (судно) должны быть съемные, изготовлены из пластика. 2). Должна быть предусмотрена регулировка высоты сиденья кресла-стула. 3). Ширина сиденья должна быть не менее 400 мм. | 20 | 4 200,00 | 84000,00 |
| ИТОГО |  | 370 |  | 1176000,00 |

Кресла-стулья с санитарным оснащением должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 57766-2017 «Кресла-стулья с санитарным оснащением. Типы, технические требования, методы контроля», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия» и технических условий, в соответствии с которыми изготовлены кресла-стулья.

Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

Гарантийный срок эксплуатации  кресел-стульев с санитарным оснащением─ 12 месяцев с момента передачи товара инвалиду.

Функциональные и качественные характеристики кресел-стульев должны обеспечивать инвалиду возможность пользования изделием в течение установленного законодательством срока пользования данным видом технических средств реабилитации, который составляет не менее 4 лет для кресел-стульев с санитарным оснащением.

Срок осуществления гарантийного ремонта должен составлять не более 20 рабочих дней с момента обращения инвалида к поставщику.

Место поставки товара: Российская Федерация, Забайкальский край, до места жительства Инвалида  или по согласованию с Инвалидом  Товар выдается по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком.

Поставщик обязан предоставить Инвалиду  право выбора способа получения Товара (по месту жительства Инвалида или по месту нахождения пунктов выдачи Товара, организованных Поставщиком).

Срок поставки товара: С момента заключения Государственного Контракта по 30.10.2019 года. Заказчик осуществляет постепенную выборку Товара, в зависимости от потребностей Заказчика.

До момента поставки Товара Инвалиду, Поставщик осуществляет предварительную поставку Товара в г. Чита. Предварительная поставка Товара осуществляется по заявке Заказчика.

Поставщик обязан поставить Товар в г. Чита, в объеме, заявленном Заказчиком в заявке, в течение 7 дней с момента получения Поставщиком заявки от Заказчика и организовать предварительную приемку Товара. Доставка до места жительства инвалида должна осуществляться в течение 15 дней с момента получения Поставщиком от Заказчика Реестра получателей.