Техническое задание на осуществление закупки

путем проведения электронного аукциона

1. Наименование объекта закупки:

Выполнение работ по изготовлению протезно-ортопедических изделий (обувь ортопедическая сложная) для пострадавших вследствие  несчастных случаев на производстве.

1.2. Описание объекта закупки:

- функциональные, технические, качественные и эксплуатационные  характеристики:

Выполняемые работы по изготовлению обуви ортопедической  должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Ортопедическая обувь обеспечивает:

-  достаточность опороспособности конечности;

-  удержание стопы в корригированном положении;

- фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации;

-  компенсацию укорочения конечности.

Таблица №1 Наименование и характеристики изделия

| № п/п | Наименование изделия | Характеристики изделия | Наименование используемого материала (Товара) | Показатели используемого материала (Товара) | Кол-во, пара (2 шт.) | Срок гарантии, мес. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп, а также стоп с функциональными дефектами: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава, парезы и параличи нижних конечностей, слоновость; изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам или по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций, определяемых врачом-ортопедом предприятия изготовителя. Методы крепления: клеевой, или рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям). В соответствии с функциональным назначением в обуви должно применяться не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. Застежка – шнурки, или лента Велкро (липучка), или пряжки (по медицинским показаниям). | Материал верха обуви | Кожа натуральная | 70 | 6 |
|  |  |  | Материал подкладки | Кожподкладка или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал подошвы | микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал межстелечного слоя | Натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы |  |  |
| 2 | Обувь ортопедичес кая сложная на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с приобретенными деформациями стоп, а также лиц с функциональными дефектами стоп: резкие деформации или отсутствие пальцев, вальгусные, варусные деформации стоп, ампутационные дефекты стоп, и укорочение нижней конечности, контрактуры или анкилозы стопы и голеностопного сустава; изготавливается по индивидуальным обмерам по слепкам или по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций, определяемых врачом-ортопедом предприятия изготовителя. Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям); В соответствии с функциональным назначением в обуви должно применяться не менее двух специальных деталей, таких как: специальные жесткие детали, специальные мягкие детали, специальные металлические детали, межстелечные слои, специальные детали низа. Застежка – шнурки, лента велкро (липучка), молния или пряжки (по медицинским показаниям). | Материал верха обуви | Кожа натуральная | 70 | 6 |
|  |  |  | Материал подкладки | мех искусственный или натуральный или байка чисто-шерстяная (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал подошвы | микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал межстелечного слоя | натуральная кожа, пробковый агломерат или пористые материалы (по медицинским показаниям) |  |  |
| 3 | Ортопедичес кая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез без утепленной подкладки | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации без утепленной подкладки, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с сохранившейся нижней конечностью без значительных функциональных и анатомических отклонений, изготавливается по индивидуальным обмерам, по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций, определяемых врачом-ортопедом предприятия изготовителя. Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям). Застежка – шнурки, лента Велкро (липучка), или пряжки (по медицинским показаниям) | Материал верха обуви | Кожа натуральная | 50 | 6 |
|  |  |  | Материал подкладки | Кожподкладка или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал подошвы | микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал межстелечного слоя | Натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы |  |  |
| 4 | Ортопедичес кая обувь сложная на сохраненную конечность и обувь на протез на утепленной подкладке | Обувь ортопедическая при односторонней ампутации на утепленной подкладке, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для лиц с сохранившейся нижней конечностью без значительных функциональных и анатомических отклонений, изготавливается по индивидуальным обмерам, по индивидуальным колодкам; различных видов и конструкций, определяемых врачом-ортопедом предприятия изготовителя. Методы крепления: клеевой, рантовый, или доппельный (по медицинским показаниям). Застежка – шнурки, лента велкро (липучка), молния, или пряжки (по медицинским показаниям) | Материал верха обуви | Кожа натуральная | 50 | 6 |
|  |  |  | Материал подкладки | мех искусственный или натуральный или байка чисто-шерстяная или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал подошвы | микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал межстелечного слоя | Натуральная кожа, пробковый агломерат, пористые материалы |  |  |
| 5 | Ортопедичес кая обувь на протезы при двусторонней ампутации нижних конечностей | Обувь на протез, изготавливается с учетом половозрастных групп, предназначена для протеза нижней конечности, внешний вид должен быть приближен к внешнему виду обуви ортопедической при односторонней ампутации. Застежка – шнурки, лента велкро (липучка), пряжки, или «молния» (по медицинским показаниям). | Материал верха обуви | Кожа натуральная | 10 | 6 |
|  |  |  | Материал подкладки | Кожподкладка или мех искусственный или обувные текстильные материалы (по медицинским показаниям) |  |  |
|  |  |  | Материал подошвы | микропористая резина или формованная подошва (по медицинским показаниям) |  |  |

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия", ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» или иным ГОСТам и ТУ к которым присоединился участник закупки.

Ортопедическая обувь должна отвечать требованиям безопасности с отсутствием недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба пользователю, а также для окружающих при эксплуатации в соответствии с нормативными требованиями.

Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Материалы, применяемые для изготовления ортопедической обуви не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов и должны быть разрешены к применению Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, а также не воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют изделия при его нормальной эксплуатации.

При обработке сложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок.

Обувь должна быть устойчива к воздействию физиологической жидкости (пота).

Обувь должна быть устойчива к климатическим воздействиям  (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль).

Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы.

Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С.

Ортопедическая обувь должна иметь действующее регистрационное удостоверение, декларацию о соответствии или сертификат соответствия. В случае если ранее изделия подлежали обязательной сертификации, допускается предоставление Изделия, имеющего действующие сертификаты соответствия (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 №982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии").

Ортопедическая обувь должна быть новой (не бывшей в употреблении, в ремонте, в том числе не была восстановлена, у которой не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Описание объекта закупки подготовлено на основании:

"ГОСТ Р 51819-2017. Национальный стандарт Российской Федерации. Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения", заключения врачебных комиссий, программ реабилитации пострадавших, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 №125–ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Постановлением Правительства РФ от 15.05.2006 №286 «Об утверждении положения об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», а так же с учетом антропометрических данных застрахованных.

- требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий  качества.

Срок, на который предоставляется гарантия:

Протезно-ортопедические изделия должны иметь гарантийный срок (см. Табл. №1) с момента передачи их застрахованным. Обязательно наличие гарантийного талона, дающего право на бесплатный ремонт во время гарантийного срока.

Гарантийный срок не распространяется на случаи нарушения застрахованным условий и требований к его эксплуатации.

Требования к гарантии производителя товара:

Протезно-ортопедические изделия должны иметь установленный производителем срок службы с момента передачи его застрахованному не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 мая 2013 года N 215н "Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".

Информация о требованиях к гарантийному обслуживанию товара:

В течение гарантийного срока в случае обнаружения застрахованным недостатка в протезно-ортопедическом изделии Исполнителем должны быть обеспечены замена изделия на ту же модель либо безвозмездное устранение недостатков (гарантийный ремонт).

При этом срок безвозмездного устранения недостатков (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 15 рабочих дней.

В течение срока пользования протезно-ортопедическими изделиями Исполнителем должно быть обеспечено безвозмездное устранение недостатков - постгарантийный ремонт за счет собственных средств.

Обеспечение возможности замены, ремонта, устранения недостатков должно осуществляться в соответствии с Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

1.3. Количество и место выполнения работы, являющихся предметом контракта:

Количество — 250 пар (2 шт.)

Российская Федерация, место выполнения работ по изготовлению изделий определяется Исполнителем самостоятельно.

Снятие мерок, примерка, подгонка и другие сопутствующие работы, требующие присутствия Получателей, доставка (передача) изделий - должны производиться по месту жительства Получателей (Брянская область),  либо по согласованию с Получателями в городе Брянске в организованном пункте приема.

1.4. Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг:

с даты заключения контракта по 11 декабря 2019 года (по направлению Заказчика)