# Техническое задание

# на поставку технических средств реабилитации (кресла-стулья с санитарным оснащением) для обеспечения в 2019 году инвалидов (для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций)

| Основные характеристики объекта закупки | Наименование закупаемого товара Описание функциональных и технических характеристик закупаемого товара Количество закупаемого товара (штук) Кресло-стул с санитарным оснащением (с колесами) Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей с возможностью передвижения сопровождающим лицом. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 38 см. и не более 50 см. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения); откидные или съемные подлокотники (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать вид подлокотников); - съемное санитарное устройство с крышкой. - колеса цельнолитые. - подножки. - кресло-стул с санитарным оснащением оснащен тормозным механизмом. - грузоподъемность не менее 100 кг. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула); - масса кресло-стула не более 17 кг. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула); Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выд чи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. 68 Кресло-стул с санитарным оснащением (без колес) Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 35 см. не более 46 см. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения); - сиденье туалетное с судном и крышкой. - подлокотники (поручни). - грузоподъемность не менее 100 кг. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула); - масса кресло-стула в полной комплектации не более 8 кг. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула); Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара По учателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемк -пе едачи товара. 343 Кресло-стул с санитарным оснащением пассивного типа с повышенной грузоподъемности (без колес) Кресло-стул с санитарным оснащением предназначено для обеспечения максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Кресло-стул должно обладать повышенной прочностью. Все детали должны быть нейтральными к воздействию воды и подвергаться санитарной обработке. Основные технические характеристики: - подлокотники (поручни). - ширина не менее 50 см. не более 70 см. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения); - грузоподъемность не менее 150 кг. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула); - масса кресло-стула в полной комплектации не более 10 кг. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула); Гарантийный срок эксплуатации товара должен быть не менее 6 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Пост вщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. 13 Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа Кресло-стул с санитарным оснащением активного типа предназначено для использования инвалидами в помещениях и в комнатах личной гигиены при отправлении естественных надобностей как при самостоятельной возможности инвалида передвигаться с помощью обода колес, так и с помощью сопровождающего лица. Основные технические характеристики: - ширина сидения не менее 40 см. и не более 50 см. (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать ширину сидения). - передние поворотные колеса с цельнолитыми шинами. - задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами с ободами (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать вид шин, выбрав один из предложенных вариантов). - кресло-стул с санитарным оснащением оснащено тормозным механизмом. - съемные или откидные подножки (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать вид подножек). - подлокотники. - сидение туалетное с судном. - рукоятки (ручки) для толкания. - грузоподъемность не менее 100 кг. и не более 125 кг (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать грузоподъемность кресло-стула). - масса кресло-стула не более 22 кг (участник закупки в своей заявке должен конкретизировать массу кресло-стула). Гарантийный срок эксплу тации товара должен быть не менее 12 месяцев с даты выдачи товара Получателю и подписания Поставщиком и Получателем акта приемки-передачи товара. 6 Итого 430 Срок пользования товаром устанавливается в соответствии с Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены». В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на все товары должны быть регистрационные удостоверения. Поставка осуществляется при наличии документов подтверждающих соответствие товара (регистрационное удостоверение, сертификат соответствия или декларация о соответствии), в случае если законодательством Российской Федерации предусмотрено наличие таких документов. Товар должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации (ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»; ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»; ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»; ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»; ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»). Товар не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья Получателя, окружающей среды, а также использование товара не должно причинять вред имуществу Получателя при его эксплуатации. Товар должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару. Материалы, из которых изготавливается товар, не должны выделять токсичных веществ при эксплуатации, а также воздействовать на поверхности (одежду, кожу Получателя и т.д.) с которым контактируют при их нормальной эксплуатации, они должны быть разрешены к применению Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно – правовое регулирование в сфере здравоохранения. Товар должен компенсировать имеющиеся у Получателя функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям: - безопасность для кожных покровов; - эстетичность; - комфортность; - простота пользования. Кресло-стул должен быть исправен в процессе, и после воздействия ударных нагрузок, связанных с резкой посадкой или падением пользователя на сиденье и опрокидыванием кресло-стула. В комплект кресло-стула должны входить эксплуатационная документация, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресло-стула в течение срока службы (при необходимости). Необходимым условием при выдаче таких товаров инвалидам является обязательное включение в эксплуатационную документацию (инструкцию по использованию и технике безопасности товара) раздела с предупреждениями, о возможности воспламенения использованного в конструкции материала и соответствующих запретах при пользовании товаром (курения и прочих воздействий, которые могут привести к возгоранию материалов конструкции). Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт товара во время гарантийного срока пользования. Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта товара или устранения неисправностей. Срок гарантийного ремонта товара со дня обращения Получателя не должен превышать 20 (двадцати) рабочих дней. Товар должен быть в индивидуальной упаковке. Упаковка товара должна обеспечивать его защиту от повреждений, порчи (изнашивания), или загрязнения во время хранения и транспортирования к месту использования по назначению. Упаковка товара должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара (опись, упаковочные ярлыки или листы) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Маркировка упаковки товара должна включать: - условное обозначение группы товара, товарную марку (при наличии), обозначение номера товара (при наличии); - страну-изготовителя; - наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес, товарный знак (при наличии); - отличительные характеристики товара в соответствии с их техническим исполнением (при наличии); - номер артикула (при наличии); - количество товара в упаковке; - дату (месяц, год) изготовления или гарантийный срок годности (при наличии); - правила использования (при необходимости); - штриховой код товара (при наличии); - информацию о сертификации (при наличии). Хранение должно осуществляться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к данной категории товара. Транспортировка товара должна осуществляться любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Место доставки товара: Поставка товара должна быть осуществлена в Республике Башкортостан, по направлениям Государственного учреждения – регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Башкортостан в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалида, по выбору инвалидами (Получателями технических средств реабилитации) способа получения технического средства реабилитации - по месту жительства Получателя (на условиях DDР) или по месту нахождения Поставщика (соисполнителя). При выборе Получателем способа получения технического средства реабилитации – по месту нахождения Поставщика (соисполнителя) в целях удобства Получателей осуществлять выдачу товара в местах, максимально приближенных к местам жительства Получателей, используя для этого филиалы, представительства, обособленные подразделения Поставщика (соисполнителя), в оборудованных для этого кабинетах (рабочих местах) в районах Республики Башкортостан. Срок поставки товара: Этапы поставки: 1.Со дня заключения контракта до 31.03.2019г. должно быть поставлено не менее 50% общего объема товаров. 2. До 30.04.2019г. должно быть поставлено 100% общего объема товаров. При этом срок обеспечения Получателя товаром серийного производства не может превышать 30 календарных дней со дня обращения Получателя к Поставщику. Срок поставки товара до Получателя - согласно графику поставки товара, утвержденному Заказчиком и Поставщиком, в соответствии со списком Получателей технических средств реабилитации (в том числе дополнительными списками). Поставщик гарантирует, что товар передается свободным от прав третьих лиц и не является предметом залога, ареста или иного обременения. |
| --- | --- |