Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами,

протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году.

- Способ определения поставщика:  Аукцион в электронной форме.

- Предмет государственного контракта: Выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами, протезно-ортопедическими изделиями в 2019 году. Протезы нижних конечностей в количестве 11 штук на сумму 5 168 937 рубля 00 копеек.

| Наименование | Технические характеристики | Кол-во, шт. | Цена за ед., руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный на среднюю культю, Шифр — ПН6-Э1 формообразуюшая часть облицовки - мягкая полиуретановая модульная (поролон), с чулком перлоновым ортопедическим, с одной индивидуальной приемной гильзой, изготовленной по индивидуальному слепку с культи пациента, материал приемной гильзы из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол, без вкладной гильзы, крепление протеза с помощью вакуумного клапана или при необходимости дополнительное крепление бандажом; или при помощи силиконового или гелевого чехла с замком в гильзе. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 125 кг., стопа GREISSINGER (или эквивалент), с ротационным движением в горизонтальной плоскости, коленный шарнир полицентрический с «геометрическим замком» с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, тип протеза по назначению — постоянный Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 3 | 428733,00 | 1286199 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Тип протеза: модульный;для пациентов низкого уровня активности (К1) Шифр- ПН6-74 Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: вакуумное или с помощью пояса (бандажа); Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Стопа: с вертикальным ротационным движением, рассчитанная на мелкие шаги с низкой, постоянной скоростью, устойчивая, с уровнем активности К1-К2; Коленный модуль: механический коленный шарнир моно/полицентрический с фиксатором (замком) с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К1-К2; Назначение протеза: постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 2 | 219415,00 | 438830 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Тип протеза: модульный; для пациентов среднего уровня активности (К2-К3) Шифр-ПН6-73 Косметическая облицовка: мягкая полиуретановая модульная, чулки перлоновые ортопедические; Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи инвалида; Материал приемной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол без вкладной гильзы; Количество приемных гильз: примерочная – 1 шт., постоянная – 1шт.; Крепление протеза: мышечно-вакуумное с клапаном / с полимерным чехлом с использованием замка или мембраны; Количество полимерных чехлов: 2 шт.; Регулировочно-соединительные устройства: на нагрузку до 125 кг.; Коленный модуль: пневматический/гидравлический коленный шарнир моно/полицентрический с тормозным механизмом или без с независимым регулированием фаз сгибания-разгибания, уровень активности К2-К3; Стопа: энергосберегающая, углепластиковая с уровнем активности К2-К3; Назначение протеза: постоянный.Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 4 | 499981,00 | 1999924 |
| Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Шифр - ПН6-ОБ Протез бедра модульный с гидравлическим или пневматическим управлением фазы переноса, с одноосным (полицентрическим) коленным шарниром с тормозным механизмом или без, с полимерным чехлом с использованием замка или с вкладной гильзой из мягкого термолина со скелетированной карбоновой приемной гильзой или литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол с вакуумным креплением , оснащенной высокотехнологичным модулем гашения ударных нагрузок с торсионной функцией или без. Тип регулировочно-соединительных устройств: на нагрузку до 125 кг., стопа с высокой степенью энергосбережения с ротационным движением в горизонтальной плоскости, тип протеза по назначению- постоянный. Должен соответствовать требованиям: ГОСТ Р 51632-2014 (разд. 4,5), ГОСТ ИСО 22523-2007, ГОСТ ISO 10993-1-2011, ГОСТ ISO 10993-5-2011, ГОСТ ISO 10993-10-2011, ГОСТ ISO 10993-11-2011, ГОСТ Р 52770-2007. | 2 | 721992,00 | 1443984,00 |

- Источник финансирования заказа: федеральный бюджет.

- Начальная (максимальная) цена контракта:  5 168 937 рубля 00 копеек.

- Расчет начальной (максимальной) цены контракта: начальная (максимальная) цена контракта сформирована затратным методом (прейскурант цен ГБУ РС(Я) «РСОЦКРИ» на 2018г.).

- Порядок формирования цены контракта (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): Цена контракта включает в себя все расходы Поставщика, связанные с исполнением обязательств по контракту, в том числе расходы на закупку, страхование, уплату всех пошлин, налогов и обязательных платежей, поставку товара на территорию г.Якутска, хранение товара, доставку товара Получателям до места жительства в пределах территории Республики Саха (Якутия), гарантийное обслуживание.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Выполнение работ на территории Республики Саха (Якутия) в течение 60 (шестидесяти) дней с даты выдачи Заказчиком направления Исполнителю.

- Форма, сроки и порядок оплаты товара, работ, услуг: Перечисление средств Заказчик осуществляет по мере представления, подписанного Сторонами, Актов приема-передачи изделия,  реестра выполненных работ, акта поставки товара, отрывного талона к направлению, а также счета на оплату.

- Размер обеспечения заявки: 1% от начальной (максимальной) цены контракта.

- Размер обеспечения исполнения государственного контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.