Описание объекта закупки -

Техническое задание на выполнение работ по изготовлению ортезов (бандажей)

для обеспечения инвалидов в 2018 году

Наименование  работ

Ортез - внешнее ортопедическое приспособление, надеваемое на конечность или ее сегмент, сегменты опорно-двигательного аппарата с целью фиксации, разгрузки и  восстановления нарушенных функций.

Выполнение работ по ортезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств (к которым относятся  бандажи), призванных корригировать, стабилизировать и компенсировать нарушения опорно-двигательной системы, а также обеспечивать защиту и разгрузку суставов.

Ортезы (бандажи) классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»,  коды двухуровневой классификации: 06 04, 06 06, 06 12  (группа 06).

Требования к качеству работ

Узлы, элементы, материалы, используемые при изготовлении ортезов (бандажей) должны быть новым товаром (товаром, который не был  в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства

Выполнение работ по изготовлению ортезов (бандажей) должно соответствовать назначениям медико-социальной экспертизы. Работы по изготовлению ортезов (бандажей) предусматривают индивидуальное изготовление с учетом анатомических дефектов, в том числе обязательную предварительную процедуру замеров, либо использование изделий максимальной готовности.

Ортезы должны допускать свободное надевание на пораженную конечность или ее сегменты, сегменты опорно-двигательного аппарата, плотно охватывать их, не вызывая болевых ощущений, не оказывая излишнего давления и не нарушая кровообращения.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» ортезы (бандажи) включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствии которой необходимо наличие декларации соответствия. Декларация соответствия выдается на основании протоколов испытаний ортезов на соответствие требованиям ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»,  ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ISO 10993-2011 (часть - 1,5,10) «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий».

Требования к техническим и функциональным характеристикам

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, ветеранами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма,  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Ортезы (бандажи) несут фиксирующую, функциональную, лечебно-восстановительную, разгружающую, корригирующую функцию и используются с целью ограничения движений, силовой разгрузки пораженных костей,  суставов конечностей и связочно-мышечного аппарата, коррекции взаимоположения деформированных сегментов конечности.

Требования к безопасности работ

Конструкционные материалы, применяемые в ортопедических устройствах, должны сохранять свои прочностные свойства при нахождении в жидких, газообразных и других средах при нормальных окружающих условиях.

Материалы, применяемые при выполнении работ по изготовлению ортезов не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, должны быть стойкие к воспламенению; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного или ортопедического устройства, контактирующие с телом человека, могут быть очищены и, при необходимости. продезинфицированы

Требования к упаковке, маркировке и хранению

Маркировка ортопедического устройства должна содержать: наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак, наименование или обозначение типа (вида, модели) устройства, год изготовления устройства (или две последние цифры).

Упаковка ортезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения в течение хранения и транспортирования к месту использования  по назначению.

Требование к результатам работ

Выполнение работ по ортезированию  следует считать  исполненными, если  у потребителя частично или полностью восстановлена опорная или двигательная функция, сохранены условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При передаче инвалиду готового изделия Поставщик обязан обеспечить инструктаж, консультационную помощь по правильному пользованию изделием.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий

качества  выполнения работ

Гарантийный срок устанавливается со дня выдачи готового изделия получателю и должен быть не менее 7 месяцев. Срок дополнительной гарантии качества не должен превышать срока службы изделия.

В течение этого срока предприятие-изготовитель обязано производить замену или ремонт изделия бесплатно.

Гарантия  не распространяется на естественный износ изделия, а также на повреждения, возникшие в результате использования ортеза не по назначению и/или с чрезмерной нагрузкой, а также несоблюдения инструкций изготовителя.

Срок выполнения работ: до 20 декабря 2018г.

Участник закупки должен обеспечить проведение замеров, примерку и выдачу готовых изделий на территории Свердловской области.

Ортезы (бандажи) в количестве: 1325 шт.

| № п/п | Номер вида ТСР (изделий) по классификатору* | Вид ТСР (изделия) по классификатору | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8-09-12 | Бандаж ортопедический на верхнюю конечность для улучшения лимфовенозного оттока, в том числе при ампутации молочной железы | Бандаж на верхнюю конечность, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 200 |
|  | 8-09-13 | Бандаж ортопедический поддерживающий или фиксирующий из хлопчатобумажных или эластичных тканей, в том числе бандаж-грация-трусы, бандаж-трусы, бандаж – панталоны на область живота при ослаблении мышц брюшной стенки, опущении органов, после операций на органах брюшной полости | Бандаж на область живота поддерживающий, фиксирующий, хлопчатобумажные и эластичные материалы, полуфабрикаты, изготовление по обмерам, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 150 |
|  | 8-09-16 | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний | Бандаж грыжевой (паховый, скротальный) односторонний, двухсторонний, фиксирующий, эластичные материалы, полуфабрикаты, изготовление по обмерам, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 25 |
|  | 8-09-19 | Бандаж на коленный сустав (наколенник) | Бандаж на коленный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, вспененные упругие и смягчающие материалы, изготовление по обмерам, назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 800 |
|  | 8-09-20 | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж компрессионный на нижнюю конечность, фиксирующий, из эластичных компрессионных материалов, максимальной готовности, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 45 |
|  | 8-09-55 | Бандаж на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 10 |
|  | 8-09-56 | Бандаж на запястья | Бандаж на запястье, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 |
|  | 8-09-57 | Бандаж на локтевой сустав | Бандаж на локтевой сустав, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 |
|  | 8-09-58 | Бандаж на плечевой сустав | Бандаж на плечевой сустав, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 2 |
|  | 8-09-59 | Бандаж на верхнюю конечность «косынка» | Бандаж на верхнюю конечность, фиксирующий, поддерживающий, х/б или эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 1 |
|  | 8-09-60 | Бандаж на шейный отдел позвоночника | Бандаж на шейный отдел позвоночника – изделие максимальной готовности с индивидуальной подгонкой. Предназначен для фиксации шейного отдела позвоночника в физиологически правильном положении; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 20 |
|  | 8-09-61 | Бандаж на тазобедренный сустав | Бандаж на тазобедренный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 8 |
|  | 8-09-62 | Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав, фиксирующий, эластичные материалы, полуфабрикаты; изготовление по обмерам; назначение – постоянное, лечебно-профилактическое. | 60 |

*Приказ от 13.02.2018 № 86н  «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-р».