Техническое задание для проведения электронного аукциона

«Выполнение работ по изготовлению для инвалидов протезов нижних конечностей»

| Наименование объекта закупки (далее-Изделие) | Описание объекта закупки | Объем закупки (шт.) |
| --- | --- | --- |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (высокого уровня активности) | Протез голени модульный; облицовка мягкая полиуретановая (поролон) покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза индивидуальная изготовленная по индивидуальному слепку с культи инвалида. Количество приемных (пробных) гильз: 1; постоянная гильза из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол; без вкладной гильзы, чехол полимерный гелевый с высоким уровнем стабилизации; крепление протеза голени на инвалиде с использованием замка для полимерных чехлов; регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг; стопа с карбоновой С-образной пружиной и управляющим кольцом, с функцией накопления энергии в фазе переката с последующим ее высвобождением в фазе переноса. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 1 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии (среднего уровня активности) | Протез голени модульный без силиконового чехла. Формообразующая часть косметической облицовки – модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон или полужесткая эластичная. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное пленочное. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной гильзы: дерево, литьевой слоистый пластик на основе полиамидных или акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без нее. Крепление протеза с использованием полуфабрикатов (без шин) или с использованием тканевого наколенника или за счет формы приемной гильзы. Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Стопа подвижная во всем вертикальных плоскостях или стопа со средней степенью энергосбережения. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 2 |
| Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени модульный. Формообразующая часть косметической оболочки – модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – чулки ортопедические перлоновые или силоновые, допускается покрытие защитное пленочное. Приемная гильза индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. Допускается применение вкладной гильзы из вспененных материалов или без нее. Крепление протеза вакуумное с «герметизирующим» коленным бандажом. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, со сменным пяточным амортизатором или стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости, с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука. Гарантийный срок составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня, следующего за днем подписания Акта приема-передачи Изделия. | 8 |

Место выполнения работ: по месту изготовления Изделий.

Срок выполнения работ (срок изготовления): в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Подрядчиком Реестра Получателей.

Период выполнения работ: с момента заключения государственного контракта по 24 декабря 2018 года.