Описание объекта закупки -

на поставку технических средств реабилитации –

кресел-колясок с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатных (инвалидов и детей-инвалидов) для обеспечения детей-инвалидов в 2018 году

Наименование товара

Кресло-коляска - транспортное средство, техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов, больных детским церебральным параличом (далее ДЦП), приводимое в движение мускульной силой сопровождающего лица.

Кресла-коляски с ручным приводом представлены в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология». Код классификации: 12-22-18.

Технические и функциональные характеристики кресел-колясок

Конструкция кресла-коляски должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях, должна обеспечивать комфортное положение ребенка, в положении сидя и полулежа, а также обеспечивать ремонтопригодность, включая, в первую очередь, доступ к отдельным сборочным единицам и деталям, их взаимозаменяемость при техническом обслуживании и ремонте.

Кресло-коляска должно быть оборудовано стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку.

Требования к безопасности кресел-колясок

Кресла-коляски должны быть новыми (не бывшими в употреблении, в ремонте, в том числе изделие не должно быть восстановлено, не осуществлялась замена составных частей, не восстанавливались его потребительские свойства)

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-коляски при ее нормальной эксплуатации; они должны быть разрешены к применению Минздравом России.

Комбинация материалов, используемая для обивки мягких элементов кресло-коляски и состоящая из материала покрытия и наполнителя, должна быть стойкой к возгоранию.

Металлические части кресла-коляски должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия. Наружные поверхности кресла-коляски должны быть устойчивы к воздействию 1% раствора монохлорамина ХБ и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» поставка кресла-коляски должна осуществляться при наличии декларации соответствия на изделие или сертификата соответствия в системе сертификации ГОСТ Р, выданных на основании протоколов испытания на медико-биологическую экспертизу изделий по ГОСТ Р ИСО 10993-1-2011, ГОСТ ИСО 10993-5-2011, ГОСТ Р ИСО 10993-10-2011.

Обязательно наличие регистрационных удостоверений и сертификатов/декларация соответствия на поставляемую продукцию.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок – 1 год с момента ввода в эксплуатацию. Срок гарантийного ремонта со дня обращения пользователя не должен превышать 20 рабочих дней. Гарантийный срок хранения кресла-коляски 2 года со дня ее изготовления.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время   гарантийного срока   пользования.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Требование к маркировке, документации кресел-колясок

На каждое кресло-коляску нанесена  маркировка содержащая:

- наименование и адрес изготовителя кресло-коляски;

-обозначение изделия и серийный номер кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендованная масса пользователя

На шинах  кресло – коляски должна быть маркировка их размера

На каждую кресло-коляску представляется документация:

-паспорт изделия;

-сведения о сервисном обслуживании;

-инструкция пользователя

Требования к месту, условиям, объемам и срокам (периодам) поставки

Поставка товара осуществляется на территории Свердловской области  по согласованию с пользователем: по месту его жительства, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения поставщика.

Срок поставки: до 21.12.2018г.

Количество: 70 шт.

| Номер вида ТСР (изделий)* | Наименование изделия | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 7-02-02 7-02-02 | Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов весом до 30кг, больных детским церебральным параличом, в условиях улиц с помощью сопровождающего лица. Облегченная складная рама должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса цельнолитые или пневматические. Передние колеса цельнолитые или пневматические. Задние колеса имеют стояночный тормоз. Мягкий подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы. Фиксации передних поворотных колес (при наличии). Корзина для вещей. Боковая поддержка. Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение. Кресло оснащено 3-х-5-ти точечным ремнем безопасности (или жилет), который должен обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Опора спинки кресла с возможностью регулирования угла наклона. Наличие съемного столика для занятий и принятия пищи. Эргономичная ручка для сопровождающего. Регулировка положений ручки (при наличии). Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор). Габаритная ширина, мм – не более 700. Ширина сидения, мм – не менее 300 и не более 360. Высота спинки, мм – не менее 420 и не более 570. Требуемая грузоподъемность коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка-инвалида. Комплект поставки: Кресло-коляска. Насос (при необходимости). Инструкция по эксплуатации на русском языке. В комплект кресла-коляски должны входить: инструменты, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования. Масса полностью оснащенного кресла-коляски с ручным приводным для больных ДЦП должна составлять не более 21 кг. Кресло-коляска - техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения детей-инвалидов весом до 60 кг, больных детским церебральным параличом, в условиях улиц с помощью сопровождающего лица. Облегченная складная рама должна обеспечивать складывание колясок без применения дополнительного инструмента. Задние колеса цельнолитые или пневматические. Передние колеса цельнолитые или пневматические. Задние колеса имеют стояночный тормоз. Мягкий подголовник, регулируемый по высоте, с боковыми фиксаторами головы. Фиксации передних поворотных колес (при наличии). Корзина для вещей. Боковая поддержка. Регулируемые подножки с ремнями для фиксации стоп, моно или раздельное исполнение. Кресло оснащено 3-х-5-ти точечным ремнем безопасности (или жилет), который должен обеспечивать надежную фиксацию ребенка во всех рабочих положениях кресла-коляски. Опора спинки кресла с возможностью регулирования угла наклона. Наличие съемного столика для занятий и принятия пищи. Эргономичная ручка для сопровождающего. Регулировка положений ручки (при наличии). Наличие опоры среднего положения верхней части ног (абдуктор). Габаритная ширина, мм – не более 700. Ширина сидения, мм – не менее 360 и не более 400. Высота спинки, мм – не менее 680 и не более 840. Требуемая грузоподъемность коляски определяется по заявкам получателей (в направленных заказчиком реестрах получателей). Подбор изделия осуществляться индивидуально в зависимости от антропометрических данных ребенка-инвалида. Комплект поставки: Кресло-коляска. Насос (при необходимости). Инструкция по эксплуатации на русском языке. В комплект кресла-коляски должны входить: инструменты, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока пользования. Масса полностью оснащенного кресла-коляски с ручным приводным для больных ДЦП должна составлять не более 27 кг. | 65 5 |

*Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. №2347-Р