# Техническое задание

# на поставку в 2019 году инвалидам (за исключением инвалидов вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) технических средств реабилитации - кресел-стульев с санитарным оснащением

Количество поставляемых товаров: 627 шт.

# Место доставки товара: территория Владимирской области по месту жительства инвалида.

# Сроки поставки товара: с момента заключения контракта до 01.11.2019 года.

# Срок обеспечения инвалида: не может превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида к Поставщику.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность». Кресло-стул должен стоять устойчиво на горизонтальной поверхности (без качки). Средний срок службы кресла-стула до списания — устанавливается в зависимости от типа и вида конкретного кресла-стула поставщиком, но не менее четырех лет. Кресло-стул должен быть оборудован стояночной и при необходимости рабочей системами торможения, легко управляемыми сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-стула с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-стула или полную его остановку.

Кресло-стул должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Технические требования к креслам-стульям с санитарным оснащением

Кресла-стулья должны быть предназначены для использования и передвижения инвалидов в помещениях и комнатах личной гигиены, как с помощью сопровождающего лица (пассивные), так и самостоятельно (активные). Может быть использован как передвижной туалет с судном, с сиденьем (опорой) для стандартного унитаза или применяться как достаточно компактное средство для транспортировки инвалида (с установленной подушкой). Конструкция должна быть изготовлена из тонкостенных стальных труб.

Для обеспечения посадки/высадки инвалида подлокотники должны откидываться (либо сниматься).

Для возможности использования кресла-стула возле кровати должно быть предусмотрено съемное судно. Для этого снизу на санитарной части сиденья должны быть предусмотрены два кронштейна. Оптимальная антикоррозийная устойчивость стула должна достигаться вследствие применения высококачественного покрытия его металлических частей. Легкая смазка подвижных частей должна обеспечивать долговечность ее эксплуатации.

В комплектацию стула-туалета должны входить:

- упаковочная коробка;

- кресло-стул;

- судно;

- инструкция по эксплуатации.

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности. Кресла-стулья должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-стулья конкретных типов.

Гарантии на кресла-стулья с санитарным оснащением

Кресла-стулья должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий на кресла-стулья конкретных типов. Гарантийный срок эксплуатации кресел-стульев не менее одного года со дня подписания Акта сдачи-приемки Товара Получателем, на составные части кресел-стульев - в зависимости от назначения кресла-стула в соответствии с ГОСТ Р ИСО 7176-26-2011 «Кресла-коляски. Часть 26. Словарь».

Требования к материалам

Материалы, применяемые для изготовления кресел-стульев, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресла-стула при его нормальной эксплуатации. Материал сидения не должен быть подвержен прожиганию от сигареты.

Металлические части кресла-стула должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или иметь защитные или защитно-декоративные покрытия в соответствии с ГОСТ 9.032-74 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения», ГОСТ 9.301-86 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования», ГОСТ 9.303-84 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Общие требования к выбору».

Наружные поверхности кресла-стула должны быть устойчивы к воздействию 1%-го раствора монохлорамина ХБ по ГОСТ 14193-78 «Монохлорамин ХБ технический. Технические условия», и растворов моющих средств, применяемых при дезинфекции.

Требования к маркировке, упаковке, транспортировке кресел-стульев с санитарным оснащением

Маркировка

На креслах-стульях должна быть маркировка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации».

Упаковка

Упаковка кресла-стула должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Транспортировка

Транспортировка кресел-стульев должна осуществляться крытым автотранспортом в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Соответствие стандартам

Кресла-стулья с санитарным оснащением, представляемые участниками аукциона должны соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-  ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний»;

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах

В цену включаются все расходы, в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Для связи должно быть предусмотрено прямое подключение (без дополнительных внутренних номеров) к городской телефонной станции (г. Владимир или Владимирская область) или предусмотрен бесплатный мобильный номер телефона (без дополнительных внутренних номеров). Номер телефона должен работать не менее 6 часов в день и не менее 30 часов в неделю.

После получения поставщиком списков, получатель в кратчайшие сроки должен быть оповещен о дате и сроках поставки.

| № п/п | Наименование ТСР | Описание | Гарантийный срок использования, не менее | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 23-01-01. Кресло - стул с санитарным оснащением (с колесами) | Кресло-стул должен быть предназначен для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Рама кресла-стула должна быть не складная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Ширина сидения не менее 43 см; Указать габаритные размеры (ШхВхД) Масса – не более 9 кг; Грузоподъемность не менее 125 кг. Кресло-стул должен иметь следующие регулировки: - сидения: по высоте не менее 5 положений; - сидения: по глубине не менее 2 положений; Технические характеристики: - подлокотники должны быть съемные или откидные; - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой; - должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, съемное; - колеса должны быть цельнолитые малого диаметра; - должны присутствовать стояночные тормоза на колесах. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | 12 месяцев | 90 |
| 2. | 23-01-02. Кресло - стул с санитарным оснащением (без колес) | Кресло-стул должен быть предназначен для использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Ширина сидения не менее 43 см; Указать габаритные размеры (ШхВхД); Масса – не более 8 кг; Грузоподъемность не менее 125 кг. Кресло-стул должен иметь следующие регулировки: - сидения по высоте не менее 5 положений; - сидения по глубине не менее 2 положений; Технические характеристики: - спинка должна быть фиксированная; - подлокотники должны быть съемные или откидные; - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой; - должно быть сиденье туалетное из гигиенического пластика, откидное, съемное; Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | 12 месяцев | 520 |
| 3. | 23-01-03. Кресло - стул с санитарным оснащением пассивного типа повышенной грузоподъемности (без колес) | Кресло-стул должен быть предназначен для использования больными и инвалидами с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Рама должна быть усиленная. Изделие со снятым судном должно позволять пользоваться стандартным унитазом. Сиденье туалетное должно быть из гигиенического пластика с крышкой и должно быть оснащено съемным судном. Основные технические характеристики: - масса стула не более 5 кг; - грузоподъемность не менее 130 кг. Регулировка высоты – наличие. Ширина сиденья не менее 55 см (не менее 3 типоразмеров, указать типоразмеры); Указать габаритные размеры (ШхВхД). Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | 12 месяцев | 12 |
| 4. | 23-01.05. Кресло - стул с санитарным оснащением активного типа | Кресло-стул должен быть предназначен для передвижения больных и инвалидов с частичной утратой функций опорно-двигательного аппарата в помещениях и комнатах личной гигиены. Стул должен иметь следующие характеристики: Рама кресло-стула должна складываться по вертикальной оси; - ширина сидения от 420 мм, до 490 мм (не менее трех типоразмеров, типоразмеры указать); Указать габаритные размеры (ДхШхВ). - грузоподъемность не менее 125 кг Технические характеристики: - подножки должны быть съемные, откидные, регулируемые по длине голени; - должно быть съемное пластмассовое судно с крышкой; - должно быть съемное пластмассовое санитарное сидение с мягкой съемной подушкой; - передние колеса должны быть с цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами (по желанию получателя), с приводом от обода колес; - должны присутствовать съемные ремни-упоры для икроножных мышц; - подлокотники должны быть откидные, фиксируемые; - должны быть ножные упоры для управления сопровождающим лицом. Срок службы, установленный производителем, не менее 4 лет. | 12 месяцев | 5 |
|  | ИТОГО: |  |  | 627 |