ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Предмет Контракта: поставка в 2018 году детям-инвалидам ТСР – кресел-колясок для больных ДЦП.

Объем поставки: 50 штук.

Срок поставки: с момента заключения контракта по 17.12.2018 года.

Место поставки: Российская Федерация, территория г. Рязани и Рязанской области по месту жительства инвалида. В случае личного обращения Получателя к Поставщику выдача товара Получателю осуществляется в пункте выдачи Поставщика, находящемся в г. Рязани, в день обращения Получателя.

Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам, безопасности товара, гарантийному сроку

| Наименование | Описание | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - задние колеса должны быть с возможностью блокировки, стояночным тормозом и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оснащена ножным упором для преодоления бордюров; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее 4 положениях; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по длине и углу наклона от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена барьером-поручнем и трехточечным ремнем, предохраняющими ребенка от выпадения; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная. Ширина сиденья регулируемая не менее 250 мм и не более 400 мм. Высота спинки регулируемая от 670 мм до 740 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья регулируемая от 350 мм до 400 мм (соответственно ширине сиденья). Вес коляски – не более 18 кг. Грузоподъемность – не менее 60 кг. Ширина коляски – не более 600 мм. Диаметр передних колес – не менее 180 мм. Диаметр задних колес – не менее 250 мм. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, держатель для бутылочки, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 2 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть амортизированные с возможностью быстрого снятия и системой тормозов, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее 4 положениях; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по высоте и углу наклона от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная; - сидение коляски оснащено мягкими боковыми фиксаторами бедер и корпуса. - сидение с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему Ширина сиденья должна регулироваться не менее 270 мм и не более 370 мм. Высота спинки должна регулироваться от не менее 470 мм до не более 550 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья должна регулироваться от не менее 270 мм до не более 310 мм. Вес коляски – не более 20 кг. Ширина коляски – не более 610 мм. Диаметр передних колес – не менее 220 мм. Диаметр задних колес – не менее 270 мм. Грузоподъемность – не менее 30 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 15 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть амортизированные с возможностью быстрого снятия и системой тормозов, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее 4 положениях; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по высоте и углу наклона от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная; - сидение коляски оснащено мягкими боковыми фиксаторами бедер и корпуса; - сидение с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему. Ширина сиденья должна регулироваться не менее 270 мм и не более 370 мм. Высота спинки должна регулироваться от не менее 470 мм до не более 550 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья должна регулироваться от не менее 270 мм до не более 310 мм. Вес коляски – не более 20 кг. Ширина коляски – не более 610 мм. Диаметр передних колес – не менее 220 мм. Диаметр задних колес – не менее 270 мм. Грузоподъемность – не менее 30 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, держатель для бутылочки, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 1 |
| 7-01-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - задние колеса должны быть амортизированные с возможностью быстрого снятия и системой тормозов, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - передние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами с возможностью блокировки; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность плавной регулировки наклона спинки – от вертикальной оси от 20 до 40 градусов; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по длине; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная. Ширина сиденья: не менее 350 мм. Высота спинки: не менее 540 мм. Глубина сиденья: не менее 290 мм. Вес коляски – не более 15 кг. Ширина коляски – не более 610 мм. Диаметр передних колес – не менее 180 мм. Диаметр задних колес – не менее 220 мм. Грузоподъемность – не менее 30 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 8 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - задние колеса должны быть с возможностью блокировки стояночным тормозом и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оснащена ножным упором для преодоления бордюров - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее 4 положениях; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по длине и углу наклона - коляска должна быть оснащена от 0 до 90 градусов; барьером-поручнем и трехточечным ремнем, предохраняющими ребенка от выпадения; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная. Ширина сиденья регулируемая не менее 250 мм и не более 400 мм. Высота спинки регулируемая от 670 мм до 740 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья регулируемая от 350 мм до 400 мм (соответственно ширине сиденья). Вес коляски – не более 18 кг. Грузоподъемность – не менее 60 кг. Ширина коляски – не более 600 мм. Диаметр передних колес – не менее 180 мм. Диаметр задних колес – не менее 250 мм. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, держатель для бутылочки, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 2 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть амортизированные с возможностью быстрого снятия и системой тормозов, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее 4 положениях; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по высоте и углу наклона от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная; - сидение коляски оснащено мягкими боковыми фиксаторами бедер и корпуса. - сидение с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему; Ширина сиденья должна регулироваться не менее 270 мм и не более 370 мм. Высота спинки должна регулироваться от не менее 470 мм до не более 550 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья должна регулироваться от не менее 270 мм до не более 310 мм. Вес коляски – не более 20 кг. Ширина коляски – не более 610 мм. Диаметр передних колес – не менее 220 мм. Диаметр задних колес – не менее 270 мм. Грузоподъемность – не менее 30 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 12 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - передние колеса должны быть с возможностью блокировки и быстрого снятия, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - задние колеса должны быть амортизированные с возможностью быстрого снятия и системой тормозов, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность регулировки наклона спинки в не менее 4 положениях; - коляска должна быть оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по высоте и углу наклона от 0 до 90 градусов; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка; - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная; - сидение коляски оснащено мягкими боковыми фиксаторами бедер и корпуса. - сидение с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему Ширина сиденья должна регулироваться не менее 270 мм и не более 370 мм. Высота спинки должна регулироваться от не менее 470 мм до не более 550 мм (в зависимости от роста ребенка). Глубина сиденья должна регулироваться от не менее 270 мм до не более 310 мм. Вес коляски – не более 20 кг. Ширина коляски – не более 610 мм. Диаметр передних колес – не менее 220 мм. Диаметр задних колес – не менее 270 мм. Грузоподъемность – не менее 30 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, держатель для бутылочки, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 1 |
| 7-02-02. Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска предназначена для транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, передвижения в условиях помещений и закрепления у них положительных установок в положении сидя и полулежа. - рама коляски должна быть складная, изготовлена из алюминиевого сплава и иметь антикоррозийное покрытие; - задние колеса должны быть амортизированные с возможностью быстрого снятия и системой тормозов, с пневматическими или цельнолитыми шинами; - передние колеса должны быть с пневматическими или цельнолитыми шинами с возможностью блокировки; - коляска должна быть оборудована подголовником с регулируемым по высоте фиксатором для головы; - коляска должна быть оборудована абдуктором; - коляска должна иметь возможность плавной регулировки наклона спинки – от вертикальной оси от 20 до 40 градусов; - подножки должны быть оснащены фиксирующими ремнями для стоп и регулироваться по длине; - коляска должна быть оснащена плечевыми ремнями и ремнем, фиксирующим бедра, позволяющими надежно поддерживать ребенка - спинка и сидение должны быть изготовлены из прочной синтетической ткани, обивка сидения и спинки должна быть съемная. Ширина сиденья: не менее 350 мм. Высота спинки: не менее 540 мм. Глубина сиденья: не менее 290 мм. Вес коляски – не более 15 кг. Ширина коляски – не более 610 мм. Диаметр передних колес – не менее 180 мм. Диаметр задних колес – не менее 220 мм. Грузоподъемность – не менее 30 кг. В комплектность должно входить: кресло-коляска, дождевик, накидка на ноги, корзина для покупок, капюшон, барьер, паспорт на изделие на русском языке, гарантийный талон. | 9 |
| Итого: |  | 50 |

Для выполнения функций по обеспечению детей-инвалидов креслами-колясками для больных ДЦП в части описания функциональных и технических характеристик, заказчик руководствовался рекомендациями индивидуальных программам реабилитации или абилитации инвалида, разработанными федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, с учетом антропометрических и социально бытовых особенностей инвалидов, содержащие технические решения, в том числе специальные, используемые для компенсации или устранения стойких ограничений жизнедеятельности инвалида.

Кресло-коляска для больных ДЦП – техническое средство реабилитации, предназначенное для передвижения лиц с ограниченными возможностями, приводимое в движение мускульной силой сопровождающего лица, предназначенное для использования в помещении и на дорогах с твердым покрытием.

Кресло-коляска должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

Кресло-коляска должна отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с разделом 4 ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия».

В соответствии с разделом 3 п.3.4 ГОСТ Р 50444-92 металлические изделия должны быть изготовлены из коррозионностойких материалов или защищены от коррозии защитными или защитно-декоративными покрытиями.

Кресла-коляски должны быть оборудованы стояночной и, при необходимости, рабочей системами торможения, легко управляемыми пользователем или сопровождающим лицом и обеспечивающими удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии и снижение скорости движения кресла-коляски или полную его остановку в соответствии с ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

В отношении пожарной безопасности элементы кресел-колясок должны быть стойкими к возгоранию ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015 «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела».

Гарантийный срок эксплуатации не менее 24 месяцев с момента подписания Акта сдачи - приемки Товара Получателем. Срок службы Товара должен составлять не менее срока пользования, установленного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13.02.2018 г. № 85н  «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Гарантийный срок эксплуатации кресло-коляски не распространяется на случаи нарушения Получателем изделия условий и требований к эксплуатации изделия.

При передачи кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком должны быть обеспечены замена изделия на кресло-коляску той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт).

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение гарантийного срока службы должен осуществляться ремонт изделия.

При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Наличие сертификата или деклараций о соответствии, выданных в установленном законодательством порядке (предоставляется при передаче Товара).

Требования к маркировке, комплектации, упаковке

На каждой кресле-коляске должна быть маркировка, выполнена по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007 «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации»:

- товарный знак предприятия-изготовителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски;

- дата изготовления (год, месяц);

- знак соответствия при сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

Упаковка кресло-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов, загрязнения во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара во время перевозки.