Техническое задание

| Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе: ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности, ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний» и положениям стандартов серии - ISO 10993 (часть 1, 5, 10) «Оценка биологического действия медицинских изделий». Работы должны включать в себя обеспечение протезами нижних конечностей со следующими техническими характеристиками: |
| --- |
| № п/п | Наименование протеза | Описание функциональных, технических качественных характеристик объекта закупки | Кол-во (шт.) |
| 1. | Протез бедра модульного типа, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть замковый одноосный. Стопа должна быть одноосная, монолитная. Крепление должно быть поясным, с использованием кожаных полуфабрикатов или бедренного бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки протеза должны быть чулки косметические. Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного | 3 |
| 2 | Протез бедра модульного типа, в том числе при недоразвитии | Приемная гильза должна быть изготовлена по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладным элементом должен быть полимерный (силиконовый) чехол. Коленный модуль должен быть гидравлическим с раздельной регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения. Крепление протеза должно быть с использованием полимерного (силиконового) чехла. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Максимальная нагрузка на регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу застрахованного | 3 |
| 3 | Протез бедра для купания | Гильза протеза должна быть изготовлена из литьевого пластика. Коленный модуль должен быть одноосный с ручным замком, пластиковый. Все регулировочно-соединительные устройства должны быть водостойкие (не подверженные коррозии). Стопа должна быть со специальным рифлением на подошве. Крепление должно быть вакуумным клапаном. | 3 |