Технические характеристики

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования" ;

-ГОСТ ISO 10993-5-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro";

-ГОСТ ISO 10993-10-2011. «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия";

-ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

-ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Описание объекта закупки

| Наименование изделий | Описание функциональных и технических характеристик | Кол-во, штук (полупар) |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки (взрослых) | Обувь ортопедическая сложная на сложную деформированную стопу (эквино-варусные, половарусные деформации стоп, пяточная стопа, конская стопа); на укорочение конечности от 3 до 15 см.(при укорочении более 15 см. обувь с двойным следом); на отвисающую стопу, при полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы; на слоновость и акромегалию; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в т.ч. сахарном диабете. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным обмерам и слепкам, по обмерам с подгонкой колодки. Конструкция обуви должна иметь: специальные детали (жесткие и мягкие); межстелечные слои; при необходимости-пластины, шины стальные; вкладную ортопедическую стельку по индивидуальному слепку. Заготовка верха должна быть из натуральной кожи (хрома). Подкладка должна быть кожаной, или саржей обувной, или пресс-сукном. Подошва должна быть пористой резиновой, или из полиэфира уретана, или из термопласта. Обувь должна фиксироваться на ноге при помощи: шнурков, или пряжек, или резинок, или молний, или «ленты-контакт» (по требованию Получателя). | 120 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке (взрослых) | Обувь ортопедическая сложная на сложную деформированную стопу (эквино-варусные, половарусные деформации стоп, пяточная стопа, конская стопа); на укорочение конечности от 3 до 15 см.(при укорочении более 15 см. обувь с двойным следом); на отвисающую стопу, при полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы; на слоновость и акромегалию; при сосудистых заболеваниях нижних конечностей, в т.ч. сахарном диабете. Обувь должна изготавливаться по индивидуальным обмерам и слепкам, по обмерам с подгонкой колодки. Конструкция обуви должна иметь: специальные детали (жесткие и мягкие); межстелечные слои; при необходимости-пластины, шины стальные; вкладную ортопедическую стельку по индивидуальному слепку. Заготовка верха должна быть из натуральной кожи (хрома). Подкладка должна быть из меха натурального, или из меха искусственного, или шерстяной, или флисовой.. Подошва должна быть пористой резиновой, или из полиэфира уретана, или из термопласта. Обувь должна фиксироваться на ноге при помощи: шнурков, или пряжек, или резинок, или молний, или «ленты-контакт» (по требованию Получателя). | 120 |