ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку транспортных средств с адаптированными органами управления, предназначенных для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

| 1 | Государственный заказчик | Государственное учреждение – Московское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Заказчик) Адрес: РФ, 127006, г. Москва, Страстной бульвар, д.7, стр.1 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Предмет закупки | Поставка транспортных средств с адаптированными органами управления (далее – ТС), предназначенных для обеспечения в 2018 году застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. |
| 3 | Цель закупки | Обеспечение застрахованных лиц, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (далее – Получатель) в соответствии Федеральным законом 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» и Положением об оплате дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2006 № 286. |
| 4 | Нормативно-правовая база, на основании которой производится закупка | Закупка производится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и иными нормативно-правовыми документами действующего законодательства Российской Федерации. |
| 5 | ОКПД 2 Условия ограничения и допуска отдельных видов товаров | 29.10.22.000 Установлен запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 (в ред. от 09.06.2016) «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| 6 | Источник финансирования | Бюджет Фонда социального страхования Российской Федерации на 2018 год |
| 7 | Коды бюджетной классификации | 393 10 03 03 1 2039630 323 |
| 8 | Начальная (максимальная) цена контракта | 5 072 666,70 (пять миллионов семьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят шесть рублей 70 копеек), НДС не облагается (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042), в том числе: - I этап на сумму 4 058 133,36 (четыре миллиона пятьдесят восемь тысяч сто тридцать три рубля 36 копеек); - II этап на сумму 1 014 533,34 (один миллион четырнадцать тысяч пятьсот тридцать три рубля 34 копейки). В цену государственного контракта должны быть включены все расходы поставщика, связанные с исполнением обязательств по государственному контракту, в том числе на транспортировку, хранение (не менее 14 дней до даты поставки Заказчику), предпродажную подготовку, гарантийное обслуживание ТС, оформление документов, необходимых для постановки ТС на учет в органах ГИБДД, включая налоги (без учета НДС), уплату утилизационного сбора и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. |
| 9 | Условия оплаты | Оплата осуществляется филиалом № 39 Заказчика, реквизиты которого указаны в приложении № 2 к настоящему техническому заданию, по факту обеспечения ТС Получателя в течение срока действия контракта на основании счета Поставщика, товарной накладной, копии паспорта ТС, договора между Поставщиком (представителем Поставщика), Получателем и Заказчиком, акта сдачи - приемки ТС Получателем. Поставщиком (представителем Поставщика) в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания акта поставки ТС и реестра выдачи ТС, составленного на основании реестра Получателей ТС. |
| 10 | Место поставки | Передача ТС Получателям осуществляется в г. Москве в помещении автосалона, приспособленного для людей с ограниченными возможностями. |
| 11 | Сроки поставки | Поставка ТС осуществляется в два этапа: - I этап (на сумму 4 057 973,36 руб.) в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обращения Получателя с направлением по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н, но не позднее 30.09.2018; - II этап (на сумму 1 014 533,34 руб.) в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента обращения Получателя с направлением по форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 21.08.2008 № 439н, но не позднее 22.12.2018. В течение 3 (трех) рабочих дней Поставщик обязан сообщить Заказчику о факте поступления ТС на склад Поставщика. |
| 12 | Условия поставки | Поставка ТС включает: - передачу ТС Получателю (условия транспортировки ТС должны полностью обеспечивать его сохранность от любых повреждений); - гарантийное обслуживание и ремонт ТС, связанный с наличием заводского дефекта, в период гарантийного срока эксплуатации производится за счет поставщика, или оного официального дилера завода изготовителя; - консультативно-практическую помощь по использованию ТС. При передаче ТС Получателю Поставщик оформляет следующие документы: - акт сдачи-приемки автомобиля Получателем; - трехсторонний договор, составленный в 3 (трех) экземплярах и подписанный Заказчиком, Поставщиком и Получателем; Комплект документов на ТС должен находиться внутри ТС и должен содержать: - гарантийный талон ТС; - документы, в которых указаны условия гарантии, перечень сервисных центров, имеющих право осуществлять гарантийное обслуживание ТС; - паспорт ТС с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или с обоснованием неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»; - сервисную книжку; - руководство по эксплуатации ТС; - руководство по эксплуатации устройства ручного управления для лиц с нарушением функций ног; - комплект документов для регистрации в органах ГИБДД. Передаваемые Получателю ТС должны быть заправлены бензином предусмотренной заводом-производителем марки в объеме не менее 5 (пяти) литров. |
| 13 | Порядок приемки | Приемка ТС осуществляется в помещении автосалона Поставщика приемочной комиссией Заказчика, дата и время проведения которой согласовывается с Поставщиком не позднее, чем за 1(один) рабочий день до ее проведения. Экспертиза ТС осуществляется Заказчиком своими силами или с привлечением экспертов, экспертных организаций. Результаты экспертизы оформляются Заказчиком в течение 1 (одного) рабочего дня в виде заключения, один экземпляр которого передается Поставщику в день проведения такой экспертизы по его требованию. При осуществлении выборочной проверки ТС Заказчик проверяет: - соответствие ТС установленным техническим, качественным и функциональным характеристикам; - соответствие требованиям к маркировке ТС; - соответствие одобрению типа ТС, выданного в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011); - наличие сертификата соответствия на устройство ручного управления ТС категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений правой ноги, левой ноги, обеих ног). При проведении экспертизы ТС Заказчик имеет право проводить фото и видео фиксацию. В случае выявления нарушений, Заказчиком оформляется заключение с перечнем таких нарушений и сроками их устранения. Поставщик в срок, указанный в заключении устраняет выявленные нарушения и Заказчиком в течение 2 (двух) рабочих дней с момента устранения Поставщиком выявленных нарушений условий проводится повторная экспертиза ТС. Передача ТС Получателю осуществляется Поставщиком после проведения экспертизы и подписания Заказчиком заключения о приемке ТС. В результате передачи ТС Получателю оформляется акт приемки товара, который подписывается Получателем и Поставщиком и оформляется в 3 (трех) экземплярах, по одному экземпляру Заказчику, Поставщику и Получателю. Поставка ТС Получателям считается принятой по качеству и комплектности, если акт приемки товара не содержит претензий со стороны Получателя. Поставка ТС Получателям считается принятой в части сроков и объемов, если дата передачи ТС и его количество, указанные в акте приемки товара Получателем и информация, указанная в отрывном талоне к Направлению на получение ТС, соответствуют установленным требованиям. Заказчик вправе после передачи ТС Получателям провести повторную экспертизу путем проведения анкетирования (в том числе путем телефонных переговоров). В течение 3 (трех) рабочих дней с момента передачи ТС Получателями оформляется и подписывается Заказчиком и Поставщиком акт приемки-передачи Товара на основании: - актов приемки товара Получателями; - отрывных талонов к Направлениям на получение товара. |
| 14 | Требования к количеству, техническим, функциональным и качественным характеристикам товара | В соответствии с приложением № 1 к настоящему техническому заданию |
| 15 | Требования по объему, сроку гарантий качества и безопасности товара | ТС должны быть легковыми, новыми, не бывшими в эксплуатации, не ранее 2018 года выпуска. В случае поставки некачественного ТС поставщик обязан заменить его на ТС надлежащего качества в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения мотивированного отказа Получателя от подписания акта приемки ТС. ТС, предназначенные для лиц с ограниченными возможностями, должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления) для вождения лиц без левой/правой ноги, без обеих ног. Устройства ручного управления должны быть установлены на ТС в производственном потоке промышленным способом с обеспечением необходимого контроля качества. Срок гарантий качества на поставленное ТС должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев или 100 000 (сто тысяч) километров пробега в зависимости от того, какое условие наступит раньше. Срок выполнения гарантийного ремонта не должен превышать 20 (двадцати) дней со дня обращения Получателя. Гарантийный срок на отдельные комплектующие и элементы ТС должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания товарной накладной вне зависимости от пробега. Гарантийный срок на дополнительное оборудование, устанавливаемое поставщиком и передаваемое им по заявке Заказчика вместе с ТС, должен составлять не менее 6 (шести) месяцев, в случае если иное не указано поставщиком или заводом-изготовителем дополнительного оборудования в передаваемых Заказчику документах на такое оборудование. Условия и порядок гарантийного обслуживания ТС должны быть указаны в сервисной книжке. Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации ТС, указанных в инструкции, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в сервисной книжке. Неисправности, обнаруженные в ТС, подлежат устранению Поставщиком (официальным дилером) в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи ТС Поставщику (официальному дилеру) для выполнения работ по ремонту, если более продолжительный срок устранения неисправностей не будет связан с заказом и доставкой необходимых запасных частей и иных комплектующих, необходимых для ремонта ТС. В этом случае, срок устранения неисправностей продлевается на срок доставки поставщику (официальному дилеру) заказанных запасных частей и комплектующих. |
| 17 | Требования соответствия товара нормативно-техническим документам, предусмотренным действующим законодательством | ТС должны соответствовать одобрению типа ТС, выданного в соответствии с требованиями технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств, утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее - ТР ТС 018/2011). ТС, передаваемые Получателям, должны быть надлежащего качества и соответствовать: - ТР ТС 018/2011. Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке; - коду по Общероссийскому классификатору (ОКП) ОК 005-93, содержащемуся в перечне медицинских товаров, реализация которых на территории Российской Федерации и ввоз которых на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не подлежат обложению (освобождаются от обложения) налогом на добавленную стоимость, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.09.2015 № 1042. Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны быть сертифицированы в составе ТС и иметь сертификат соответствия на устройства ручного управления ТС категории М1 для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (левой, правой, обеих ног). На поставляемые ТС должны быть приняты обязательства по утилизации, получено одобрение типа ТС в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011 и иметься акт экспертизы, выдаваемый Торгово-промышленной палатой Российской Федерации (ТПП РФ) в порядке, установленном ею по согласованию с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации. |
| 18 | Штрафные санкции | В соответствии с действующим законодательством. |

Приложение № 1

к техническому заданию

Количество, технические, функциональные и качественные

характеристики товара

I этап

| Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Категория транспортного средства | М1 |  |
| Экологический класс | не ниже 5 |  |
| Код ОКП | ОК 005-93 |  |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
| Схема компоновки транспортного средства | должна быть переднеприводная |  |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |  |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, хечбек/ не менее 5 |  |
| Количество мест для сидения | не менее 5 (первый ряд -2, второй ряд - 3) |  |
| Двигатель (тип) | должен быть четырехтактный, бензиновый |  |
| - рабочий объем, см3 | не более 1600 |  |
| Топливо | бензин с октановым числом не более 95 |  |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 7,4 |  |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |  |
| Коробка передач (марка, тип) | должна быть механическая, с ручным управлением |  |
| Оборудование транспортного средства ( в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011) | для управления с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции | 4 |
|  | для управления с отсутствием правой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции | 1 |
|  | для управления с отсутствием обеих нижних конечностей или эквивалентным нарушением функции | 3 |
| ИТОГО по I этапу поставки: | 8 |

II этап

| Технические характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- |
| Категория транспортного средства | М1 |  |
| Экологический класс | не ниже 5 |  |
| Код ОКП | ОК 005-93 |  |
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |  |
| Схема компоновки транспортного средства | должна быть переднеприводная |  |
| Расположение двигателя | должно быть переднее поперечное |  |
| Тип кузова / количество дверей | цельнометаллический, хечбек/ не менее 5 |  |
| Количество мест для сидения | не менее 5 (первый ряд -2, второй ряд - 3) |  |
| Двигатель (тип) | должен быть четырехтактный, бензиновый |  |
| - рабочий объем, см3 | не более 1600 |  |
| Топливо | бензин с октановым числом не более 95 |  |
| Расход топлива в смешанном цикле, л/100 км | не более 7,4 |  |
| Трансмиссия (тип) | должна быть механическая |  |
| Коробка передач (марка, тип) | должна быть механическая, с ручным управлением |  |
| Оборудование транспортного средства ( в соответствии с п.15 Приложения №3 к ТР ТС 018/2011) | для управления с отсутствием левой нижней конечности или эквивалентным нарушением функции | 2 |
| ИТОГО по II этапу поставки: | 2 |
| Всего: | 10 |

Приложение № 2

к техническому заданию

Реквизиты филиала Заказчика

| № п/п | Наименование | Адрес | Банковские реквизиты |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Филиал № 39 Государственного учреждения - Московского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации | 111141, г. Москва, Зеленый проспект, д. 13 тел.: 742-49-38 | ИНН7710030933, КПП 772002001 л/с 03734С95610 в УФК по г. Москве р/с 40402810645250000079 в ГУ БАНКА России по ЦФО г. Москва,35 |