Техническое задание

Наименование товара

Изготовление протезно-ортопедических изделий  (протез бедра модульный,в том числе при врожденном недоразвитии, протез бедра немодульный,в том числе при врожденном недоразвитии, протез) для обеспечения инвалида в 2019 году.

Способ определения исполнителя (подрядчика, поставщика): электронный аукцион

Наименование объекта закупки: Изготовление протезно-ортопедических изделий ( протез бедра модульный,в том числе при врожденном недоразвитии, протез бедра немодульный,в том числе при врожденном недоразвитии) для обеспечения инвалида в 2019г. .

Срок изготовление изделия: в течении 60 дней со дня выдачи направления на  протезирование___.

Сроки действия Контракта: ____до 25.12.2019г__________________.

Место выполнения работ —по месту нахождения исполнителя по индивидуальному заказу инвалида.

Исполнитель обязуется выполнить работы по обеспечению Получателей  -  выполнение работ по обеспечению инвалидов протезами нижних конечностей.

Выполнение работ по протезированию должны быть направлены на изготовление технических устройств, к которым относятся  аппараты ортопедические для обеспечения   механической фиксации, разгрузки, компенсации поврежденных или реконструированных суставов, костей, сумочно-связочного или мышечно-связочного аппарата и других функций организма.

Выполняемые работы должны включать  комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых с инвалидами, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболеваний, а также других дефектов  организма  и  обеспечивать  лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Протезы нижних конечностей должны отвечать  требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; 06 03-06 15, 06 31 03, 04 13, 04 13 21,  04 12, 06 31 15, 06 31     ГОСТ Р 51079-2006 (ИСО 9999:2014) «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности»,  а также соответствуют Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», Межгосударственному стандарту ГОСТ 29097-2015 (ИСО 4074-4-80) .

Разработка, производство, сертификация, эксплуатация, ремонт, снятие с производства  протезов нижних конечностей должны отвечать требованиям ГОСТ Р 15.111-2015 «Система разработки и постановки продукции на производство. Технические средства реабилитации инвалидов».

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Республиканского стандарта РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», соответствующей конструкторской документации и образцам, утвержденным в установленном порядке.

Протезы нижних конечностей  должны изготавливатся в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия», технических описаний и образцов-эталонов, утвержденных в установленном порядке.

Маркировка, упаковка, хранение и транспортировка протезов нижних конечностей к месту нахождения инвалидов должны осуществлятся с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 .Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний».

Упаковка протезы нижних конечностей должны обеспечивть защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Временная противокоррозионная защита протезы нижних конечностей должна производится в соответствии с требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и ТУ на ортезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Упаковка, хранение и транспортирование  протезов нижних конечностей должна производится в соответствии с  Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»,

Упаковка, хранение и транспортирование протезов нижних конечностей должна производится в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 98-86 «Изделия лечебно-бандажные. Общие технические условия».

Гарантийный срок установлен со дня выдачи готового изделия и его продолжительность по каждому конкретному виду изделия соответствует требованиям ГОСТа или ТУ-9396-076-55220088-2007, ТУ-9396-067-55220088-2004; ТУ-9396-082-55220088-2006, ТУ-9396-083-55220088-2006, ТУ-9396-087-55220088-2007, ТУ 9396-003-03151283-2004 и др.

Срок предоставления гарантии качества работ:

Срок предоставления гарантии качества составляет 7 месяцев.

Финансовое предложение:

| п/п | Наименова-ние изделия | Описание Функциональных и технических характеристик Кол-во | Кол-во (шт) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный с бандажным креплением. Формообразующая часть косметической облицовки – должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – должны быть чулки ортопедические перлоновые, силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть унифицированная (одна пробная гильза). Две сменных гильзы для лечебно-тренировочных протезов. Материал унифицированной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе полиамидных, акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой, слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой, термопластичный пластик. Допускается только применение вкладных гильз из вспененых материалов. Коленный модуль должен быть четырехзвенный полицентрический с регулировочным, сгибательно-разгибательным, либо замковым устройством. Крепление должно быть за счет вакуума или бандажное. Регулировочно-соединительное устройство соответствует весу инвалида. Стопа с голеностопным шарниром, подвижная сагиттальной плоскости должна иметь регулируемый пяточный амортизатор. Тип протеза: любой, по назначению. | 3 |
| 8-07-07 | Протез бедра немодульн ,в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра немодульный; облицовка должна быть мягкая полиуретановая (листовой поролон), покрытие облицовки чулки перлоновые ортопедические; гильза должна изготавливатся по типоразмерам, шаблонам; Количество приемных (пробных) гильз: 0; постоянная гильза из кожи; без вкладной гильзы, без чехла полимерного гелевого; крепления протеза бедра на инвалиде должно быть поясное с использованием кожаных полуфабрикатов (без шин); регулировочно-соединительные устройства на нагрузку до 100 кг; стопа должна быть шарнирная полиуретановая, монолитная; узел максимальной готовности для немодульных протезов; поворотное устройство отсутствует; тип протеза по назначению: постоянный. | 7 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный ,в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный должен быть для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Изготавливается по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза по слепку должен быть из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика должен быть на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть пневматический многоосный с фазой переноса . Стопа должна быть углепластиковая с индивидуальным уровнем жесткости. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка должна быть модульная пенополиуретан. Крепление должно быть за счет вакуума. Дополнительное крепление по медицинским показаниям эластичным бандажом. Чехлы хлопчатобумажные 2 шт., чехлы полиамидные 2 шт. | 5 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный для инвалидов среднего уровня двигательной активности. Постоянный. Должен изготавливатся по индивидуальному техническому процессу. Пробная приемная гильза по слепку должна быть из термопласта; постоянная приемная гильза по слепку из литьевого слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть пневматический полицентрический с разделенными регулировками сгибания и разгибания. Стопа должна быть шарнирная с двухступенчатой регулировкой высоты каблука и регулируемой жесткостью пятки и сменным задним амортизатором. Регулировочно-соединительные устройства на нагрузку соответствующие весу пациента. Косметическая облицовка модульная пенополиуретан. Крепление должно быть за счет вакуума. Дополнительное крепление по медицинским показаниям эластичным бандажом. Чехлы хлопчатобумажные 2 шт., чехлы полиамидные 2 шт. | 4 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки - модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки – должны быть чулки ортопедические силоновые, допускается покрытие защитное плёночное. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза), две сменных гильзы для лечебно-тренировочных протезов. Материал унифицированной постоянной гильзы: слоистый пластик на основе акриловых смол. Материал индивидуальной постоянной гильзы: литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применятся чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка, вакуумной мембраной. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствать весу инвалида. Стопа должна быть шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный модуль с фиксированной под нагрузкой внешним голенооткидным устройством. Тип протеза: любой, по назначению. | 4 |
| 8-07-10 | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая, листовой поролон. Косметическое покрытие облицовки - чулки ортопедические силоновые. Приёмная гильза должна быть индивидуальная (одна пробная гильза). Материал индивидуальной постоянной гильзы литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол, материал пробной гильзы - листовой термопластичный пластик. В качестве вкладного элемента должны применятся чехлы полимерные гелевые, крепление с использованием замка и вакуумной мембраны. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствать весу инвалида. Стопа должна быть шарнирная полиуретановая, монолитная. Коленный модуль должен быть пневматический полицентрический с разделенными регулировками сгибания и разгибания. Тип протеза любой, по назначению. | 4 |

ИТОГО                                                                                                 27