ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение в 2019 году работ по обеспечению застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, техническими средствами реабилитации -протезами нижних конечностей

Место выполнения работ: территория Владимирской области.

Сроки выполнения работ: с момента заключения контракта до 20.12.2019 года.

Требования к качеству работ

Протезы нижних конечностей должны соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 53869-2010 «Протезы нижних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», а также должны соответствовать межгосударственным стандартам ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Терминология и определения должны отвечать требованиям Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения».

Требования к техническим и функциональным характеристикам работ

Выполняемые работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей должны содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности.

Работы по проведению комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, должны быть направлены на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов нижних конечностей инвалидов с помощью протезов конечностей.

Приемная гильза протеза конечности изготавливается по индивидуальному параметру инвалида и предназначается для размещения в нем культи или пораженной конечности, обеспечивая взаимодействие человека с протезом конечности.

Функциональный узел протеза конечности выполняет заданную функцию и имеет конструктивно-технологическую завершенность.

Косметический протез конечности восполняет форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Лечебно-тренировочный протез нижней конечности назначается после ампутации нижней конечности в целях формирования культи и адаптации инвалида  к протезу и приобретения навыков ходьбы.

Постоянный протез нижней конечности предназначается после завершения использования лечебно-тренировочного протеза.

Рабочий протез нижней конечности имеет внешний вид упрощенной конструкции протеза без стопы.

Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы шерстяные не менее 3 шт.

Работы по обеспечению инвалидов протезами нижних  конечностей следует считать эффективно исполненными, если у инвалида восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов протезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

При необходимости отправка протезов к месту нахождения инвалидов должна осуществляться с соблюдением требований ГОСТ 20790-93/ГОСТ Р 50444-92 «Приборы аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия», ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88)/ГОСТ Р 50267.0-92(МЭК 601-1-88) «Изделия медицинские  электрические. Часть 1.Общие требования безопасности» и ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей   ограничениями жизнедеятельности»  к маркировке, упаковке, хранению и транспортировке.

Упаковка  протезов нижних  конечностей должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (изнашивания) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.  Временная противокоррозионная защита протезов верхних и нижних  конечностей производится в соответствии с  требованиями ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения материалов и изделий. Временная  противокоррозионная защита изделий. Общие требования», а также стандартов и  ТУ  на протезы конкретных групп, типов (видов, моделей).

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на протезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию в соответствие с РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические».

В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно.

| № п/п | Наименование протезов нижних конечностей | Технические и функциональные характеристики | Гарантийный срок использования, не менее | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплектность протезов нижних конечностей должна соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования», согласно которому в комплект к протезам нижних конечностей должны входить чехлы шерстяные не менее 3 шт. Протезы нижних конечностей должны соответствовать описанию: |
| 1 | 8-07-06. Протез голени немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез голени. Немодульный. Облицовка должна быть по желанию пациента: - облицовка косметическая полиуретановая; - без косметической облицовки. Оболочка косметическая должна быть по желанию пациента: - чулок косметический; - без чулка косметического. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - кожа; - дерево; - слоистый пластик. По медико-техническим показаниям для инвалида: - с вкладной кожаной гильзой; - с упруго-эластичным вкладышем; - без вкладного элемента. Крепление протеза по медико-техническим показаниям для инвалида должно быть: - гильзой на бедро (манжета) с шинами; - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа. По медико-техническим показаниям для инвалида: - щиколотка деревянная; - щиколотка металлическая; - опорная чашка металлическая. Стопа по медико-техническим показаниям для инвалида должна быть: - монолитная полиуретановая; - стопа с металлическим каркасом. Постоянный. | 12 месяцев: За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: элементов крепления, - облицовки косметической, - оболочки косметической, - оболочки стопы. | 2 |
| 2 | 8-07-09. Протез голени модульный, в том числе при недоразвитии | Протез голени. Модульный. Облицовка косметическая полиуретановая модульная. Косметическое покрытие облицовки - чулки перлоновые ортопедические. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида материал приемной гильзы: - литьевой слоистый пластик; - кожа; - дерево; - полиэтилен. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида: -с вкладной гильзой из эластичного термопласта; - с полимерным чехлом; - без вкладной гильзы. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида: - вакуумное, - замковое, - с использованием наколенника - с использованием кожаной уздечки и пояса; - с использованием кожаной уздечки и бандажа - с использованием гильзы бедра (манжета с шинами). Регулировочно-соединительные устройства соответствуют весу инвалида. Протез комплектуется стопой в зависимости от медико-технических показаний для инвалида, веса пациента и степени его активности: - динамической с полимерным вкладышем; - с высокой степенью энергосбережения с пружинным элементом из карбона; - с высокой степенью энергосбережения, с многоосевой функцией; - без шарнира с оптимальным качеством переката; - шарнирная; - типа sach. Протез постоянный. | 12 месяцев: За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: элементов крепления, - облицовки косметической, - оболочки косметической, - оболочки стопы. | 11 |
| 3 | 8-07-07. Протез бедра немодульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Немодульный. Облицовка косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулок косметический. Приемная гильза унифицированная (изготовленная по типоразмерам, шаблонам). Материал приемной гильзы - слоистый пластик. Крепление текстильным бандажом и с использованием кожаных полуфабрикатов. Стопа полиуретановая. Щиколотка металлическая с голеностопным шарниром. Комплект полуфабрикатов протеза бедра с замком в коленном шарнире. Протез постоянный. | 12 месяцев: За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: элементов крепления, - облицовки косметической, - оболочки косметической, - оболочки стопы | 1 |
| 4 | 8-07-10. Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии | Протез бедра. Модульный. Облицовка должна быть косметическая полиуретановая. Оболочка косметическая - чулки косметические. Материал приемной гильзы в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должен быть: - слоистый пластик; - дерево. В зависимости от медико-технических показаний: -пробных гильз не менее 1шт; - без пробных гильз. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида приемная гильза должна быть: - с упруго-эластичным вкладышем; - с полимерным чехлом; - без вкладного элемента. Крепление протеза в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должно быть: - вакуумное; - замковое; - с использованием бандажа; - поясное с использованием кожаных полуфабрикатов. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. Стопа в зависимости от медико-технических показаний для инвалида должна быть: - мультиосная; - без шарнира с оптимальным качеством переката; - шарнирная; - с пружинным элементом из карбона. Коленный модуль в зависимости от медико- технических показаний для инвалида должен быть: - механическим; - моноцентрическим пневматическим; - моноцентрическим гидравлическим; - полицентрическим пневматическим; - полицентрическим гидравлическим. В зависимости от медико-технических показаний для инвалида протез должен быть: - с поворотным устройством; - без поворотного устройства. Протез постоянный. | 12 месяцев: За исключением элементов, имеющих гарантию 6 месяцев: элементов крепления, - облицовки косметической, - оболочки косметической, - оболочки стопы). | 5 |
|  | ИТОГО |  |  | 19 |