Техническое задание

на обеспечение застрахованных лиц, пострадавших на производстве автомобилями необходимой модификации  (получателей)

Требования к качеству автомобилей, к техническим характеристикам, к безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) автомобилей, к количественным и качественным характеристикам, к комплектности и упаковке Товара, к отгрузке (передаче) Товара, к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества определяются настоящим Техническим заданием.

На поставку автотранспортных средств (автомобилей необходимой модификации) для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья вследствие несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (получателей) в количестве 12 штук.

В том числе:

- для управления инвалидом без левой ноги – 5 штук;

- для управления инвалидом без правой ноги – 3 штуки;

- для управления инвалидом без обеих ног – 4 штуки.

Начальная (максимальная) цена контракта – 5 915 181,24 (пять миллионов девятьсот пятнадцать тысяч сто восемьдесят один) рубль, 24 копейки.

Таблица 1

| № п/п | Технические характеристики автомобиля | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Категория транспортного средства | М1 |
| 2 | Тип кузова/количество дверей | седан или хэтчбек/не менее 4 |
| 3 | Экологический класс | не менее 5 |
| 4 | Колесная формула/ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
| 5 | Схема компоновки транспортного средства | переднеприводная |
| 6 | Расположение двигателя | переднее поперечное |
| 7 | Двигатель (тип) | четырехтактный, бензиновый |
| 8 | Двигатель внутреннего сгорания (рабочий объем), см3 | Не менее 1500 не более 1600 |
| 9 | Топливо | бензин с октановым числом не менее 95 |
| 10 | Тормозная система | Наличие АВS |
| 11 | Дополнительное оборудование средствами управления | в соответствии с пунктом 15 Приложения № 3 к ТР ТС 018/2011 - адаптированные органы управления (без активного участия в управлении обеих нижних конечностей, без активного участия в управлении правой нижней конечности, без активного участия в управлении левой нижней конечности) |

Требования к качеству и маркировке Товара:

Автомобили должны быть с адаптированными органами управления, предназначены для застрахованных лиц с ограниченными физическими возможностями, получивших повреждение здоровья вследствие несчастного случая на производстве и (или) профессионального заболевания, автомобили должны быть используемы для реабилитации.

Автомобили должны соответствовать требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденного решением комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 877 (далее -ТР ТС 018/2011).

Соответствие автомобилей и их компонентов ТР ТС 018/2011 должно быть подтверждено маркировкой единым знаком обращения продукции на рынке.

Автомобили должны соответствовать требованиям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2014 № 656 «Об установлении запрета на допуск отдельных товаров машиностроения, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Автомобили должны быть легковыми.

Автомобили должны быть новыми, ранее не бывшими в эксплуатации.

Автомобили должны быть не ранее 2017 года изготовления.

Автомобили, предназначенные для лиц с ограниченными физическими возможностями, с различными нарушениями функций (правой ноги; левой ноги; обеих ног) по требованию Заказчика должны быть оборудованы специальными средствами управления (адаптированными органами управления).

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) на автомобили должны быть изготовлены и установлены промышленным способом.

Специальные средства управления (адаптированные органы управления) должны иметь сертификат соответствия или сертифицированы в составе автомобиля.

Комплект документов на автомобили должны находиться внутри автомобиля.

Автомобили должны быть заправлены бензином, предусмотренном в одобрении типа транспортного средства, в объеме не менее 3 литров.

Требования к перевозке, отгрузке Товара:

Условия перевозки Товара должны полностью обеспечивать полную его сохранность от всякого рода повреждений во время транспортирования и хранения, защиту от воздействия механических и климатических факторов.

При проведении погрузочно-разгрузочных работ не допускаются внешние повреждения автомобилей.

Требования к документам, подтверждающим соответствие автомобилей установленным требованиям:

- Одобрение типа транспортного средства, выданное в соответствии с требованиями ТР ТС 018/2011.

- Сертификат соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног).

Документы, передаваемые вместе с автомобилем:

- гарантийный талон на автомобиль;

- паспорт транспортного средства с отметкой таможенного органа об уплате утилизационного сбора (или об основании неуплаты утилизационного сбора) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2012 года № 870 «Об утилизационном сборе колесных транспортных средств»;

- сервисная книжка;

- руководство по эксплуатации автомобиля;

- договор между Заказчиком (страховщиком), Поставщиком и Получателем (застрахованное лицо) о приобретении Получателем (застрахованным лицом) автомобиля и оплате его стоимости Заказчиком (страховщиком);

- копия одобрения типа транспортного средства;

- копия сертификата соответствия на устройство ручного управления автомобилями категории М1 (для лиц с ограниченными физическими возможностями с различными уровнями поражений (правой ноги; левой ноги; обеих ног);

- документы, в которых определены условия гарантии и перечень сервисных центров, которые имеют право осуществлять гарантийное обслуживание автомобилей.

Требования к сроку предоставления гарантий качества автомобилей:

-  Гарантия на автомобиль должна составлять не менее 36 месяцев или не менее 100 000 км (сто тысяч) пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), с момента передачи его Получателю. В соответствии с сервисной книжкой на отдельные комплектующие и изделия может устанавливаться гарантия в пределах 12 (двенадцати) месяцев вне зависимости от пробега.

- Условия и порядок гарантийного обслуживания Товара должны быть указаны в Сервисной книжке, выдаваемой Получателю при фактической передачи Товара.

-  Дата передачи Товара Получателю указывается в регистрационной карточке Сервисной книжки. Гарантийное обслуживание не осуществляется при отсутствии в Сервисной книжке штампа о продаже и подписи уполномоченного представителя Поставщика.

- Недостатки, обнаруженные в Товаре, подлежат устранению Поставщиком либо иным официальным дилером в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты предъявления Получателем соответствующего письменного требования и передачи Товара Поставщику, либо иному официальному дилеру для выполнения работ, если более продолжительный срок устранения недостатков не будет связан с заказом и доставкой необходимых для гарантийного ремонта запасных частей и иных комплектующих. В этом случае срок устранения недостатков продлевается на срок доставки заказанных запасных частей и иных комплектующих Поставщику, либо иному официальному дилеру, в который обратился Получатель для выполнения работ.

- Гарантия утрачивает силу в случае нарушения Получателем условий эксплуатации Товара, указанных в инструкции по его эксплуатации, а также при несоблюдении Получателем требований, содержащихся в Сервисной книжке.

Условия и сроки  передачи автомобилей:

-  Передача автомобилей осуществляется в г. Владивостоке Приморского края (по месту нахождения Поставщика (представителя Поставщика)).

- Срок поставки автомобилей – до 01 ноября 2018.