Техническое задание

Наименование и описание объекта закупки:

Предмет контракта: Выполнение работ по изготовлению протезов верхних конечностей в 2019 году для обеспечения инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

| № п/п | Номер вида (ТСР) изделий* | Наименование работ | Требования к техническим характеристикам изготавливаемых изделий – товару, используемому для выполнения работ** | Объем работ (количество изготовлен-ных изделий), шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8-01-02 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти косметического, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти косметический, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Система управления: отсутствует. Кисть: косметическая силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Косметическая оболочка – отсутствует или ПВХ (пластизоль) без покрытия или силиконовая. Приемная гильза: индивидуальное заполнение косметической кисти. Тип крепления: индивидуальное подгоночное. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических оболочек устанавливают в ТУ на протез конкретного вида | 25 |
| 2 | 8-02-01 | Выполнение работ по изготовлению протеза кисти рабочего, в том числе при вычленении и частичном вычленении кисти | Протез кисти рабочий, в том числе при частичной ампутации и вычленении кисти должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Кисть: отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей (косметических, тяговых каркасных без ротации) и рабочих насадок. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: кожаная или из листового термоплатмасса. Тип крепления: подгоночное. Комплектность должна соответствовать п.2.7.1 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». | 10 |
| 3 | 8-01-03 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья косметического | Протез предплечья косметический должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: косметический. Кисть: косметическая из поливинилхлорида или силиконовая с нейлоновой армирующей сеткой. Оболочка косметическая: без оболочки Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: отсутствует или адаптер в запястье для присоединения кистей косметических. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Локтевой модуль: отсутствует. Тип крепления: крепление захватом надмыщелков локтевого сустава или индивидуальное. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических оболочек устанавливают в ТУ на протез конкретного вида***. | 10 |
| 4 | 8-02-02 | Выполнение работ по изготовлению протеза предплечья рабочего | Протез предплечья рабочий должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором. Кисть: отсутствует. Оболочка косметическая: отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок до 5 штук. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: кожаная или из листового термоплатмасса. Локтевой модуль: отсутствует. Тип крепления: гильзой на плечо, присоединяемой к приемной гильзе или индивидуальное. Комплектность должна соответствовать п.2.7.1 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». | 10 |
| 5 | 8-01-04 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча косметического | Протез плеча косметический должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: функционально-косметический. Система управления: сохранившейся рукой или противоупором, отсутствует. Кисть: поливинилхлорид или силиконовая с несъёмной формообразующей арматурой в пальцах с адаптером в запястье. Оболочка косметическая: отсутствует. Приемная гильза: унифицированная или индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером, для присоединения кистей и рабочих насадок. Локтевой модуль: узел «локоть-предплечье» экзоскелетного типа с пассивный ступенчатой фиксацией с пассивной ротацией плеча и предплечья, комплект шин для локтевых шарниров. Модуль при вычленении плеча: отсутствует. Тип крепления: индивидуальное. Число чехлов на культю пользователя (Получателя), а также косметических оболочек устанавливают в ТУ на протез конкретного вида. | 5 |
| 6 | 8-02-03 | Выполнение работ по изготовлению протеза плеча рабочего | Протез плеча рабочий должен быть индивидуального изготовления в зависимости от индивидуальных особенностей Получателя. Способ управления: рабочий Система управления: сохранившейся рукой или противоупором или отсутствует. Кисть: отсутствует. Оболочка косметическая: отсутствует. Регулировочно-соединительные устройства и приспособления: ротатор кистевой с адаптером для присоединения рабочих насадок. Комплект рабочих насадок до 5 штук. Приемная гильза: индивидуальная, изготовленная по слепку с культи Получателя. Материал приемной гильзы: кожаная или из листового термоплатмасса. Локтевой узел: комплект шин для рабочего протеза плеча с хвостовиком для присоединения рабочих насадок. Модуль при вычленении плеча: отсутствует. Тип крепления: индивидуальное. Комплектность должна соответствовать п.2.7.1 Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования». | 5 |
| ИТОГО: | 65 |

* Приказ от 13.02.2018г. №86н Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках Федерального перечня реабилитационных мероприятий технических средств реабилитации и услуг, утвержденного распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005г. № 2347-Р.

** употребление союза «или» в техническом задании предполагает, что участник закупки обязан обеспечить возможность изготовления протеза с использованием всех составляющих и материалов протеза, исходя из индивидуальных особенностей Получателей.

*** указывается на этапе заключения контракта по согласованию с участником аукциона, с которым в соответствии с законом заключается контракт (число шерстяных, хлопчатобумажных, силиконовых или гелиевых, а также косметических чулок устанавливают в ТУ на протез конкретного типа).

Требования  к  качеству  и  безопасности  работ,  маркировке  и  упаковке,

технические  и  функциональные характеристики работ

Требования к результатам  работ

Протез верхней конечности – техническое средство реабилитации, заменяющее частично или полностью отсутствующую (имеющую врожденные дефекты) верхнюю  конечность и служащее для восполнения косметического и (или) функционального дефекта.

Протезирование конечностей заключается в проведении комплекса медицинских, технических и организационных мероприятий, направленных на частичное восстановление опорно-двигательных функций и (или) устранение косметических дефектов верхних конечностей пациентов с помощью протезов.

Работы по изготовлению протезов верхних конечностей для обеспечения инвалидов предусматривают индивидуальное изготовление, обучение пользованию и выдачу технического средства реабилитации, а также инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

Работы по обеспечению Получателей протезами верхних конечностей должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Протезы верхних конечностей должны быть классифицированы в соответствии с требованиями Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999:2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», код двухуровневой классификации 06 18.

Требования к качеству и безопасности

Изготовленные протезы не должны иметь дефектов, должны быть новыми (ранее не были в употреблении, в ремонте, в том числе не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) и соответствовать требованиям ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования», ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» (за исключением позиций 2,4,6 таблицы технического задания), ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51819-2001 «Протезирование и ортезирование верхних и нижних конечностей. Термины и определения», а также соответствовать Республиканскому стандарту РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение которой осуществляется в форме принятия декларации» узлы протезов верхних конечностей и протезы верхних конечностей включены в единый перечень продукции, для подтверждения соответствия которой необходимо наличие декларации соответствия.

Материалы приемных гильз протеза, контактирующие с телом пользователя, должны соответствовать требованиям биологической безопасности, обеспечивать установку заклепочных соединений без образования растрескиваний и разрывов, не должны деформироваться в процессе эксплуатации протеза. Термопластичные материалы приемных гильз протеза должны обеспечивать термическую и механическую подгонку (подформовку).

Требования  к техническим  и  функциональным характеристикам

Протезы верхних конечностей должны частично или полностью заменять отсутствующую конечность, восполнять косметические и (или) функциональные дефекты.

Косметический протез конечности должен восполнять форму и внешний вид отсутствующей ее части.

Протез верхней конечности, предназначенный для выполнения пользователем определенного вида работ (рабочий протез), должен поставляться с комплектом насадок и иметь приемник для их установки и фиксации для удержания инструментов (предметов) для работы и самообслуживания.

Протез должен быть изготовлен с учетом требований эргономики и эстетики.

Внешние обводы протеза не должны вызывать нарушений целостности и повышенного износа формообразующей и косметической оболочек, а также одежды пользователя и других лиц.

Приемные гильзы и элементы крепления протеза должны надежно удерживать протез на культе пользователя и не должны вызывать потертостей, сдавливания, ущемления и наплывов мягких тканей, нарушений кровообращения и болевых ощущений при пользовании изделиями.

На поверхности металлических и пластмассовых деталей не должно быть трещин, забоин, вмятин, расслоения материалов, заусенцев и острых кромок.

Металлические части протеза должны быть изготовлены из коррозийно-стойких материалов или защищены от коррозии специальными покрытиями.

Протезы должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических жидкостей (пота).

Протезы должны быть приспособлены (доступны) для чистки (от пыли и/или загрязненных материалов), дезинфекции и санитарно-гигиенической обработки и должны выдерживать дезинфекцию и чистку простыми доступными чистящими материалами и дезинфицирующими средствами без повреждений протеза. Методы очистки и дезинфекции, соответствующие чистящие материалы и дезинфицирующие средства должны быть описаны в инструкции по применению (памятка по обращению с изделием).

В соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно – ортопедические. Общие технические требования», насадки и приспособления рабочих протезов для самообслуживания должны надежно фиксироваться в приемниках без осевых перемещений и поворотов. хвостовики должны легко извлекаться из приемника.

В комплект протезов верхних конечностей, в соответствии с ГОСТ Р 56138-2014 «Протезы верхних конечностей. Технические требования» должны входить (за исключением позиции 2,4,6 таблицы технического задания):

- протез;

- инструкция по применению (памятка по обращению с изделием).

В комплект протезов верхних конечностей (только для позиции 2,4,6 таблицы технического задания), в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно – ортопедические. Общие технические требования» должна входить «Памятка по пользованию».

Требования  к  маркировке  и  упаковке изготовленных  изделий

С соблюдением требований ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний» (п.13.2 «Маркировка») каждый протез должен иметь этикетку, на которой должны быть указаны ссылки на соответствующие стандарт(ы) и/или технический(ие) документ(ы), а также условия и/или уровни нагрузки, применяемые при испытаниях.

В инструкции по применению должны быть указаны допустимые максимальные параметры нагружения или допустимые пороговые значения для других условий применения, ограничивающие нагрузки, установленные для приложению к протезу пользователем.

В инструкции по применению изготовитель должен установить средства, с помощью которых поверхности протезного устройства  могут быть очищены или продезинфицированы.

Согласно п.5.2 «Упаковка» Республиканского стандарта РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования» упаковку протезов проводят при их выдаче. Изделия упаковывают в оберточную бумагу и завязывают шпагатом.

Упаковка протезов должна обеспечивать защиту от повреждений, порчи (износа) или загрязнения во время хранения и транспортировки к месту использования  по назначению.

Транспортирование изделий должно проводиться любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта. Изделия должны быть защищены от ударов и попадания влаги.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества выполненных работ

Подрядчик гарантирует, что работы будут выполнены с надлежащим качеством, не будут иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения при нормальном использовании в обычных условиях эксплуатации.

Гарантийный срок на изготовленный протез исчисляется с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки выполненных работ и должен составлять не менее 1,5 месяцев. Подрядчик должен проводить гарантийное обслуживание (осуществлять ремонт) за счет собственных средств в период гарантийного срока эксплуатации. Гарантия качества распространяется на все составляющие изделия (результата работ).

Срок гарантийного ремонта со дня обращения Получателя при:

•	восстановлении изделия не может превышать 20 (двадцать) рабочих дней;

•	изготовлении нового изделия не может превышать 30 (тридцать) рабочих дней.

Протезы и узлы протезов должны быть ремонтопригодными в течении срока службы. В случае выхода изделия из строя, в период гарантийного срока, по причине изготовления изделия ненадлежащего качества Подрядчик несет расходы по восстановлению изделия, либо изготавливает новое аналогичное, а так же несет расходы Получателя на проезд к месту выполнения работ и обратно.

Если протез выходит из строя в течение гарантийного срока по вине Получателя (несоблюдение эксплуатационных правил, указанных в инструкции по эксплуатации), то возможность его дальнейшего использования определяется Подрядчиком.

К гарантиям качества результатов работ применяются правила, установленные главой 37 Гражданского кодекса Российской Федерации.

При передаче Получателю готового изделия Поставщик обязан обеспечить консультационную помощь по правильному пользованию изделием и предоставить инструкцию по применению протеза.