Техническое задание

к проведению аукциона в электронной форме на выполнение работ в 2019 году по изготовлению протезов нижних конечностей для застрахованных лиц, пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний

| Наименование | Описание функциональных и технических характеристик | Цена за ед. (руб.) | Кол – во (шт.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульного типа. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая или листовой поролон (в зависимости от индивидуальной конструкции протеза). Косметическое покрытие облицовки должны быть чулки ортопедические перлоновые (силоновые) (в зависимости от показаний). Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (допускается усиление гильзы углетканью (карбоном)), листовой термопластичный пластик, карбон (тип и материал гильзы определяется индивидуально для каждого пациента в зависимости от его индивидуальных особенностей и медицинских показаний). По медицинским показаниям, основываясь на индивидуальных особенностях пациента, гильза может изготавливаться по скелетированной технологии. Протез может быть без силиконового чехла (должно быть еще 2х/б и 2 шерстяных чехла) или с силиконовым чехлом. Тип протеза постоянный. | 80 956,61 | 5 | 404 783,05 |
| Протез голени модульного типа | Протез голени модульный должен быть с замковым полимерным чехлом с тканевым покрытием. Косметическая облицовка должна быть модульная мягкая пенополиуретановая. Косметическое покрытие облицовки - перлоновые гольфы с резиновой тесьмой, создающие привлекательный вид в соответствии с индивидуальными запросами пациента. Приемная гильза должна быть индивидуальная, изготовленная по гипсовому слепку с культи пациента. Материал приемной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол. Регулировочно - соединительные устройства (РСУ) должен быть материал титан, соответствует весу пациента не менее 125 кг. Несущий модуль должен быть материал титан. Стопа должна быть углепластиковая, с высоким уровнем энергосбережения, адаптирующаяся к неровностям поверхности опоры во всех плоскостях для застрахованных лиц с высоким и повышенным уровнем двигательной активности, Крепление протеза должно быть за счет замкового устройства для полимерных чехлов Тип протеза по назначению: любой. | 105 050,00 | 10 | 1 050 500,00 |
| Протез бедра модульный | Протез бедра модульный. Формообразующая часть косметической облицовки должна быть модульная мягкая полиуретановая, из листового поролона (в зависимости от индивидуальной конструкции протеза). Косметическое покрытие облицовки должно представлять собой чулки ортопедические перлоновые (силоновые). Приёмная гильза должна быть индивидуальная. Должны быть две сменные гильзы. Материал индивидуальной постоянной гильзы должен быть литьевой слоистый пластик на основе акриловых смол (при необходимости гильза должна быть усилена углетканью (карбоном)), листовой термопластичный пластик, карбон (тип, материал гильзы должен быть определен индивидуально для каждого пациента в зависимости от его индивидуальных особенностей, медицинских показаний). По медицинским показаниям, основано на индивидуальных особенностях пациента, гильза должна быть изготовлена по скелетированной технологии. Для некоторых пациентов по медицинским показаниям в культеприемник должна быть изготовлена вкладная гильза из вспененных материалов. Крепление протеза должно быть поясное, с использованием бандажа, кожаных полуфабрикатов без шин, вакуумное (метод крепления протеза должен зависить от индивидуальных особенностей пациента). Регулировочно-соединительные устройства, другие комплектующие протеза должны соответствовать весу инвалида. Модули, узлы, РСУ, применяемые при комплектации протеза, должны быть алюминиевые, стальные, титановые (в зависимости от веса, физического состояния, индивидуальных особенностей, уровня двигательной активности пациента). Модуль стопы для пациентов 1-2 уровня активности следующих моделей должна быть: -стопа с голеностопным шарниром, подвижным в сагиттальной плоскости с двухступенчатой регулируемой пациентом высотой каблука; -стопа с повышенной упругостью в носочной , пяточной частях; -стопа с многоосевым шарниром, подвижным в сагиттальной, фронтальной плоскостях , демпфирующими прокладками под носок , под пятку; -стопа шарнирная полиуретановая монолитная в комплекте с модульной щиколоткой, -стопа облегченная для пожилых, - любая другая стопа для пациентов 1-2 уровня активности. Модель применяемого в протезировании модуля стопы должна быть обусловлена индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Коленный модуль механического принципа действия следующих моделей должен быть: -моноцентрический с замком; -моноцентрический с тормозным механизмом, -моноцентрический с фиксатором , толкателем, -полицентрический со встроенным толкателем, -полицентрический с независимым механическим -регулированием фаз сгибания-разгибания, -полицентрический с зависимым механическим -регулированием фаз сгибания-разгибания , - любой другой коленный модуль механического принципа действия. Модель применяемого в протезировании коленного модуля должна быть обусловлена индивидуальными показаниями к протезированию для конкретного пациента. Допущено применение поворотного, торсионного РСУ. Тип протеза постоянный. с четырьмя чехлами на культю. Должны быть чехлы шерстяные 2шт., х/б 2шт. | 112 065,54 | 5 | 560 327,70 |
| ИТОГО |  |  | 20 | 2 015 610,75 |

Количество – 20 шт.

Начальная (максимальная) цена контракта- 2 015 610 рублей 75 копеек.