ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ в 2019 году по изготовлению ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, для обеспечения детей-инвалидов, проживающих на территории Пермского края. Количество ортопедической обуви 2 302 полупар.

| № п/п | Наименование ПОИ Описание, требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам, месту, сроку выполнения работ, сроку предоставления гарантии качества | Объем работ (количество ПОИ, шт.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки Ботинки детские с полукорсетом или жесткими берцами или высокой боковой поддержкой при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. | 1000 |
| 2 | Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке Ботинки детские утепленные с полукорсетом или жесткими берцами или высокой боковой поддержкой при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. | 1200 |
| 3 | Обувь на аппарат Ботинки детские на аппарат (без утепленной подкладки, на утепленной подкладке). Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. | 100 |
| 4 | Обувь на протез Ботинки детские на протез. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам. | 2 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам Выполнение работ по изготовлению для инвалидов ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с инвалидами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Ортопедическая обувь сложная, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 "Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология" и ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия»; прочность крепления, деформация задника и подноска соответствовать ГОСТ 21463-87 и гибкость обуви - ГОСТ 14226-80. Сложная ортопедическая обувь, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна быть изготовлена путем ручного или полумеханического производства. Сложная ортопедическая обувь, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов (не менее двух) из нижеперечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой). б) специальные мягкие детали: - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка. в) специальные металлические детали: - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные. г) межстелечные слои: - выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. д) специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; подошва из кожи для низа обуви или пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без неё. е) прочие специальные детали: - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы). При изготовлении сложной ортопедической обуви, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должно предусматриваться несколько примерок. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Синтетические и искусственные материалы, применяемые на наружные детали низа зимней обуви, должны быть морозостойкими в соответствии с требованиями нормативных документов на эти материалы. Межстелечный слой должен быть устойчив к гигиенической обработке раствором детского мыла по ГОСТ 25644-96 в теплой воде до температуры не выше плюс 40° С. Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви, допускаются сукно, ткань обувная, дублированные и триплированные обувные материалы, войлок обувной, фетр. Для обуви без утепленной подкладки - внутренние детали верха обуви из кож натуральных для подкладки обуви, тканей из подкладки обуви, полотна трикотажного, для обуви на утепленной подкладке – внутренние детали верха обуви из овчины меховой выделанной, меха искусственного, сукна шерстяного. Требования к качеству работ Изготовленная ортопедическая обувь сложная, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленной ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, инвалиды не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Ортопедическая обувь сложная, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, должна обеспечивать: - достаточность опороспособности конечности; - удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий для ее роста и развития у детей; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации; - компенсацию укорочения конечности. Требования к результатам работ Работы по изготовлению ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, следует считать эффективно выполненными, если у инвалида произошло полностью или частично восстановление опорно-двигательных функций с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей. Срок службы изготовленной ортопедической обуви сложной без утепленной подкладки для детей-инвалидов, ортопедической обуви сложной на утепленной подкладке для детей-инвалидов должен составлять не менее 3 (Трех) месяцев, обуви на аппарат и обуви на протез – не менее 6 (Шесть) месяцев (указанный срок, установленный изготовителем протезно-ортопедического изделия, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены"). Требования к сроку предоставления гарантии качества на ортопедическую обувь сложную, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, месту и сроку выполнения работ Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должен составлять не менее 45 (Сорок пять) дней со дня выдачи готового изделия ребенку - инвалиду или начала сезона. Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока Исполнитель производит за счет собственных средств ремонт или безвозмездную замену ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя. Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). Срок выполнения работ с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика в течение 30 (Тридцати) календарных дней. |

Срок действия государственного контракта – 31.10.2019 года.