Техническое задание

на выполнение работ по обеспечению в 2019 году инвалида протезом нижних конечностей

| Наименование | Описание технических и функциональных характеристик | Цена за ед. изделия, руб. | Кол-во, шт. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протез бедра модульный с внешним источником энергии | Протез бедра модульный с внешним источником энергии. Защитная косметическая облицовка должна быть модульной, должна состоять их 2-х элементов: специального корпуса, который должен быть изготовлен из высокопрочного пластика и текстильной манжеты на стопу, которая должна обеспечивать плавный переход от корпуса к стопе. Приемная гильза должна быть индивидуальной, должна быть изготовлена по гипсовому слепку с культи пациента. Материал приемной гильзы должен быть изготовлен из карбона или слоистого пластика с применением вкладной гильзы, которая должна быть изготовлена из полимерного материала, или без нее, в соответствии с индивидуальными особенностям пациента. Возможно применение полимерного (силиконового) чехла на культю бедра, в соответствии с назначением врача-ортопеда и с учетом и с учетом физиологических особенностей пациента. Коленный шарнир должен быть гидравлическим одноосным с электронной системой управления, с карбоновой рамой, датчиком шарнирного момента, датчиком шарнирного момента, с функцией анатомической подстройки коленного шарнира под скорость и условия ходьбы пациента, с режимом, дающим пациенту возможность подниматься по лестнице и наклонной плоскости переменным шагом и с режимом полной фиксации под любым углом. Стопа может быть с пружинным элементом из карбона и управляющим кольцом, благодаря которому должны компенсироваться неровности поверхности опоры при ходьбе и обеспечиваться упругое наступание на пятку, должна позволять сохранять активность, начиная от медленной ходьбы и до занятия любительским спортом или стопа может быть из гибкого композиционного материала на основе карбонового волокна, объединенные в единую систему при помощи опорной пружины из высокопрочного полимера, с разделенной передней частью для более устойчивости при ходьбе при неровной поверхности и при быстром направлении движения, должна подходить для ежедневного пользования и для занятия непрофессиональным спортом. Регулировочно-соединительное устройство должно быть поворотным с возможностью поворота согнутой в колене искусственной голени относительно гильзы. Несущий модуль должен быть с торсионным устройством или без него, должен обеспечивать вращательные движения между коленным модулем и стопой. Полуфабрикаты должны быть титановыми, рассчитанными на нагрузку не более 125 кг. Крепление протеза должно осуществляться с помощью механического замкового устройства для силиконового лайнера или при помощи скелетированной несущей гильзы за счет мышечно-вакуумного крепления. В комплектацию протеза должны входить протез – 1 шт.; чехлы махровые или нейлоновые на культю бедра – 4 шт. | 3 242 930,17 | 1 | 3 242 930,17 |
| Всего: |  |  | 1 | 3 242 930,17 |

Качество протеза бедра модульного с внешним источником энергии (далее-протез) должно быть подтверждено декларацией о соответствии, выданной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Требования к качеству работ.

Протез должен соответствовать требованиям Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»; ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний». ГОСТ ИСО 10993-1-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования",10993-5-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro", 10993-10-2011 "Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия". ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

Изготовитель должен изготавливать протез, удовлетворяющий следующим требованиям.

- не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья получателя, окружающей среды, а так же использование протеза не должно причинять вред имуществу получателя при его эксплуатации.

- материалы, применяемые для изготовления протеза, должны быть разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали протеза при его нормальной эксплуатации.

- протез не должен иметь дефектов, связанных с материалами или качеством изготовления, либо проявляющихся в результате действия или упущения Исполнителя при нормальном использовании в обычных условиях.

Требования к результатам работ.

Работы по обеспечению получателя протезом следует считать эффективно исполненными, если у получателя восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению получателя протезом должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Срок гарантии на протез бедра модульный с внешним источником энергии не менее 12 месяцев.

Срок пользования протезом бедра модульный с внешним источником энергии должен составлять не менее 2 лет  с даты предоставления его Получателю.

Срок выполнения работ по 28 июня 2019 г.

Место выполнения работ: Российской Федерации, по месту нахождения Исполнителя.