Техническое задание

1.Наименование и описание объекта закупки.

Предмет контракта: Оказание услуг по индивидуальному слухопротезированию инвалидов, проживающих на территории Челябинской области

2.Требования к качеству, надежности, безопасности и маркировке.

Услуги должны оказываться в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказом Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» и Приказом Министерства здравоохранения РФ от 06.06.2012 № 4н «Об утверждении номенклатурной классификации медицинских изделий», в соответствии с Приказом Минздрава России от 13.10.2017 N 804н  «Об утверждении номенклатуры медицинских услуг».

Участник закупки должен иметь в наличии лицензию на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии и соответствовать лицензионным требованиям согласно Федеральному закону от 04.05.2011г. N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", Положения «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на территории инновационного центра "Сколково")», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.04.2012 № 291.

Место осуществления лицензируемого вида деятельности, указанное в лицензии участника, представленной участником закупки в составе заявки на участие в аукционе, и соисполнителя (при наличии), должно соответствовать месту оказания услуг, определенному Заказчиком в техническом задании аукционной документации.

В состав услуг по индивидуальному слухопротезированию инвалидов должно входить:

- прием специалиста в области слухопротезирования;

- отоскопия уха;

- настройка и выдача товара, используемого для оказания услуг;

- обучение Получателя правилам пользования выданным товаром;

- замена товара, используемого для оказания услуг,  ненадлежащего качества в период оказания услуги и в период гарантийного срока на товар надлежащего качества и его настройка;

Исполнитель, при необходимости, может привлекать к оказанию услуг Соисполнителя. При этом Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Соисполнителем.

В случае привлечения Соисполнителя для оказания услуг, требующих в соответствии с Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», Федеральным законом от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Приказа Министерства здравоохранения РФ от 09.04.2015 № 178н «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» наличия лицензии на медицинскую деятельность по оказанию специализированной медицинской помощи, включающей работы (услуги) по сурдологии – оториноларингологии, Соисполнитель должен иметь вышеуказанную лицензию.

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995г.  № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», реабилитация  инвалидов направлена на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации. Технические характеристики слуховых аппаратов, призваны обеспечить получение максимально возможного реабилитационного эффекта при использовании инвалидами.

| № | Номер вида ТСР*, указание на товарный знак (при наличии), наименование (при наличии), наименование страны происхождения товара. | Требования к функциональным и техническим характеристикам товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, настройка и выдача Товара, используемого для оказания услуг, отоскопия уха, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг | 630 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный (17-01-05) | Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,2 кГц верхняя граница не менее 4,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 140 дБ Максимальное усиление: не менее 80 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 8. Количество программ прослушивания: не менее 3. Система динамического подавления обратной связи: наличие. Система шумоподавления: наличие. Подавление шумов микрофона (тихих шумов): наличие Аудиовход: наличие Регулятор громкости (автоматический или ручной): наличие Индукционная катушка: наличие Технология подавления обратной связи: наличие Система подавления внезапных резких звуков: наличие Адаптивная направленность микрофона: наличие В комплект должен входить: слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации. |  |
| 2 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, настройка и выдача Товара, используемого для оказания услуг, отоскопия уха, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг | 860 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный мощный (17-01-06) | Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,2 кГц верхняя граница не менее 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 130 дБ Максимальное усиление: не менее 60 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 5. Количество программ прослушивания: не менее 4. Система динамического подавления обратной связи: наличие. Система шумоподавления: наличие. Подавление шумов микрофона (тихих шумов): наличие Аудиовход: наличие Регулятор громкости (автоматический или ручной): наличие Индукционная катушка: наличие Технология подавления обратной связи: наличие Система подавления внезапных резких звуков: наличие Адаптивная направленность микрофона: наличие В комплект должен входить: слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации. |  |
| 3 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, настройка и выдача Товара, используемого для оказания услуг, отоскопия уха, обучение Получателя правилам пользования выданным Товаром, замена Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока, настройка Товара, выданного взамен Товара ненадлежащего качества, используемого для оказания услуг | 460 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности (17-01-07) | Частотный диапазон: нижняя граница не более 0,2 кГц верхняя граница не менее 5,0 кГц. Максимальный ВУЗД 90: не менее 120 дБ Максимальное усиление: не менее 50 дБ Количество каналов цифровой обработки звука: не менее 7. Количество программ прослушивания: не менее 4. Система динамического подавления обратной связи: наличие. Система шумоподавления: наличие. Подавление шумов микрофона (тихих шумов): наличие Аудиовход: наличие Регулятор громкости (автоматический или ручной): наличие Индукционная катушка: наличие Технология подавления обратной связи: наличие Система подавления внезапных резких звуков: наличие Адаптивная направленность микрофона: наличие В комплект должен входить: слуховой аппарат, стандартный ушной вкладыш, потребительская тара, паспорт или руководство по эксплуатации. |  |
| 4 | Услуги по слухопротезированию | Прием специалиста в области слухопротезирования, отоскопия уха отоскопия уха и снятие слепка слухового прохода для изготовления и выдачи индивидуального ушного вкладыша (для слухового аппарата), замена Товара ненадлежащего качества в период гарантийного срока | 1000 |
|  | Товар, используемый для оказания услуг: Вкладыш ушной индивидуального изготовления (для слухового аппарата) (17-01-16) | По форме и размеру вкладыш ушной индивидуального изготовления должен полностью соответствовать анатомическим особенностям слухового прохода уха человека и способствовать улучшению разборчивости речи; - изготавливается со слепка слухового прохода с учетом степени и характера потери слуха; - осуществляет проведение звука от заушного слухового аппарата в ухо; - обеспечивает герметичность и надежную фиксацию в ухе; - прочный (не откалывается в случае изготовления из твердого материала и не растрескивается в случае изготовления из мягкого материала); - имеет форму и необходимые технологические отверстия, обеспечивающие требуемое акустическое воздействие на параметры слухового аппарата; - устойчив к воздействию влаги и ушной серы; не оказывает раздражающего действия на кожные покровы слухового прохода; - комфортен в эксплуатации; - не имеет акустической обратной связи (отсутствие свиста слухового аппарата). Материалы, используемые для изготовления ушного вкладыша, отвечают требованиям безопасности, соответствуют токсикологическим и гигиеническим требованиям. Материал не образовывает воздушных пузырьков и не вызывает аллергических реакций. Изготовление ушного вкладыша индивидуального изготовления должно проводиться по слепку наружного слухового прохода путем : оценки состояния и формы расположения слухового прохода; введения в наружный слуховой проход отоблока для защиты барабанной перепонки; введения слепочной массы; осмотр наружного слухового прохода для исключения остатков слепочной массы и слепка; оценки качества слепка наружного слухового прохода. Форма ушного вкладыша, материал для изготовления ушного вкладыша определяется индивидуально в зависимости от снижения слуха, особенностей слухового прохода, модели используемого слухового аппарата. |  |
| Итого |  | 2950 |

* Приказ Минтруда России от 13.02.2018 N 86н "Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. N 2347-р"

Требования заказчика к техническим характеристикам согласованы с Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

Слуховые аппараты – электроакустическое устройство, носимое человеком и предназначенное для компенсации ограничений жизнедеятельности.

В соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий» на товар, используемый для оказания услуг, должно быть действующее регистрационное удостоверение.

Качество товара, используемого для оказания услуг, должно подтверждаться декларацией о соответствии по Постановлению Правительства РФ от 01.12.2009 № 982 (Система сертификации ГОСТ).

Товар, используемый для оказания услуг, должен быть новым (ранее неиспользованным), не содержать восстановленных (отремонтированных) или бывших в употреблении деталей, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании, и изготовлен в соответствии с действующими требованиями Государственного стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские». Классификация технических средств реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности представлена в Национальном стандарте Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследований», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vintro», а также требованиями государственных стандартов на однородные группы технических средств реабилитации, санитарно-эпидемиологическим требованиям действующих санитарных правил.

Технические характеристики к слуховым аппаратам, должны соответствовать результатам измерений установленных ГОСТ Р МЭК 60118-7-13 Национальный стандарт Российской Федерации. Электроакустика. Аппараты слуховые. Часть 7. Измерение рабочих характеристик слуховых аппаратов для обеспечения качества при производстве и поставке.

Товар, используемый для оказания услуг, не должен выделять при эксплуатации токсичных и агрессивных веществ.

Товар, используемый для оказания услуг, должен соответствовать требованиям безопасности для здоровья человека и санитарно-гигиеническим требованиям, предъявляемым к данному товару.

Товар, используемый для оказания услуг, должен компенсировать имеющиеся у инвалида функциональные нарушения, степень ограничения жизнедеятельности, а также отвечать медицинским и социальным требованиям:

-безопасность для кожных покровов;

-эстетичность;

-незаметность, комфортность.

Маркировка слухового аппарата должна содержать (ГОСТ Р 51024-2012):

-товарный знак изготовителя;

- обозначение модели;

-номер слухового аппарата по системе нумерации изготовителя.

3.Требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий качества услуг:

При передаче товара, используемого для оказания услуг, Исполнитель обязан передать гарантийный талон.

Исполнитель предоставляет гарантию на передаваемый товар, используемый для оказания услуг, за счет собственных средств в период гарантийного обслуживания товара, используемого для оказания услуг.

Гарантийный срок эксплуатации слухового аппарата – не менее одного года со дня получения потребителем - с даты подписания Получателем Акта сдачи-приемки оказанных услуг.

При комплектации слухового аппарата источниками питания продолжительность установленных для слухового аппарата гарантийных сроков не распространяется на источник питания.