Техническое задание

Выполнение в 2019 году работ по изготовлению ортопедической обуви для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, проживающих на территории Пермского края.

Количество ортопедической обуви 730 штук

| № п/п | Наименование протезно-ортопедического изделия, описание, требования к выполнению работ | Объем работ (штук) |
| --- | --- | --- |
| Обувь ортопедическая сложная без утепленной подкладки |
| 1 | Ботинки. Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости) при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочении конечности, с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам. | 240 |
| Обувь ортопедическая сложная на утепленной подкладке |
| 2 | Ботинки утепленные. Ботинки на сложную деформированную стопу (конскую, эквиноварусную, поло-варусную, при косолапости) при эквино-варусных деформациях стоп, пяточных стопах, конских стопах, при укорочении конечности, с полукорсетом или жесткими берцами, или высокой боковой поддержкой при отвисающих стопах, полном параличе мышц голени, выраженной косолапости, выраженной плоско-вальгусной деформации стопы. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам. | 240 |
| Обувь на протез |
| 3 | Ботинки. Ботинки обыкновенные и на протез (на утепленной подкладке либо без утепленной подкладки). Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам. | 222 |
| Обувь на аппарат |
| 4 | Ботинки. Ботинки на ортопедический аппарат (на утепленной подкладке либо без утепленной подкладки). Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам с подгонкой колодки. | 12 |
| Вкладной башмачок |
| 5 | Обувь ручного производства на стопу с ампутацией (вкладной башмачок после ампутации переднего отдела стопы). Вкладной башмачок (в обувь нормальную) после ампутации переднего отдела стопы. Изготовление обуви, специальных деталей, межстелечных слоев по обмерам и слепкам. | 8 |
| Обувь ортопедическая малосложная без утепленной подкладки |
| 6 | Ботинки. Ботинки малосложные при умеренно выраженной деформации стоп (функциональная недостаточность стоп, плоскостопие). Изготовление обуви, вкладных, встроенных элементов по обмерам. | 4 |
| Обувь ортопедическая малосложная на утепленной подкладке |
| 7 | Ботинки утепленные. Ботинки малосложные утепленные при умеренно выраженной деформации стоп (функциональная недостаточность стоп, плоскостопие). Изготовление обуви, вкладных, встроенных элементов по обмерам. | 4 |
| Требования к выполнению работ, их качеству, безопасности, результатам Выполнение работ по изготовлению для застрахованных лиц, получивших повреждение здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных ортопедической обуви должно содержать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий проводимых с застрахованными лицами, имеющими нарушения и (или) дефекты опорно-двигательного аппарата, в целях восстановления или компенсации ограничений их жизнедеятельности. Ортопедическая обувь должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия», ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизируещего действия», ГОСТ Р 52770-2007 «Изделия медицинские. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации для людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 54407-2011 «Обувь ортопедическая. Общие технические условия». Сложная ортопедическая обувь, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, малосложная ортопедическая обувь должна быть изготовлена путем ручного или полумеханического производства. Сложная ортопедическая обувь, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, малосложная ортопедическая обувь в соответствии с ее функциональным назначением и медицинскими показаниями должна включать несколько компонентов (не менее двух) из нижеперечисленного перечня: а) специальные жесткие детали: - союзка жесткая, полусоюзка жесткая, берц жесткий односторонний, берц жесткий двусторонний, берц жесткий круговой, задний жесткий берц, задник с укороченными или удлиненными крыльями, задник накладной, подносок удлиненный, укороченный или серповидный, язычок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, передний жесткий клапан, бочок жесткий, стелька верхняя фигурная (с козырьком или невысокой боковой поддержкой). б) специальные мягкие детали: - боковой внутренний ремень, дополнительная шнуровка, тяги, притяжной ремень, шнуровка. в) специальные металлические детали: - пластина для ортопедической обуви, шины стальные, планшетки корсетные. г) межстелечные слои: - выкладка сводов (наружного и внутреннего), вкладка внутреннего свода, косок, супинатор, пронатор, пробка, двойной след. Межстелечные слои должны быть изготовлены в виде единого блока, включающего один или несколько из вышеуказанных элементов. д) специальные детали низа: каблук и подошва особой формы; подошва из кожи для низа обуви или пластин резиновых пористых с накладкой из пластины профилактической или без нее. е) прочие специальные детали: - искусственные стопы, передний отдел стопы и искусственный носок (после ампутации стопы). При изготовлении сложной ортопедической обуви, в том числе обувь на протез и обувь на аппарат, малосложной ортопедической обуви должно предусматриваться несколько примерок. Обувь повседневная должна быть устойчива к климатическим воздействиям (колебания температур, атмосферные осадки, вода, пыль). Наружные детали верха обуви из кожи натуральной для верха обуви, допускаются сукно, ткань обувная, дублированные и триплированные обувные материалы, войлок обувной, фетр. Для обуви без утепленной подкладки - внутренние детали верха обуви из кож натуральных для подкладки обуви, тканей из подкладки обуви, полотна трикотажного, для обуви на утепленной подкладке – внутренние детали верха обуви из овчины меховой выделанной, меха искусственного, сукна шерстяного. Требования к качеству работ Изготовленная ортопедическая обувь должна соответствовать назначениям органов медико-социальной экспертизы. При использовании изготовленной ортопедической обуви застрахованные лица, получившие повреждения здоровья в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, не должны испытывать болей, избыточного давления, обуславливающих нарушения кровообращения. Ортопедическая обувь должна обеспечивать: - достаточность опороспособности конечности; - удержание стопы в корригированном положении для обеспечения функционально благоприятных условий; - фиксацию стопы в правильном положении при мышечных нарушениях и после исправления деформаций, а также для профилактики прогрессирования деформации; - компенсацию укорочения конечности. Требования к безопасности работ Обращаем внимание на то, что Участник размещения заказа обязан предоставить Заказчику в составе второй части заявки на участие в электронном аукционе копии сертификатов соответствия на все изготавливаемые в соответствии с техническим заданием изделия или копии деклараций о соответствии изделий, в соответствии с Постановлением Правительства от 01.12.2009г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», выданные на имя Участника размещения заказа. Требования к результатам работ Работы по изготовлению ортопедической обуви следует считать эффективно выполненными, если у застрахованного лица произошло полностью или частично восстановление опорно-двигательных функций с помощью ортопедической обуви, имеющей специальную форму и конструкцию и изготавливаемой для инвалидов с деформациями, дефектами или функциональной недостаточностью стоп с целью компенсации утраченных функций нижних конечностей. При изготовлении ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, малосложной ортопедической обуви, Исполнитель обязан учитывать пожелания Получателя (либо его законного представителя) не противоречащие медицинским показаниям, требованиям ГОСТов и ТУ, и иных документов регламентирующих порядок выполнения работ. Требования к сроку предоставления гарантии качества на ортопедическую обувь, месту и сроку выполнения работ Срок предоставления гарантии качества выполнения работ по изготовлению ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, обуви малосложной должен составлять не менее 45 (Сорок пять) дней со дня выдачи готового изделия застрахованному лицу или начала сезона. Начало сезона должно определяться в соответствии с законом «О защите прав потребителей». В течение указанного срока Исполнитель производит за счет собственных средств ремонт или безвозмездную замену ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, обуви малосложной преждевременно вышедшей из строя не по вине Получателя. Срок службы изготовленной ортопедической обуви должен составлять не менее 1 (Одного) года для обуви ортопедической при односторонней ампутации без утепленной подкладки, обуви ортопедической при односторонней ампутации на утепленной подкладке, обуви ортопедической малосложной без утепленной подкладки, обуви ортопедической малосложной на утепленной подкладке и не менее 6 (Шести) месяцев для обуви ортопедической сложной без утепленной подкладки, обуви ортопедической сложной на утепленной подкладке, обуви на протез, обуви на аппарат, вкладного башмачка (указанный срок, установленный изготовителем ортопедической обуви, не может быть менее срока пользования техническим средством реабилитации, установленным Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. №85н «Об утверждении сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены»). Место выполнения работ: Российская Федерация. Снятие мерок, примерка и выдача ортопедической обуви сложной, в том числе обуви на протез и обуви на аппарат, ортопедической обуви малосложной должны осуществляться в специализированном помещении на территории г. Перми, либо по месту жительства Получателя (по согласованию с Получателем). Срок выполнения работ: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента обращения Получателя к Исполнителю с направлением Заказчика. |

Срок действия государственного контракта по 31.12.2019 года.