# ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На проведение аукциона в электронной форме на право заключения государственного контракта на поставку кресел-колясок комнатных с ручным приводом от обода колес для взрослых, кресел-колясок прогулочных с ручным приводом от обода колес для обеспечения инвалидов в 2019

году

Кресла-коляски комнатные с ручным приводом от обода колес для взрослых, кресла-коляски прогулочные с ручным приводом от обода колес для взрослых - 140 штук.

| Название ТСР | Технические характеристики | Количество штук |
| --- | --- | --- |
| Кресло-коляска комнатная с ручным приводом от обода колес для взрослых | Комнатная кресло-коляска для взрослых с ручным приводом от обода колес предназначена для передвижения внутри и вне помещений по дорогам и площадкам с твердым покрытием как самостоятельно инвалидами, так и с помощью сопровождающих лиц. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Рама кресла-коляски складывается по вертикальной оси без применения инструмента. Быстросъемные приводные колеса (с кнопочной фиксацией) с цельнолитыми шинами из вспененного полиуретана. Самоориентирующие передние колеса с цельными шинами. Подножки съёмные, откидные, регулируемые по высоте. Подлокотники съёмные, откидные, регулируемые по высоте. Регулируемые стояночные тормоза. Кресла-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством. Ширина сиденья не менее 380 мм (+/- 10 мм) не более 550 (+/-) согласно реестрам выданных заказчиком. Масса кресла-коляски: не более 20 кг. Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску: не менее 125 кг. | 80 |
| Кресло-коляска прогулочная с ручным приводом от обода колес для взрослых | Прогулочная кресло-коляска предназначена для самостоятельного передвижения инвалидов с утратой функций опорно-двигательного аппарата в условиях преимущественно вне помещений, для преодоления значительных расстояний по дорогам с твердым покрытием. Кресло-коляска должна быть изготовлена из металлических, пластиковых либо иных высокопрочных конструкционных материалов. Поверхность металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции. Рама кресла-коляски складывается по вертикальной оси без применения инструмента. Быстросъемные приводные колеса (с кнопочной фиксацией) с цельнолитыми шинами из вспененного полиуретана. Самоориентирующие передние колеса с цельными шинами. Подножки съёмные, откидные, регулируемые по высоте. Подлокотники съёмные, откидные, регулируемые по высоте. Регулируемые стояночные тормоза. Кресла-коляска должна быть оснащена антиопрокидывающим устройством. Ширина сиденья не менее 380 мм (+/- 10 мм) не более 550 (+/-) согласно реестрам выданных заказчиком. Масса кресла-коляски: не более 20 кг. Максимально допустимая нагрузка на кресло-коляску: не менее 125 кг. | 60 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям следующих стандартов:

- Национальный стандарт Российской Федерации. «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний» ГОСТ Р 51632-2014;

- Национальный стандарт Российской Федерации. «Кресла-коляски. Общие технические условия» ГОСТ Р 51083-2015;

- Национальный стандарт Российской Федерации. «Кресла-коляски. Часть 1. Определение статической устойчивости» ГОСТ Р ИСО 7176-1-2005. (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 03.08.2005 N 207-ст);

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-3-2015 «Кресла-коляски. Часть 3. Определение эффективности действия тормозной системы»;

- Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015 «Кресла-коляски. Часть 8. Требования и методы испытаний на статическую, ударную и усталостную прочность»;

- Национальный стандарт Российской Федерации. «Кресла-коляски. Часть 16. Стойкость к возгоранию устройств поддержания положения тела» ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 28.10.2015 N 2175-ст);

- ГОСТ ISO 10993-1-2011 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»;.

# - ГОСТ ISO 10993-10-2011 Национальный стандарт Российской Федерации «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к безопасности кресел-колясок

Кресло-коляска должно отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а так же для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании в соответствии с нормативными требованиями.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов. Обтяжка не должна пропускать мочу, сохранять устойчивость к ее воздействию и не должны поддаваться повреждениям при санитарной обработке. Применяемые для изготовления колясок материалы не должны  воздействовать на цвет поверхности пола, одежды, кожи пользователя, с которыми контактируют те или иные детали платформы при ее нормальной эксплуатации.

Поставка товара осуществляется при наличии действующих регистрационных удостоверений, а так же документов подтверждающих качество кресел-колясок:

- действующих деклараций о соответствии.

Требования к маркировке, комплектации, упаковке кресел-колясок

Комплектность

В комплект кресла-коляски должны входить, инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы.

В комплект кресла-коляски должна входить эксплуатационная документация.

Маркировка

На каждом кресле-коляске должна быть табличка, выполненная по ГОСТ Р ИСО 7176-15-2007. Национальный стандарт Российской Федерации. «Кресла-коляски. Часть 15. Требования к документации и маркировке для обеспечения доступности информации» (утв. и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 27.12.2007 N 521-ст).

Упаковка

Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать ее защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

Упаковка изделий, предназначенных для отправки в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы, производится в соответствии с ГОСТ 15846-2002. Межгосударственный стандарт. «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение» (введен Постановлением Госстандарта РФ от 24.03.2003 N 91-ст)

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.

В случае наличия у поставщика мастерских (представителей), уполномоченных на производство гарантийного ремонта изделия или устранения неисправностей в течение гарантийного срока, расположенных в Сахалинской области, обязательно указание адреса (адресов) таких мастерских (представителей).

Обеспечение возможности ремонта и технического обслуживания, устранения недостатков при обеспечении инвалидов креслами-колясками  осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Место, условия и сроки поставки

Место поставки: все районы Сахалинской области, непосредственно инвалидам или их представителям (получателям) по месту их жительства (дом, квартира) в соответствии с реестром получателей, предоставленным заказчиком.

Поставщик обязан предварительно согласовать фактический адрес, дату и время передачи товара получателю по телефонам, указанных в реестре получателей. В случае невозможности связаться с получателями посредством телефонной связи, поставщик обязан обеспечить подвоз товара по фактическому адресу проживания получателя.

По желанию инвалида или его представителя получить товар самостоятельно поставщик обязан обеспечить возможность получения средства реабилитации в централизованном пункте выдачи в г. Южно-Сахалинске.

По причине того, что отношения между получателями и заказчиком носят заявительный характер, заказчик может корректировать реестры получателей, путем внесения в них изменений и уточнений. Изменения к реестрам получателей заказчиком предоставляются в срок не позднее 7(Семи) календарных дней до даты окончания срока поставки.

Срок поставки до инвалида – с момента заключения контракта по 16.07.2019 года.

# Форма, сроки и порядок оплаты поставки

# Расчет между сторонами осуществляется путем безналичной оплаты в течение 10 (Десяти) банковских дней с момента предоставления поставщиком оформленных надлежащим образом актов сдачи-приемки технических средств реабилитации, подписанных получателями, реестров выдачи изделий получателям, счета, счёта-фактуры и отрывных талонов к направлениям. После исполнения обязательств, сторонами подписывается итоговый акт выверки расчетов и акт выполненных работ по настоящему контракту.

# Аванс не предусмотрен.

# Размер обеспечения исполнения контракта 30 % от начальной (максимальной) цены контракта.

# Источник финансирования: средства федерального бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенные исполнительному органу Фонда социального страхования Российской Федерации в соответствии с действующим законодательством на 2019 год.

# Код бюджетной классификации 393 1003 04202 39570 323

# В стоимость поставки включены все расходы по исполнению условий государственного контракта (в т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и другие обязательные платежи).