ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Выполнение работ по обеспечению в 2018 году инвалидов ортезами

Место выполнения работ: по месту изготовления изделий в г. Тюмень, при наличии Направления Заказчика (прием Получателей, снятие мерок, слепков, изготовление, примерки, обучение пользованию, подбор и выдача готовых к эксплуатации изделий).

Срок выполнения работ: работы должны быть выполнены до 23 ноября 2018 года.

- Техническое задание

Требования к качеству работ

Ортезы должны соответствовать требованиям Государственных стандартов Российской Федерации:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 "Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний";

Туторы должны соответствовать ГОСТ Р 52878-2007 "Туторы на верхние и нижние конечности. Технические требования и методы испытаний".

Бандажные изделия должны соответствовать ГОСТ 31509-2012 "Изделия медицинские эластичные фиксирующие и компрессионные. Общие технические требования. Методы испытаний".

Корсетные изделия должны соответствовать требованиям Межгосударственного стандарта ГОСТ 29097-2015 «Изделия корсетные. Общие технические условия».

Требования к техническим и функциональным

характеристикам работ

Выполняемые работы должны включать комплекс медицинских, технических и социальных мероприятий, проводимых инвалидам и льготным категориям граждан из числа ветеранов (далее - инвалиды (ветераны)), имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата травматологического, ортопедического, неврологического и иного характера заболевания, а также другие дефекты организма и обеспечивать лечение, восстановление, и компенсацию утраченных функций организма и неустранимых анатомических дефектов и деформаций.

Обеспечение инвалидов (ветеранов) ортезами проводится в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации (медицинским заключением на ветерана).

Обеспечение ортезами должно включать в себя:

-изготовление и подборку ортезов для инвалидов (ветеранов);

-выдача ортезов инвалидам (ветеранам);

-обслуживание и ремонт в период гарантийного срока эксплуатации ортезов за счет Исполнителя;

-консультативно-практическую помощь по использованию и обучение правилам эксплуатации ортезов.

Требования к безопасности работ

Проведение работ по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортезами должно осуществляться в соответствии с действующим законодательством (ст.38 Федерального закона от 21.11.2011г. №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 01.12.2009г. №982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»)  при наличии:

- регистрационных удостоверений;

- сертификатов соответствия (деклараций о соответствии) на протезно-ортопедические изделия.

Материалы, применяемые при изготовлении и контактирующие с телом пациента, должны обладать биосовместимостью с кожными покровами человека, не вызывать у него токсических и аллергических реакций в соответствии с требованиями серии стандартов:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования»;

- ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы invitro»;

- ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Требования к результатам работ

Работы по обеспечению инвалида (ветерана) ортезами следует считать эффективно исполненными, если у инвалида (ветерана) восстановлена опорная и двигательная функции конечности, созданы условия для предупреждения развития деформации или благоприятного течения болезни. Работы по обеспечению инвалидов (ветеранов) ортезами должны быть выполнены с надлежащим качеством и в установленные сроки.

Требования к срокам и (или) объему предоставления гарантии качества работ

Гарантийный срок на ортезы устанавливается со дня выдачи готового изделия в эксплуатацию. Гарантийный срок должен быть не менее указанного в таблице. В течение этого срока предприятие-изготовитель производит замену или ремонт изделия бесплатно. Изделие должно быть пригодным для ремонта в течение времени его назначения.

II. Спецификация

| Наименование изделия | Функциональные характеристики | Количество, шт. | Срок гарантии |
| --- | --- | --- | --- |
| Аппарат на голеностопный сустав из пластика | Аппарат голеностопного сустава динамический должен быть из пластика, состоять из модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 8 | 6 мес. |
| Аппарат на голеностопный сустав акриловый | Аппарат голеностопного сустава динамический должен быть из слоистого пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Аппарат на коленный сустав из пластика | Аппарат коленного сустава динамический должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Ортез для нижней конечности коленный | Аппарат коленного сустава динамический должен быть из вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, с боковыми металлическими шинами и полицентрическими шарнирами, с регулировкой угла сгибания, максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Ортез для нижней конечности коленный разъемный | Аппарат коленного сустава динамический разъемный должен быть из вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, с полицентрическими шарнирами, максимальной готовности, разъемный лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Ортез для нижней конечности коленный | Аппарат коленного сустава динамический должен быть из вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов с металлическими шинами, максимальной готовности, с выраженным согревающим эффектом, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Аппарат на всю ногу из пластика | Аппарат на голеностопный и коленный суставы динамический должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 7 | 6 мес. |
| Аппарат на всю ногу акриловый | Аппарат на всю ногу динамический должен быть из слоистого пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Аппарат нижних конечностей с корсетом | Аппарат на нижние конечности с корсетом динамический должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 1 | 6 мес. |
| Аппарат нижних конечностей с корсетом из пластика | Аппарат на голеностопные, коленные и тазобедренные суставы динамический должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 1 | 6 мес. |
| Аппарат на нижние конечности и туловище | Аппарат на нижние конечности и туловище, индивидуальный, должен быть максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 1 | 6 мес. |
| Тутор на лучезапястный сустав | Тутор лучезапястного сустава должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, изготовление по слепку, лечебно-профилактический. | 10 | 6 мес. |
| Тутор верхней конечности, лучезапястный | Тутор лучезапястного сустава должен быть из термопластичного формуемого материала, максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Тутор на всю руку | Тутор на верхнюю конечность должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Тутор на голеностопный сустав из пластика | Тутор на голеностопный сустав должен быть из пластика, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 80 | 6 мес. |
| Тутор голеностопного сустава | Тутор на голеностопный сустав акриловый, должен изготавливаться с применением вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Ортез нижней конечности, голеностопный | Тутор голеностопного сустава стабилизирующий из пластика, должен состоять из модулей и полуфабрикатов, регулирующий степень сгибания и пронации, максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Ортез голени длинный | Тутор голеностопного сустава, фиксирующий должен быть из термопластов высокотемпературных, максимальной готовности, лечебно-профилактический | 2 | 6 мес. |
| Ортез на нижнюю конечность, голеностопный | Тутор на голеностопный сустав сильной степени фиксации должен быть с металлическими ребрами и шнуровкой, максимальной готовности, лечебно-профилактический | 2 | 6 мес. |
| Тутор на коленный сустав | Иммобилайзер из эластичных материалов и металла, должен быть со съемными боковыми панелями и жесткими шинами, индивидуальный, лечебно- профилактический. | 80 | 6 мес. |
| Тутор на тазобедренный сустав | Тутор на тазобедренный сустав из пластика, должен состоять из модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Тутор на всю ногу | Тутор на нижнюю конечность из пластика, должен состоять из модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 40 | 6 мес. |
| Вкладные корригирующие элементы - тутор на стопу жесткий | Тутор стопы из вспененных материалов, пластика, должен состоять из модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 4 | 6 мес. |
| Вкладные корригирующие элементы - тутор на стопу | Тутор стопы из вспененных материалов, должен состоять из модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 4 | 6 мес. |
| Стелька-супинатор ортопедическая (пара) | Стелька-супинатор ортопедическая из вспененных материалов, должна состоять из модулей и полуфабрикатов, с пружинящим перфорированным пластиковым каркасом, максимальной готовности, лечебно-профилактическая. | 8 | 6 мес. |
| Стелька-супинатор ортопедическая (пара) | Стелька-супинатор ортопедическая из вспененных материалов, должна состоять из модулей и полуфабрикатов, с усиленной поддержкой внутреннего свода стопы и чашеобразным углублением под пятку, максимальной готовности, лечебно-профилактическая. | 6 | 6 мес. |
| Стелька-супинатор ортопедическая (пара) | Стелька-супинатор ортопедическая из вспененных материалов, должна состоять из модулей и полуфабрикатов, на упругом пластиковом каркасе, максимальной готовности, лечебно-профилактическая. | 6 | 6 мес. |
| Стелька-супинатор ортопедическая (пара) | Стелька-супинатор ортопедическая из вспененных материалов, должна состоять из модулей и полуфабрикатов, на полужестком пластиковом каркасе с анатомическим рельефом и метатарзальным валиком, максимальной готовности, лечебно-профилактическая. | 6 | 6 мес. |
| Корсет грудо-пояснично -крестцовый | Корсет на грудо-пояснично-крестцовый отдел позвоночника должен состоять из эластичных, вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 40 | 6 мес. |
| Корсет грудопоясничный | Корсет ортопедический на грудо-поясничный отдел позвоночника должен состоять из эластичных, вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 20 | 6 мес. |
| Корсет пояснично-крестцовый | Корсет на пояснично- крестцовый отдел позвоночника должен состоять из эластичных, вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, средней степени фиксации, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 40 | 6 мес. |
| Корсет-реклинаторгрудо-поясничный | Корсет на грудо-поясничный отдел позвоночника, должен быть снабжен жесткими вставки в области «спинки» и самоадаптирующимися пластмассовыми шинами в корсетной части, комплектуется съемным массажным пелотом, закрепляемым в поясничной области, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Поясничный корсет | Корсет на пояснично-крестцовый отдел позвоночника должен быть из «дышащего» упругого материала с гибкими пластмассовыми шинами и эластичными ремнями с двухточечным креплением, средней степени фиксации, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Пояснично-крестцовый корсет, высокий | Высокий пояснично-крестцовый корсет должен быть из «дышащего» упругого материала с гибкими пластмассовыми шинами и эластичными ремнями, компрессионный и поддерживающий эффект, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Корсет ортопедический | Корсет на пояснично- крестцовый отдел позвоночника должен быть из эластичных, вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов с легкой пластиковой рамой и регулируемыми затяжками, жесткой степени фиксации, максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 1 | 6 мес. |
| Корсет ортопедический | Корсет на грудо-пояснично- крестцовый отдел позвоночника должен быть из эластичных, вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, с легкой пластиковой рамой и регулируемыми затяжками, жесткой степени фиксации максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 4 | 6 мес. |
| Корсет фиксирующий | Корсет на грудо-поясничный отдел позвоночника должен быть из низкотемпературного пластика, модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 1 | 6 мес. |
| Корсет фиксационно-коррегирующий | Корсет на грудо-поясничный отдел позвоночника должен быть из пластика, модулей и полуфабрикатов, индивидуальный, лечебно-профилактический. | 6 | 6 мес. |
| Корсет реклинирующий, усиленный | Корсет реклинирующий на грудо-поясничный отдел позвоночника должен быть усиленный дополнительными тягами из эластичных, вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Изделие компрессионное | Микромассажный компрессионный бандаж должен быть изготовлен из трикотажного полотна методом круговой вязки, на верхнюю конечность, лечебно-профилактический | 20 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный на брюшную стенку двухполосный | Бандаж ортопедический должен быть из эластичных и вспененных материалов, для удобства фиксации состоящий из двух частей, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический | 6 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный на брюшную стенку индивидуальный усиленный | Бандаж ортопедический должен быть изготовлен по индивидуальным размерам, с отверстием для колостомы, из эластичных и вспененных материалов, лечебно-профилактический | 4 | 6 мес. |
| Бандаж при паховой грыже двусторонний | Бандаж при грыже должен быть из эластичных и вспененных материалов, двумя пелотами треугольной формы, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический | 2 | 6 мес. |
| Ортез на шейный отдел позвоночника | Ортез на шейный отдел позвоночника должен быть из пластика, вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, разъёмный, максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 8 | 6 мес. |
| Бандаж на колено эластичный | Бандаж коленного сустава, фиксирующий, должен быть из эластичных материалов, с ребрами жесткости, максимальной готовности, лечебно-профилактический | 16 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный на коленный сустав | Бандаж на коленный сустав должен быть из эластичных материалов, разъемный, с фиксацией надколенника, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический | 14 | 6 мес. |
| Бандаж компрессионный на нижнюю конечность | Бандаж лечебный компрессионный, должен быть бесшовный, с выраженной градуированной равномерно распределенной компрессией | 8 | 6 мес. |
| Бандаж компрессионный на бедро и голень | Бандаж лечебный компрессионный должен быть с фиксирующим и согревающим действием на нижнюю конечность, из полотна эластомерного, с градуированной равномерно распределенной компрессией | 4 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный на лучезапястный сустав | Бандаж на лучезапястный сустав должен быть из эластичных и вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 4 | 6 мес. |
| Ортез для верхней конечности лучезапястный | Бандаж на лучезапястный сустав должен быть из эластичных и вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, с пластиковой шиной и боковой пружинной вставкой, максимальной готовности, лечебно-профилактический. | 4 | 6 мес. |
| Бандаж на локтевой сустав | Бандаж локтевого сустава должен быть фиксирующий из эластичных материалов, максимальной готовности, лечебно-профилактический | 2 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный на локтевой сустав | Иммобилайзер на локтевой сустав должен быть из эластичных материалов с боковыми металлическими шинами, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно- профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный на шейный отдел позвоночника типа Шанца | Бандаж на шейный отдел позвоночника должен быть из вспененных материалов, модулей и полуфабрикатов, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический. | 2 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный тазобедренный | Бандаж на тазобедренный сустав должен быть из эластичных материалов, с оптимальной компрессией и регулируемой ротацией бедра, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический | 2 | 6 мес. |
| Бандаж лечебный на голеностопный сустав | Бандаж на голеностопный сустав должен быть из эластичных материалов, максимальной готовности, с возможностью изготовления по индивидуальным размерам, лечебно-профилактический | 3 | 6 мес. |
| Бандаж на голеностопный сустав | Бандаж голеностопного сустава должен быть фиксирующий из эластичных материалов, c ребрами жесткости, максимальной готовности, лечебно-профилактический | 5 | 6 мес. |
| Итого: |  | 514 |  |