Подразделение—заказчик: Отдел обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поставку в 2018 году инвалидам кресел-колясок для детей-инвалидов комнатных и прогулочных, в количестве 68 штук на сумму 2 995 500 (Два миллиона девятьсот девяносто пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

| Наименование изделия | Функциональные и технические характеристики изделия | Кол-во, (шт.) | Цена (руб.) | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Предназначена для передвижения детей, больных ДЦП, сопровождающим лицом в помещениях. Рама кресла-коляски должна быть складной, изготовленной из алюминиевого сплава и иметь эмалевое покрытие. Основные технические характеристики: Ширина сиденья кресло-коляски должна быть: 28 см. – 32 см. (регулируемая) – типоразмер 1; 32 см. – 38 см. (регулируемая) – типоразмер 2; Включительно. Поставка кресел-колясок должна осуществляться не менее, чем в 2 типоразмерах. Грузоподъемность не менее 60 кг. Вес коляски не более 25 кг. Конструкция кресло-коляски должна иметь: - съемную, откидную ножную опору; - рычаги стояночного тормоза слева и справа; - колеса, имеющие задние и передние цельнолитые шины; - пятиточечный ремень безопасности, который регулируется по длине и имеет надежную застежку; - сиденье - съемное, с возможностью регулировки по ширине и глубине, выполненное из пластика, имеет возможность переустановки сиденья по и против движения; - спинка сиденья - с изменяемым углом наклона, оборудована подголовником, регулируемым по высоте; - обивка сиденья съемная, из прочной нейлоновой, дышащей, ячеистой ткани - сиденье оснащено мягким, съемным абдуктором. - приставной столик. В комплект поставки кресла-коляски должны входить: - эксплуатационная документация на русском языке, инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, гарантийный талон. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006. | 15 | 27 700,00 | 415 500,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло - коляска предназначена для детей, управляемая сопровождающим лицом в условиях улицы. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Обивка сиденья и спинки должны быть выполнены из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Основные технические характеристики: Ширина сиденья кресло-коляски должна быть должна быть в диапазоне 30,5-40,5 см., включительно (поставка кресел-колясок должна осуществляться не менее, чем в 3 типоразмерах). Глубина сиденья должна быть регулируемой от 26,5 см до 36,5 см. Грузоподъемность не менее 45 кг. Вес коляски не более 16 кг. Конструкция кресла-коляски должна иметь: - складную конструкцию по типу «трость». - фиксированный угол наклона сидения 30 градусов, - спинка кресла-коляски, должна быть регулируемая на 10 градусов, - съемную обивку спинки и сидения, - мягкий контурный подголовник, регулируемый по высоте, - фиксирующий ремень для туловища с пятью точками крепления с регулировкой по высоте в плечевых точках; - откидные, регулируемые по длине голени подножки, - стояночные тормоза для задних колес, - ручки для сопровождающего лица, - передние поворотные колеса с фиксатором направления движения с цельнолитыми или пневматическими шинами, - быстросъемные (без применения инструмента) задние колеса с цельнолитыми или пневматическими шинами, - ремни-натяжители, регулирующие жесткость спинки коляски, -упор, облегчающий заезд на препятствие для сопровождающего лица, - столик. - поясничный валик -ремень для поддержки голеней. В комплект поставки кресла-коляски должно входить: - эксплуатационная документация на русском языке, инструмент и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, гарантийный талон. Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2006. | 40 | 40 000,00 | 1 600 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом предназначена для ежедневной транспортировки детей с нарушением опорно-двигательного аппарата (ДЦП) в помещениях. Кресло-коляска должна иметь следующие характеристики: - складная, алюминиевая рама, - синтетическая обивка, - сиденье с возможностью размещения ребенка по направлению движения или лицом к сопровождающему, - сиденье, регулируемое по ширине и глубине, - сиденье, регулируемое по углу наклона от -5 до +25 градусов. - коляска оснащена системой плавной одновременной регулировки угла наклона сидения и спинки, - боковые фиксаторы на сиденье, - спинка, регулируемая по высоте, - подголовник, регулируемый по высоте, - боковые фиксаторы для тела, - передние и задние колёса могут быть с литыми или пневматическими шинами, - возможность блокировки передних колёс по направлению движения. - стояночный тормоз задних колёс, - ножной упор для преодоления бордюров, - регулировка подножки по высоте - регулировка подножки по углу наклона - подножка, оснащенная ремнями, фиксирующими стопы, - ручка для сопровождающего, регулируемая по высоте и углу наклона. В комплектацию должны входить: - барьер, - подголовник, - клин-абдуктор, - капюшон защитный, - корзина для вещей, - дождевик, - утепленная накидка на ноги, - трёхточечный ремень безопасности и поясничный ремень. Размеры коляски должны быть: - ширина сиденья - должна быть от 27 до 37 см, - глубина сиденья – от 27 до 31 см, - высота спинки – от 47 до 55 см, - диаметр передних колес не менее 22 см, - диаметр задних колес не более 27 см, - вес коляски не более 20 кг, - максимальная нагрузка – не менее 30 кг. В комплект поставки должны входить: - руководство пользователя (паспорт) на русском языке и гарантийный талон. | 10 | 62 000,00 | 620 000,00 |
| Кресло-коляска с ручным приводом с дополнительной фиксацией (поддержкой) головы и тела, в том числе для больных ДЦП, прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска должна быть предназначена для передвижения детей-инвалидов и приводится в движение сопровождающим лицом в условиях улицы. Кресло-коляска должна быть оснащена контурным подголовником, регулируемым по высоте. Коляска должна быть оснащена фиксирующим Н-образным ремнем для туловища с пятью точками крепления. Кресло-коляска должна быть оснащена медиальным абдуктором. Кресло-коляска должна быть оснащена капюшоном от дождя и солнца. Кресло-коляска должна быть оснащена съемной корзиной для вещей. Коляска должна быть оснащена моноподножкой, регулируемой по длине на 120 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена моноподножкой, регулируемой по углу наклона на 90 градусов. Кресло-коляска должна быть оснащена стояночными тормозами для задних колес. Коляска должна быть оснащена складной ручкой для сопровождающего лица, регулируемой по углу наклона. Кресло-коляска должна быть оснащена цельнолитыми передними поворотными колесами, диаметром 190 мм, шириной 50 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена цельнолитыми быстросъемными (без использования инструмента) задними колесами, диаметром 290 мм, шириной 60 мм. Кресло-коляска должна быть оснащена откидными, съемными, регулируемыми по высоте подлокотниками. Коляска должна быть оснащена ремнями-натяжителями, регулирующими жесткость спинки коляски. Рама кресла-коляски должна быть выполнена из алюминиевых и стальных труб. Поверхность рамной конструкции должна обеспечивать антикоррозийную защиту и устойчива к дезинфекции. Кресло-коляска должна иметь складную конструкцию по горизонтальной оси. Обивка сиденья и спинки должна быть выполнена из материала, устойчивого к воздействиям внешних факторов, допускающего санитарную обработку. Обивка сиденья и спинки должна быть съемная. Крепление плечевых точек Н-образного ремня должно регулироваться по высоте на 150 мм. Угол наклона сиденья совместно со спинкой должен иметь бесступенчатую регулировку в диапазоне от 5 до 45 градусов. Регулировка глубины сиденья не менее 120 мм. Характеристики кресла-коляски типоразмера 1: Ширина сиденья не более 305 мм. Диапазон регулировки глубины сиденья не более 250 мм - 350 мм. Грузоподъемность коляски не менее 34 кг. Масса коляски не более 18 кг. Габаритные размеры коляски не должны превышать (длина х ширина х высота) 890 мм х 585 мм х 1090 мм. Габаритные размеры в сложенном состоянии не должны превышать (длина х ширина х высота) 860 мм х 585 мм х 430 мм. Характеристики кресла-коляски типоразмера 2: Ширина сиденья не более 355 мм. Диапазон регулировки глубины сиденья не более 300 мм - 400 мм. Высота спинки не более 610 мм. Грузоподъемность коляски не менее 45,5 кг. Масса коляски не более 20 кг. Габаритные размеры коляски не должны превышать (длина х ширина х высота) 890 мм х 635 мм х 1120 мм. Габаритные размеры в сложенном состоянии не должны превышать (длина х ширина х высота) 860 мм х 635 мм х 457 мм. Характеристики кресла-коляски типоразмера 3: Ширина сиденья не более 405 мм. Диапазон регулировки глубины сиденья не более 350 мм - 450 мм. Высота спинки не более 635 мм. Грузоподъемность коляски не менее 77 кг. Масса коляски не более 21 кг. Габаритные размеры коляски не должны превышать (длина х ширина х высота) 915 мм х 685 мм х 1140 мм. Габаритные размеры в сложенном состоянии не должны превышать (длина х ширина х высота) 1015 мм х 685 мм х 450 мм. В комплект поставки входит: руководство пользования (паспорт) на русском языке с гарантийным талоном на сервисное обслуживание. | 3 | 120 000,00 | 360 000,00 |

* Использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, не установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, а также не использование Заказчиком при описании объекта закупки показателей, установленных техническими регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, является необходимостью, обусловленной характером закупаемого товара (работ, услуг), потребностями Заказчика и обычаями делового оборота. (В случае использования и/или не использования Заказчиком таких показателей).

Требования к качеству и безопасности товара.

Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя.

Материалы, применяемые для изготовления кресел-колясок, не должны содержать токсичных компонентов, а также воздействовать на цвет поверхности (пола, одежды, кожи пользователя), с которым контактируют те или иные детали кресло-коляски при её нормальной эксплуатации, должны быть разрешены к применению, должны поддаваться санитарной обработке.

Кресло-коляска должна быть новой (не бывшей ранее в употреблении), свободной от прав третьих лиц.

Требования к месту, условиям, сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара.

Гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок, предоставляемый Поставщиком, должен быть не менее гарантийного срока эксплуатации, предоставляемого производителем, и должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания Акта приема-передачи товара.

В целях обеспечения возможности использования кресло-коляски в течение её срока службы должны осуществляться ремонт и техническое обслуживание изделия. При передаче кресло-коляски Поставщик обязан разъяснить Получателю условия и требования к эксплуатации изделия, а также вручить памятку о порядке обеспечения гарантийного ремонта изделия, о чем должна быть составлена соответствующая запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями Получателя и представителя Поставщика.

В течение гарантийного срока, в случае обнаружения Получателем недостатка в кресло-коляске, Поставщиком либо уполномоченной производителем организацией (индивидуальным предпринимателем) должны быть обеспечены замена изделия на изделие той же модели, либо безвозмездное устранение недостатков изделия (гарантийный ремонт). При этом срок безвозмездного устранения недостатков изделия (гарантийного ремонта) со дня обращения Получателя не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие стационарного места обслуживания для осуществления бесплатного гарантийного ремонта в период гарантийного срока службы, а также технического сервисного обслуживания в Ставропольском крае (возможно привлечение соисполнителей).

Требования к месту, срокам и условиям поставки Товара

1) В документации об открытом конкурсе в электронной форме необходимо предусмотреть предоставление преференции субъектам малого предпринимательства, а так же социально ориентированным некоммерческим организациям.

2) Размер обеспечения исполнения контракта: 30% от начальной (максимальной) цены контракта.

3) Приёмка Товара осуществляется в два этапа:

а) Приёмка в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, наличие сопроводительных документов и т.д.):

- Заказчик, формирует информацию о Получателе на поставку Товара на основании направления филиала, в которой указывает номер филиала, адрес и телефон получателя. Реестр получателей Товара направляется Поставщику таким способом, который обеспечивает подтверждение доставки и его получения.

- Поставщик в течение 3 (Трех) дней со дня заключения Контракта поставляет Товар в полном объеме в Ставропольский край, для приемки поставленного Товара Заказчиком.

- Заказчик в течение 1 (Одного) дня принимает поставленный товар путем выборочной проверки своими силами либо с привлечением экспертов, в части его соответствия техническому заданию (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, наличие сопроводительных документов и т.д.). Приемка Товара должна производиться по месту нахождения Заказчика (г. Ставрополь). В случае привлечения экспертов срок осуществления приемки может увеличиться до 2 дней, и по результатам экспертизы поставки Товара ими составляется и подписывается заключение, которое должно быть обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. Данное заключение учитывается Заказчиком при принятии решения о приемке или об отказе в приемке поставленного Товара.

- По итогам приемки составляется и подписывается сторонами Акт приемки технических средств реабилитации либо, в случае выявления несоответствия (количества, комплектности, характеристик поставляемого Товара, отсутствие сопроводительных документов) указанным требованиям, составляется Акт отказа в приемке.

б) Приёмка Товара в части количества и сроков поставки на основании представленных отчётных документов:

1) Приемка поставленного Товара осуществляется Заказчиком своими силами, для чего создается приемочная комиссия в количестве не менее 5 человек.

2) При выдаче Товара Поставщик и инвалид (при предъявлении паспорта и направления) либо лицо, представляющее его интересы (при предъявлении документа, подтверждающего его полномочия, паспорта и направления) подписывают Акт приема-передачи Товара. Акты приема-передачи Товара составляются в трех экземплярах – один экземпляр передается Заказчику, второй экземпляр остается у Поставщика, третий экземпляр передается инвалиду, либо лицу, представляющему его интересы.

3) По мере поставки Товара, не позднее 25.12.2018, Поставщик направляет отчетную документацию - счет, Реестр выдачи Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон), Акт приема-передачи Товара, отрывные талоны к Направлениям, подписанный Поставщиком Акт поставки Товара в двух экземплярах (по одному экземпляру для каждой из Сторон).

4) Предоставленная отчетная документация проверяется приемочной комиссией Заказчика в течение 2-х дней со дня получения полного пакета документов (не позднее 27.12.2018 года) в части соответствия наименования изделий, объема, срока выдачи, требованиям Контракта.

5) Товар считается принятым в части наименования, объемов и сроков, если дата выдачи и количество изделий, указанных в Акте приема-передачи Товара и информация в Реестре выдачи Товара соответствуют требованиям Контракта. После чего Реестр выдачи Товара и Акт поставки Товара подписывается комиссией и утверждается Заказчиком, либо направляется мотивированный отказ с указанием перечня претензий и сроков их устранения.

При установлении факта невозможности обеспечения Получателя изделием (по причине смерти, переезда, отказа и т.д.), Исполнитель обязан уведомить Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента обнаружения указанных фактов. Нарушение этого обязательства лишает права Исполнителя ссылаться на такие обстоятельства.

Заказчик имеет право заменить по фамильный состав получателей, в пределах общего количества Товара.

4) Условия оплаты: оплата производится по безналичному расчету с текущего счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента подписания Акта поставки Товара Заказчиком, на основании предоставленного Поставщиком счета.

5) Выдачу технических средств реабилитации осуществить до 25.12.2018 года включительно. Срок действия направлений до 25.12.2018 года включительно. В рамках взаиморасчетов Контракт действует до исполнения сторонами своих обязательств. По итогам исполнения Контракта, в течение 3-х рабочих дней с даты подписания последнего Акта поставки Товара, Заказчик составляет и подписывает итоговый акт поставки Товара.

6) Включить в условия Контракта:

- Проверять ход и качество выполнения Поставщиком своих обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, на любом этапе исполнения Контракта, в том числе, на этапе поставки Товара в регион, на этапе поставки Товара Получателю, после поставки Товара Получателю, в том числе, с участием представителей региональной общественной организации инвалидов. По итогам проверки представителями присутствующих сторон оформляется и подписывается соответствующий Акт проверки на соответствие поставляемого Товара техническим и функциональным характеристикам, определенными в Описании объекта закупки Контракта.

Заказчик имеет право в любой момент с даты заключения государственного контракта без письменного и (или) устного предварительного уведомления поставщика осуществлять контроль выдачи Товара получателям путем:

- визуального осмотра пункта выдачи Товара;

- сопровождения поставщика до места нахождения получателя в соответствии с графиком работы пунктов выдачи.

Контроль осуществляется в рабочие часы пунктов выдачи Товара. Результаты контроля фиксируются заказчиком в протоколе, который подписывается представителями Заказчика, Поставщика, Получателя.

Поставщик обязан:

- Непосредственно до начала поставки Товара предоставить Получателю право выбора способа получения Товара (по месту жительства, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения Поставщика или иное) посредством взаимодействия с Получателем используя информацию о Получателе, предоставленный Заказчиком.

- Вести журнал телефонных переговоров с Получателем Товара.

- Поставить Товар непосредственно Получателю по месту жительства на территории Ставропольского края либо передать Товар Получателю по месту нахождения пунктов выдачи, организованных Поставщиком на территории Ставропольского края.

- Обеспечить поставку Товара в течение 15 дней с момента получения Реестра, при представлении Получателем паспорта и Направления, выдаваемого Заказчиком.

- При выборе инвалидом способа поставки - по месту нахождения поставщика (пункта выдачи), Поставщик обязан организовать пункт выдачи Товара (не менее 1) на территории Ставропольского края в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, и передать Заказчику в письменном виде список адресов и график работы пунктов выдачи Товара.

- Поставить Товар Получателю в соответствии с условиями настоящего Контракта. Исключить длительное ожидание и обслуживание Получателей, в случае выбора Получателем способа получения Товара по месту нахождения Поставщика.

- Сохранять в тайне информацию служебного и частного характера, ставшую известной в ходе исполнения обязательств по Контракту, касаемую предмета Контракта, не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию (любую информацию служебного, технического, коммерческого, финансового, личного характера, а также информацию о персональных данных вне зависимости от формы ее представления, прямо или косвенно относящуюся к взаимоотношениям Сторон, не обнародованную или иным образом не переданную для свободного доступа и ставшую известной Поставщику в ходе исполнения настоящего Контракта) и не использовать ее любым другим способом, а также предпринимать все необходимые меры для предотвращения разглашения конфиденциальной информации.

- Стороны обязаны обеспечить безопасность персональных данных и иной конфиденциальной информации полученной в ходе исполнения Контракта, при их обработке в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», Федеральным законом № 149-ФЗ от 27.07.2006 «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

- Уплатить Заказчику пеню в случае нарушения сроков:

- поставки Товара инвалидам;

- предоставления отчетной документации;

- предоставления информации о пунктах выдачи Товара;

- поставки Товара в Ставропольский край;

- замены некачественного Товара.

7) В цену Товара включаются все расходы Поставщика по исполнению настоящего Контракта, в том числе налоги, сборы, и иные обязательные платежи. Не подлежат налогообложению налогом на добавленную стоимость (НДС) технические средства, указанные в Перечне технических средств, используемых исключительно для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов, реализация которых не подлежит обложению налогом на добавленную стоимость, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 30.09.2015 № 1042 и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 149 Налогового Кодекса РФ.

Исполнитель                                                                                                                                                                            Ю.А. Кастарнова

дата___________________

Заместитель начальника

отдела обеспечения инвалидов

техническими средствами реабилитации

отделения Фонда                                                                                                                                                                           А.А. Воблова

дата___________________