Приложение № 1

## Техническое задание

| № п/п | Шифр | Наименование товара, работы, услуги | Описание объекта закупки | Код по ОКПД2 | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17-01-01 | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный сверхмощный должен иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 138 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 78 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 5,5 кГц Индукционная катушка – наличие; Регулятор усиления – наличие; Регулятор тембра низких частот – наличие; Регулятор АРУ с управлением по выходу – наличие; | 26.60.14.120 | шт | 3 |
| 2 | 17-01-02 | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный | Слуховой аппарат аналоговый заушный мощный должен иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 134 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 70 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 5,5 кГц Индукционная катушка – наличие; Регулятор усиления – наличие; Регулятор тембра низких частот – наличие; Регулятор АРУ с управлением по выходу – наличие; | 26.60.14.120 | шт | 3 |
| 3 | 17-01-03 | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности | Слуховой аппарат аналоговый заушный средней мощности должен иметь: Максимальный выходной уровень звукового давления при входном УЗД равном 90 дБ (ВУЗД 90): не менее 124 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 55 дБ Частотный диапазон (диапазон воспроизводимых частот): не уже 0,2 – 4,5 кГц Индукционная катушка – наличие; Регулятор усиления – наличие; Регулятор тембра низких частот – наличие; Регулятор АРУ с управлением по выходу – наличие; | 26.60.14.120 | шт | 3 |
| 4 | 17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-4,9 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 140 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 82 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Регулятор усиления; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на от 6(включительно) до 12(включительно) каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; | 26.60.14.120 | шт | 59 |
| 5 | 17-01-05 | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный | Слуховой аппарат цифровой заушный сверхмощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,0 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не более 142 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 79 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной (не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Подавлять шума ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Понижать высокочастотный состав входящей звуковой волны до воспринимаемой низкочастотной области слуха; Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми и световыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; | 26.60.14.120 | шт | 140 |
| 6 | 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,5 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 132 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 68 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с применением многоканальной(не менее 17 каналов цифровой обработки) или бесканальной технологии; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Изменять чувствительность микрофона в зависимости от направления прихода звуковой волны; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шума ветра в случае его возникновения; Подавление шумов низкого уровня; Адаптивно подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; | 26.60.14.120 | шт | 144 |
| 7 | 17-01-06 | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный | Слуховой аппарат цифровой заушный мощный должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-6,0 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 131 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 72 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на от 6(включительно) до 12(включительно) каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; | 26.60.14.120 | шт | 62 |
| 8 | 17-01-07 | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный средней мощности должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,5 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не более 130 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 55 дБ Регулятор усиления; Индукционная катушка; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее 5 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум низкого уровня; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Автоматическая широкополосная регулировка выходного уровня звукового давления; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; | 26.60.14.120 | шт | 6 |
| 9 | 17-01-08 | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности | Слуховой аппарат цифровой заушный слабой мощности должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-5,5 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 122 дБ Максимальное акустическое усиление: не менее 48 дБ Регулятор усиления; Индукционная катушка; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее 5 каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум низкого уровня; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Автоматическая широкополосная регулировка выходного уровня звукового давления; Регистрация данных о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Информирование пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; | 26.60.14.120 | шт | 1 |
| 10 | 17-01-11 | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования | Слуховой аппарат цифровой заушный для открытого протезирования должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,2-6,0 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Максимальный ВУЗД 90: не менее 124 дБ Максимальное акустическое усиление: не более 65 дБ Индукционная катушка; Кнопка переключения программ прослушивания; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым способом с разбиением входного акустического сигнала на от 6(включительно) до 12(включительно) каналов; Количество акустических программ прослушивания: - не менее 3 Автоматически устанавливать предпочтительный вариант чувствительности микрофона в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Автоматически формировать оптимальную настройку функциональных параметров работы слухового аппарата в зависимости от окружающей пользователя акустической обстановки; Подавлять сигнал обратной акустической связи при его возникновении; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Подавлять шум ветра в случае его возникновения; Обнаруживать и ослаблять импульсные звуки без снижения разборчивости речи; Обеспечивать беспроводное синхронное изменение усиления и программ прослушивания в случае регулировки пользователем при бинауральном слухопротезировании; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; Регистрировать данные о пользовательских режимах эксплуатации слухового аппарата; Автоматически переключаться на режим работы с телефонным аппаратом; | 26.60.14.120 | шт | 1 |
| 11 | 17-01-15 | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) | Слуховой аппарат костной проводимости (неимплантируемый) должен воспроизводить и усиливать акустический сигнал в диапазоне частот не уже 0,3-3,5 кГц, а также иметь в наличие следующие технические характеристики: Выходной уровень силы при входном уровне звукового давления, равном 90 дБ: не менее 112 дБ Максимальный УАМЧ: не менее 45 дБ Регулятор усиления; Костный вибратор; Функциональные характеристики и потребительские свойства: Обрабатывать акустический сигнал цифровым образом с выделением не менее 2 частотных каналов; Равную чувствительность микрофона вне зависимости от направления прихода звуковой волны; Регулировку ограничения максимального выходного уровня силы; Регулировку тембра низких частот; Регулировку тембра высоких частот; Изменять интенсивность подавления шума в зависимости от уровня и типа шумового звука; Информировать пользователя предупредительными звуковыми сигналами при разряде элементов питания и изменении режима работы слухового аппарата; | 26.60.14.120 | шт | 3 |

Требования к качеству, техническим, функциональным характеристикам

Слуховые аппараты – электронный прибор предназначенный для звукоусиления по воздушному или костному звукопроведению.

Технические характеристики к слуховым аппаратам (максимальный ВУЗД, максимальное усиление, диапазон частот, регулировки ТНЧ, АРУ, ТВЧ и другие) приводятся в соответствии со стандартом IEC 118-7 2cc (измерения для 2-х кубовой камеры).

Используемые типы элементов питания слуховых аппаратов (поставляются в комплекте): 675, 13, 312.

Слуховые аппараты должны отвечать Межгосударственным стандартам: ГОСТ ISO 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования», ГОСТ ISO 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы «in vitro», ГОСТ ISO 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия»; Национальным стандартам Российской Федерации 	ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний», ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»(Разд. 3, 4), ГОСТ Р 51024-2012 «Аппараты слуховые электронные реабилитационные. Технические требования и методы испытаний», ГОСТ Р 51407-99 «Совместимость технических средств электромагнитная. Слуховые аппараты. Требования и методы испытаний», ГОСТ Р МЭК 60118-14-2003 «Аппараты слуховые программируемые. Технические требования к устройствам цифрового интерфейса. Размеры электрических соединителей».

Требования к маркировке и упаковке

На каждое изделие должны быть нанесены товарный знак, установленный для предприятия изготовителя, и маркировка, не нарушающая покрытие и товарный вид изделий.

Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении.
Требования к документам, подтверждающим соответствие установленным требованиям

Наличие действующего регистрационного удостоверения, сертификата соответствия или декларации о соответствии на данную продукцию обязательно.

Требования к сроку и объему предоставления гарантий качества

Гарантийный срок аппаратов устанавливается со дня выдачи товара потребителю и составляет не менее 24 месяцев.

Устранение недостатков при обеспечении инвалидов изделиями осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Требования к месту, условиям и объемам поставки

Выдача Товара осуществляется в сурдологическом центре г. Волгограда. Сурдологический центр должен находиться в шаговой доступности от остановки общественного транспорта. Вход в пункт выдачи и передвижение по нему должны быть беспрепятственны для инвалидов. В каждом пункте необходимо наличие оргтехники (необходимой для оформления документов о выдачи товара), туалетной комнаты, мобильной или стационарной связи. Работа каждого пункта выдачи должна быть организована таким образом, чтобы Получателю (его представителю) была предоставлена возможность получения товара в течение не менее чем 5 (пяти) дней в неделю, не менее 40 (сорока) часов в неделю; при этом время работы каждого пункта должно попадать в интервал с 08:00 до 20:00. Все операции приема-передачи товара (в том числе оформление сопутствующих документов) должны производиться непосредственно в пункте выдачи. Адрес, телефон и график работы центра выдачи должен быть представлен Заказчику в течении 3 (трех) дней со дня заключения государственного контракта.

Сроки выдачи товара

Сроки выдачи товара: осуществляется в течение 30 (тридцать) дней со дня получения списков Получателей, в исключительных случаях по обращению Заказчика в течение 10 дней, следующим образом:

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня заключения Контракта 100% поставка Товара (частичная поставка не допускается) для выборочной проверки Заказчиком на склад поставщика в г. Волгограде (п. 6.1. Контракта). Срок проведения выборочной проверки не более 7 (семи) рабочих дней со дня поставки на склад. Акт выборочной проверки подписывается обеими Сторонами в день ее окончания (п 6.3. Контракта). В срок не позднее 7 (семи) рабочих дней со дня окончания выборочной проверки заказчик предоставляет  списки Получателей и дополнительный список (п. 4.1.12. Контракта) не позднее 01.09.2019. С момента получения списков Получателей по 10.09.2019  должно быть поставлено 100% товара. Допускается досрочная поставка товара (подробнее в Контракте).

Настоящий Контракт вступает в силу с даты подписания сторонами и действует по 30.09.2019. Окончание срока действия Контракта влечет прекращение исполнения обязательств по поставке Товара, предусмотренных настоящим Контрактом.

Форма, сроки и порядок оплаты

По мере выдачи товара, но не позднее 13.09.2019 для расчетов Поставщик передает Заказчику: реестр поставки Товара, выполненных работ; акт сдачи – приемки Товара/работ Получателю; отрывные талоны к Направлению и акт выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения. Срок проверки не превышает 5 (пять) рабочих дней с момента получения отчетных документов. Результат приемки поставленного Товара Заказчиком оформляется путем подписания Заказчиком представленного Поставщиком Акта выполненных работ, оказанных услуг, поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения  в срок, не превышающий 2 (двух) рабочих дней с даты получения Заказчиком надлежащим образом оформленных документов. Оплата производится по безналичному расчету с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Поставщика. Перечисление денежных средств осуществляется в течение 4 (четырех) рабочих дней.

Сумма: 6 495 171,00 руб.

Количество: 425 шт.