ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Качество изготавливаемых Изделий должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации, в том числе:

-ГОСТ ISO 10993-1-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 1. Оценка и исследования».

-ГОСТ ISO 10993-5-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro".

- ГОСТ ISO 10993-10-2011. Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследование раздражающего и сенсибилизирующего действия".

-ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности».

-ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний».

| № | Наименование изделия | Характеристика изделия | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Допускается применение вкладных гильз, изготовленных из вспененного термопласта. Коленный модуль должен быть многоосным с независимым механическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Допускается применение регулируемого голенооткидного устройства. Модуль стопы должен быть шарнирным, с пяточным амортизатором регулируемой жесткости. Крепление должно быть поясным, с использованием кожаных полуфабрикатов, бедренного бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из полиуретана. Покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 2 |
| 2. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладным элементом должен быть полимерный (силиконовый) чехол. Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерного (силиконового) чехла, или вакуумом. Коленный модуль должен быть многоосным с независимым пневматическим регулированием фазы сгибания и разгибания. Стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 3 |
| 3. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть замковым одноосным. Стопа должна быть одноосной, монолитной. Крепление должно быть поясным, с использованием кожаных полуфабрикатов или бедренного бандажа. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытием облицовки протеза должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 7 |
| 4. | Протез бедра модульный, в том числе при врожденном недоразвитии. | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Вкладным элементом должен быть полимерный (силиконовый) чехол. Коленный модуль должен быть полицентрическим гидравлическим с раздельной регулировкой фазы сгибания и разгибания. Стопа должна быть со средним уровнем энергосбережения, из углепластика. Крепление протеза должно быть с использованием замка для полимерного (силиконового) чехла, или вакуумом. Изделие должно иметь формообразующую часть облицовки из листового поролона. Покрытие облицовки – должны быть чулки косметические. Регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида. | 1 |
| 5. | Протез бедра для купания | Приемная гильза должна быть изготовлена индивидуально, по слепку из слоистого пластика на основе акриловых смол. Коленный модуль должен быть одноосным с ручным замком, пластмассовым. Все регулировочно-соединительные устройства должны соответствовать весу инвалида быть водостойкими (не подвергаться коррозии). Стопа должна быть со специальным рифлением на подошве. Крепление должно быть вакуумным клапаном. | 2 |