Описание объекта закупки

на поставку в 2019 году кресло-колясок с ручным приводом базовых комнатных и прогулочных (для инвалидов и детей-инвалидов)

Количество поставляемого товара: 160 штук.

НМЦК – 2 415 563 рубля 80 копеек.

Место поставки товара: Поставка в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Майкоп Республике Адыгея.

Поставка Товара до места проживания Получателей, по месту нахождения пунктов выдачи, по месту нахождения  на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком.

Срок действия Контракта: С момента подписания и действует до 01.12.2019 года.

Место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг:

1. Поставка Товара до места проживания Получателей, по месту нахождения пункта выдачи, по месту нахождения  на территории Республики Адыгея и другими способами по желанию инвалида или доверенного лица при представлении им паспорта и отрывного талона, выдаваемого Заказчиком., но не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня получения от Заказчика письменной заявки либо представления Получателем направления, выданного Заказчиком.

2. Сроки (периоды) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг – Поставка кресло-колясок до инвалида должна осуществляться с момента заключения государственного контракта не позднее 01 декабря 2019 года, по направлениям Заказчика, в срок не более 15 (пятнадцати) дней с момента получения Поставщиком индивидуальных направлений или списков, выданных Заказчиком.

Начальная (максимальная) цена Контракта: 2415563,80 (два миллиона четыреста пятнадцать тысяч пятьсот шестьдесят три)  рубля 80 коп.

Цена Контракта включает в себя все расходы по хранению, доставке, перевозке, страхованию, уплате таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Поставщик должен осуществлять поставку в соответствии с требованиями, предъявляемыми в настоящем техническом задании, в период действия контракта.

1.Поставщик обязан:

1.1. Осуществить поставку товара в полном объеме в стационарный пункт, находящийся на территории города Майкопа Республики Адыгея, в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня заключения Контракта.

1.2. В течение 3 (трех) календарных дней со дня поставки товара в стационарный пункт письменно уведомить Заказчика о дате поступления товара для проведения проверки.

1.3. До выдачи товара непосредственно получателям предоставить Заказчику возможность осуществить проверку товара по качеству с видеофиксацией проведения проверки:

- обеспечить беспрепятственный доступ представителям Заказчика к месту нахождения товара;

- обеспечить присутствие своего полномочного представителя при осуществлении проверки качества;

- передать Заказчику надлежаще заверенные копии регистрационных удостоверений, деклараций о соответствии либо сертификатов соответствия на товар, паспорт либо другой документ, содержащий описание товара, правила по эксплуатации и информацию о сроке службы (эксплуатации) изделия.

1.4. В срок до 01.12.2019 года выдать товар инвалидам, указанных в списке получателей технических средств реабилитации, которым выданы направления, в соответствии с техническими требованиями.

1.5. В случае получения товара лицом, представляющим интересы инвалида, выдать товар на основании предъявленных им:

- направления, выданного Заказчиком,

- паспорта и документа, подтверждающего полномочия.

1.6. При передаче товара получателю, Поставщик обязан распаковать товар, привести в товарный вид и убедиться, что товар соответствует антропометрическим данным получателя.

1.7. Самостоятельно осуществлять подбор выдаваемого получателю товара.

1.8. В случае поставки товара несоответствующего техническим требованиям заменить на надлежащий товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента выявления.

Поставка осуществляется в упаковке, обеспечивающей сохранность товара во время перевозки.

1.9. При выдаче товара получателю оформить акт сдачи-приемки товара, который подписывается Поставщиком и получателем.

Указанный акт оформляется в 3 (трех) экземплярах, один из которых передается Заказчику, один остается у Поставщика, один – у получателя.

Датой поставки по настоящему Контракту является дата подписания Поставщиком и получателем акта сдачи-приемки товара.

1.10. Принять от получателя некачественный товар и произвести замену или ремонт в течение 20 (двадцати) календарных дней со дня обращения получателя к Поставщику.

1.11. Передавать Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней со дня выдачи товара получателям следующие документы:

- акты сдачи-приемки товара, содержащие личную подпись заявителей, либо их представителей с указанием реквизитов документов, подтверждающих их полномочия;

- реестр выдачи товара получателям;

- акт поставки товара в пользу граждан в целях их социального обеспечения;

- счет;

- счет-фактуру (при наличии операций, подлежащих налогообложению);

- отрывные талоны к направлениям, содержащие личную подпись заявителей, либо их представителей с указанием реквизитов документов, подтверждающих их полномочия.

1.12. Обеспечить получателя гарантийным талоном, паспортом (либо документом, содержащим описание товара и правила его эксплуатации). Информировать его об условиях проведения гарантийного обслуживания поставленного товара, о чем должна быть составлена запись в гарантийном талоне с указанием даты, заверенная подписями получателя и Поставщика.

1.13. Осуществлять гарантийный ремонт товара за счет собственных средств, включая расходы на доставку до места ремонта и обратно, в период гарантийного срока эксплуатации изделия, а также послегарантийный ремонт товара.

1.14. Уведомлять Заказчика о невозможности выдачи товара получателю, указанному в списке (в том числе по причине смерти, переезда, отказа и т.д.), в течение 3 (трех) календарных дней с момента обнаружения указанных фактов, но не позднее 20.12.2017 года.

1.15. Осуществлять контроль за качеством и количеством предоставляемого товара.

2.1. Поставляемый товар должны отвечать следующим требованиям:

Эргономика кресел-колясок должна обеспечивать удобное размещение в ней пользователя и свободу движений последнего при перемещениях. Конструкция кресел-колясок должна обеспечивать комфортное положение пользователя, в положении сидя, обеспечивающая длительное пребывание в сидячем положении без утомления и последующих повреждений.

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий. Кресла-коляски должны отвечать требованиям безопасности для пользователя и сопровождающего лица, а также для окружающих предметов при эксплуатации и техническом обслуживании. Кресла-коляски должны быть оборудованы системой торможения, обеспечивающей удержание кресла-коляски с пользователем в неподвижном состоянии.

Кресла-коляски должны иметь действующее регистрационное удостоверение, выданное Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения, декларацию о соответствии, которое считается действительным согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

Маркировка кресла-коляски должна содержать:

-	наименование производителя (товарный знак предприятия-
производителя);

- адрес производителя;

- обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации);

- дату выпуска (месяц, год);

- артикул модификации кресла-коляски;

- обозначение технических условий (номер);

- номер декларации о соответствии;

- серийный номер данного кресла-коляски.

Кресла-коляски должны иметь установленный производителем срок службы, который со дня подписания Акта приема-передачи товара пользователем имеет величину, не менее срока пользования, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 13 февраля 2018 г. № 85н «Об утверждении

сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены».

Установленный гарантийный срок эксплуатации кресел-колясок не распространяется на случаи нарушения пользователем условий и требований к эксплуатации кресел-колясок.

Гарантия не распространяется или частично распространяется на расходные материалы и комплектующие кресел-колясок (входящие в состав кресел-колясок), износ которых неизбежен вследствие их эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации покрышек передних и задних колес составляет не менее 12 месяцев со дня подписания пользователем Акта приема-передачи товара.

Поставщик должен располагать сервисной службой.

2.1.1. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды, а также использование товара по назначению не должно причинять вред имуществу потребителя при его эксплуатации.

2.1.2. Материалы, применяемые для изготовления товара, не должны содержать ядовитых (токсичных) компонентов, не должны воздействовать на цвет поверхности, с которой контактируют те или иные детали товара при его нормальной эксплуатации.

2.2. Товар должен соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности, и ГОСТов.

- качество изготавливаемого товара должно соответствовать следующим государственным стандартам (ГОСТ), действующим на территории Российской Федерации:

Кресла-коляски должны соответствовать требованиям статической, ударной и усталостной прочности по ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015.

Кресло-коляска должно соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологической безопасности.

Кресло-коляска в соответствии с ниже приведенными ГОСТами должна подвергаться испытаниям следующих категорий: квалификационным, приемо-сдаточным, периодическим, сертификационным, типовым.

Кресло-коляска представляемая участниками конкурса должна соответствовать требованиям перечисленных ГОСТов:

- ГОСТ ИСО 7176-16-2015. Стойкость к возгоранию элементов кресла-колясок с мягкой обивкой. Требования и методы испытаний.

- ГОСТ Р 50444-92 «Приборы, аппараты и оборудование медицинские. Общие технические условия»;

- ГОСТ Р 51083-2015 «Кресла-коляски. Общие технические условия».

2.3. Поставляемый товар должен быть в упаковке, защищающей от повреждений и воздействия внешней среды.

2.3.1. В комплект кресла-коляски должны входить: инструмент, запасные части и принадлежности, обеспечивающие техническое обслуживание кресла-коляски в течение срока службы, эксплуатационная документация.

2.3.2. На кресле-коляске должна быть маркировка на которой должны быть указаны:

- наименование и адрес изготовителя кресла-коляски;

- обозначение товара и серийного номера кресла-коляски;

- год изготовления;

- ограничения при езде;

- рекомендуемую максимальную массу пользователя;

- знак соответствия при обязательной сертификации в законодательно регулируемой сфере, если это определено системой сертификации.

2.3.3. Упаковка кресла-коляски должна обеспечивать его защиту от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования, хранения и удобство выполнения погрузочно-разгрузочных работ.

2.4. Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, свободным от прав третьих лиц.

2.5. Гарантийный срок эксплуатации товара должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев.

3.1. Заказчик обязан осуществить проверку поставленного товара, включая проведение экспертизы, в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. В случае привлечения экспертов и экспертных организаций, экспертиза проводится за счет средств Поставщика.

3.2. В случае проведения экспертизы товара путем привлечения экспертов, срок приемки товара не может составлять более 5 рабочих дней со дня получения Заказчиком заключения эксперта.

3.3. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

3.3.1. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.4. Требования, предъявляемые к Поставщику при заключении контракта и к условиям выполнения работ, установленных в настоящем Техническом задании должны соблюдаться соисполнителем в случае его привлечения.

Товар должен отвечать следующим требованиям:

| N | Наименование | Технические характеристики технических средств реабилитации | Требуемое количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кресло-коляска с ручным приводом базовая комнатная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь высокопрочную раму крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией. Поворотные колеса должны иметь литые полиуретановые покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь литые покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Приводные колеса должны иметь регулировку положения колес по ширине при помощи втулки колеса. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем +/- 5 см. Крепление каждой из труб спинки к раме сиденья должно фиксироваться не менее чем в двух местах для увеличения стабильности спинки. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм в 2 положениях от исходной позиции. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см (по потребности получателя). Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. На раме должна находиться наклейка, на которой должны быть указаны: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска; - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Участник конкурса должен нижеследующие документы 1. Копию действующего регистрационного удостоверения на кресла-коляски, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с указанием места производства (производителем), на территории Российской Федерации 2. Копию действующей Лицензии производителя кресла-коляски, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на осуществление деятельности по производству медицинской техники: кресел-колясок для инвалидов. | 100 |
| 2. | Кресло-коляска с ручным приводом базовая прогулочная (для инвалидов и детей-инвалидов) | Кресло-коляска с ручным приводом должна быть предназначена для передвижения лиц с ограниченными двигательными возможностями как самостоятельно, так и с посторонней помощью в условиях помещения и улицы. Кресло-коляска должна быть с приводом от обода колеса. Рамная конструкция кресла-коляски должна быть изготовлена из высокопрочных алюминиевых сплавов. Рама кресла-коляски должна иметь двойную усиленную крестообразной конструкции трехтрубного исполнения, обеспечивающую стабильность конструкции при эксплуатации. Поверхности металлических элементов кресла-коляски должны обеспечивать антикоррозийную защиту и быть устойчивыми к дезинфекции, а также должны быть покрыты высококачественной порошковой краской на основе полиэфира. Возможность складывания и раскладывания кресла-коляски без применения инструмента. В сложенном виде коляска должна фиксироваться ремешком с кнопочной фиксацией. Поворотные колеса должны иметь надувные покрышки и иметь диаметр не менее 15 см и не более 20 см. Вилка поворотного колеса должна иметь не менее 4 позиций установки положения колеса. В качестве опор вращения в передних и в задних колесах должны быть применены шариковые подшипники, работающие в паре со стальной втулкой. Диаметр приводных колес должен составлять не менее 57 см и не более 62 см. Приводные колеса должны иметь надувные покрышки, быть легко демонтируемыми путем использования быстросъемных колесных осей с пружинно-шариковыми фиксаторами, должны быть снабжены алюминиевыми ободами и обручами. Приводные колеса должны иметь регулировку положения колес по ширине при помощи втулки колеса. Спинка и сиденье должны быть изготовлены из высококачественной синтетической ткани (нейтральной термически и химически), армированной нейлоновыми волокнами. Высота спинки должна быть не менее 42,5 см и иметь возможность регулировки по высоте не менее чем +/- 5 см. Крепление каждой из труб спинки к раме сиденья должно фиксироваться не менее чем в двух местах для увеличения стабильности спинки. Глубина сиденья должна регулироваться в зависимости от длины бедра не менее чем в трех положениях в диапазоне не менее 6 см. Подлокотники кресла-коляски должны откидываться назад. Для манипулирования одной рукой узла фиксации подлокотника, он не должен обладать возвратной пружиной. Подлокотники должны регулироваться по высоте в диапазоне не менее 20 мм в 2 положениях от исходной позиции. Накладки подлокотников должны быть изготовлены из вспененной резины. Подлокотники должны быть длиной не менее 27 см и не более 30 см. Подножки должны быть легко демонтированы или просто отведены внутрь рамы без демонтажа. Опоры подножек должны иметь плавную регулировку по высоте от 36 см +/- 1 см до 47 см +/- 1 см и углу наклона не менее 10 градусов. Кресло-коляска должна быть снабжена многофункциональным адаптером, расположенным на приводном колесе и обеспечивающим индивидуальные регулировки коляски не менее чем в 16 позициях: - изменение высоты сиденья спереди в диапазоне не менее 3 и сзади в диапазоне не менее 9 см; - изменение угла наклона сиденья от минус 5 до 15 градусов; - изменение длины колесной базы не менее чем в двух положениях в диапазоне не менее 8 см посредством регулировки расстояния между приводными и поворотными колесами. Кресло-коляска должна быть укомплектована подушкой на сиденье толщиной не менее 5 см. Максимальный вес пользователя: не менее 125 кг включительно. Вес кресла-коляски без дополнительного оснащения и без подушки не более 18 кг. Кресла-коляски должны иметь ширины сиденья: 38 см +/- 1 см, 40 см +/- 1 см, 43 см +/- 1 см, 45 см +/- 1 см, 48 см +/- 1 см, 50 см +/- 1 см (по потребности получателя). Количество кресел-колясок в зависимости от ширины сидения определяется в соответствии с заявкой (разнарядкой) Получателя. На раме должна находиться наклейка, на которой должны быть указаны: - наименование производителя (товарный знак предприятия-производителя); - адрес производителя; - обозначение типа (модели) кресла-коляски (в зависимости от модификации); - дату выпуска; - артикул модификации кресла-коляски; - серийный номер данного кресла-коляски; В комплект поставки должно входить: - набор инструментов; - инструкция для пользователя (на русском языке); - насос; - гарантийный талон (с отметкой о произведенной проверке контроля качества). Кресло-коляска должна соответствовать требованиям государственных стандартов ГОСТ Р 50444-92 (Разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 7176-8-2015, ГОСТ Р 51083-2015, ГОСТ Р ИСО 7176-16-2015. Участник конкурса должен нижеследующие документы 1. Копию действующего регистрационного удостоверения на кресла-коляски, выданного Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития с указанием места производства (производителем), на территории Российской Федерации 2. Копию действующей Лицензии производителя кресла-коляски, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, на осуществление деятельности по производству медицинской техники: кресел-колясок для инвалидов. | 60 |
|  |  |  | 160 |

Требования к сроку службы

Сроки пользования кресел-колясок, исчисляются с даты предоставления их инвалиду. В случае если сроки службы, установленные изготовителем кресел-колясок, превышают сроки пользования кресел-колясок, утвержденные приказом Минтруда России, замена таких кресел-колясок должна осуществляться региональным отделением Фонда по истечению сроков службы, установленных изготовителем кресел-колясок. В связи с чем,  Поставщику необходимо указывать сроки пользования, установленные изготовителем.

Требования к сроку и (или) объему предоставленных гарантий качества товара

Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 24 месяцев. Срок гарантийного ремонта со дня обращения инвалида не должен превышать 20 рабочих дней.

Обязательно наличие гарантийных талонов, дающих право на бесплатный ремонт изделия во время гарантийного срока.

Обязательно указание адресов специализированных мастерских, в которые следует обращаться для гарантийного ремонта изделия  или устранения неисправностей.

Обеспечение возможности ремонта при обеспечении инвалидов кресло-колясками осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (в случае, если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком в документации об электронном аукционе в соответствии со статьей 14 Федерального закона №44-ФЗ) - Устанавливаются ограничения допуска товаров в соответствии с  Постановлением Правительства РФ от 05.02.2015 г. № 102 (в ред. ПП РФ от 30.11.2016 №1268)      «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».