Техническое задание

на выполнение работ по изготовлению аппаратов на нижние конечности и туловище для инвалидов.

| № п/п | Наименование Изделия* / шифр | Описание протезно-ортопедического изделия | Количество, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат на нижние конечности и туловище (ортез) ОКПД2 32.50.22.122 | Аппарат на нижние конечности и туловище состоит из двух аппаратов на всю ногу, соединенных с полукорсетом или корсетом тазобедренными шарнирами; фиксирующий; гильзы из термопласта или слоистого пластика (в зависимости от медицинских показаний Получателя), со смягчающим вкладышем из вспененного упругого материала (при необходимости); голеностопные, коленные и тазобедренные шины с шарнирами. Коленные шарниры замковые или беззамковые (в зависимости от медицинских показаний для конкретного получателя). Изготавливается с учетом индивидуальных размеров и веса получателя, постоянный. Гарантийный срок должен быть не менее 7 месяцев со дня выдачи Получателю. | 26 |
|  | Итого: |  | 26 |

Наименование изделия соответствует Приказу Минтруда России от 13.02.2018г. № 86н «Об утверждении классификации технических средств реабилитации (изделий) в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г.   № 2347-р».

Аппараты на нижние конечности  должны соответствовать требованиям:

- ГОСТ Р 51632-2014 «Технические средства реабилитации людей с ограничениями жизнедеятельности. Общие технические требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р ИСО 9999-2014 «Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология»;

- РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования»;

- ГОСТ Р ИСО 22523-2007 «Протезы конечностей и ортезы наружные. Требования и методы испытаний»;

- ГОСТ Р 52770-2016 «Изделия медицинские. Требования безопасности. Методы санитарно-химических и токсикологических испытаний».

Материалы, применяемые для изготовления аппаратов на нижние конечности, не содержат ядовитых (токсичных) компонентов, разрешены к применению  Министерством  здравоохранения  и социального развития  Российской Федерации  в соответствии с требованиями:

- ГОСТ ИСО 10993-1-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть1. Оценка и исследования»,

- ГОСТ ИСО 10993-5-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 5. Исследования на цитотоксичность: методы in vitro»,

- ГОСТ ИСО 10993-10-2011 «Изделия медицинские. Оценка биологического действия медицинских изделий. Часть 10. Исследования раздражающего и сенсибилизирующего действия».

Упаковка, хранение и транспортирование аппаратов на нижние конечности производятся в соответствии с Республиканским стандартом РСФСР РСТ РСФСР 644-80 «Изделия протезно-ортопедические. Общие технические требования».

Срок службы изделий должен быть не менее сроков, установленных Приказом Минтруда России от 13.02.2018г. № 85н "Об утверждении Сроков пользования техническими средствами реабилитации, протезами и протезно-ортопедическими изделиями до их замены".